НЕСЕКРЕТНО

Инв. № 5335 НС

П Р О Е К Т   П Л А Н И Р О В К И

С   ПРОЕКТОМ   МЕЖЕВАНИЯ

территории Юго-Западного района

города Южно-Сахалинска

П о л о ж е н и е   о   р а з м е щ е н и и   о б ъ е к т о в

к а п и т а л ь н о г о   с т р о и т е л ь с т в а,

а   т а к ж е   о   х а р а к т е р и с т и к а х

п л а н и р у е м о г о   р а з в и т и я   т е р р и т о р и и

Генеральный директор института 		    		Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института					Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института					 Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1						 Енина О.С.

Главный архитектор проекта					 Ратникова И.В.

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4

3. Характеристика планируемого развития территории	6

4. Характеристика и размещение жилищного фонда	8

5. Характеристика развития системы социального обслуживания	12

6. Характеристика развития cистемы транспортного  обслуживания	14

6.1. Улично-дорожная сеть  планируемой территории	14

6.2. Транспортное обслуживание	17

6.3. Размещение в границах Юго-Западного района объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения	18

7. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения	20

7.1. Энергоснабжение	20

7.1.1. Электроснабжение	20

7.1.2. Теплооснабжение	20

7.1.3. Газоснабжение	20

7.2 Водоснабжение	21

7.3 Водоотведение	21

7.4. Связь	22

7.5. Инженерная подготовка и защита территории	23

8. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	24

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |
| 1. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | НС | 2391-к | - |
| Утверждаемая часть |
| Текстовые материалы |
| 3. | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития | НС | 5335 | - |
| Графические материалы |
| 4. | Чертеж планировки территории (основной чертеж) | НС | 11091 | - |
| 5. | Чертеж планировки территории | ДСП | 11143 | 1:2000 |
| 6. | Разбивочный чертеж красных линий | НС | 11092 | 1:2000 |
| 7. | Схема развития сетей водоотведения | НС | 11094 | 1:2000 |
| 8. | Схема развития объектов сетей водоснабжения и водоотведения | ДСП | 11099 | 1: 2 000 |
| 9. | Схема развития объектов и сетей энергоснабжения (электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) и связи | НС | 11095 | 1:2000 |
| 10. | Схема развития объектов и сетей энергоснабжения (электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) и связи | ДСП | 11100 | 1: 2 000 |
| 11. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | НС | 11096 | 1:2000 |
| 12. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | НС | 11097 | 1:2000 |

# 1. Общие положения

Проект планировки с проектом межевания территории Юго-Западного района г. Южно-Сахалинска (муниципальный контракт № 2/10 от 13.12.2010г.) разработан ОАО «РосНИПИУрбанистики» по заданию ДАГИЗ г. Южно-Сахалинска.

Проектные материалы выполнены в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса РФ, законов и иных нормативно-правовых актов РФ, федеральных и региональных градостроительных норм и правил, технических регламентов, нормативно-правовых документов Сахалинской области и городского округа «Город Южно-Сахалинск», документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки городского округа.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию.

Проект планировки с проектом межевания территории Юго-западного района разработан архитектурно – планировочной мастерской № 1.

| Руководитель проекта | Руководитель мастерской АПМ-1 Енина О.С. |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территории | ГАП Ратникова И. В. |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | ведущий инженер Бойко Т.В. |
| Природные условия | ГИП Путина М.В., инженер Успенская И.Е. |
| Транспортная инфраструктура | ГИП Гутман Н.С., ГИП Цыркунова А.В. |
| Водоснабжение, водоотведение | главный специалист Заборщикова Н.П. инженер Корсаков К. |
| Электро-, тепло-, газоснабжение | РИР Глистин В.С. |
| Связь | ведущий инженер Сухов Р.В. |
| Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории | ГИП Путина М.В. |
| Связь | ведущий инженер Сухов Р.В. |
| Охрана окружающей среды, | ведущий инженер Шмелева О.А инженер Зайцева Е.А. |
| Благоустройство и озеленение территории | ведущий инженер Шмелева О.А. |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ведущий инженер Сухов Р.В. |
| Оформление графических материалов в цифровом виде | ведущий инженер Михайлова В.Ю. |

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цели:

- обеспечить устойчивое развитие территории

- выделить элементы планировочной структуры территории (кварталы, микрорайоны, жилые районы) и установить параметры их планируемого развития

- установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов

Задачи:

- комплексная оценка современного состояния использования проектируемой территории

- определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

- разработка мероприятий по развитию улично-дорожной сети, инженерному оборудованию и инженерной подготовке территории

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий для проживания населения

- разработка мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

- установление красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования и линейных объектов.

- межевание территории

Сроки реализации проекта: 1 очередь - 2017 год, расчетный срок - 2027 год.

# 3. Характеристика планируемого развития территории

Юго-Западный планировочный район расположен на юго-западе города Южно-Сахалинска и ограничен южной и западной границами города, пр. Победы, железнодорожной магистралью, ул. Ленина, пр. Мира. Площадь района - 4 045 га (по обмеру чертежа), численность населения – 8,4 тыс. чел.

Таблица 3.1

|  | Существующее положение | Проект* |
| --- | --- | --- |
| Площадь функциональных зон |
| Всего территория Юго-западного района (га /%):, в том числе | 4045 | 100% | 4045 | 100% |
| Жилая зона | 229,3 | 5,7% | 276 | 6,8% |
| в том числе по типам застройки: |  |  |  |  |
| индивидуальная | 215,3 | 5,3% | 243 | 6,0% |
| малоэтажная | 10,6 | 0,3% | 29,6 | 0,7% |
| многоэтажная | 3,4 | 0,1% | 3,4 | 0,1% |
| Общественно-деловая зона | 9,0 | 0,2% | 98,3 | 2,4% |
| зона делового и коммерческого назначения | 8,9 | 0,2% | 93,3 | 2,3% |
| зона объектов здравоохранения | 0,1 | - | 0,5 | - |
| зона объектов образования | - | - | 4,5 | 0,1% |
| Производственная зона | 30,6 | 0,7% | 305,3 | 7,5% |
| производственных объектов | 16,6 | 0,4% | 16,6 | 0,4% |
| объектов коммунально-складского назначения | 14 | 0,3% | 224 | 5,5% |
| резервных производственно-коммерческих объектов | - | - | 64,7 | 1,6% |
| Зона транспортной инфраструктуры | 884,6 | 21,9% | 1166 | 28,8% |
| железной дороги | 58,3 | 1,5% | 58,3 | 1,5% |
| аэропорта | 680 | 16,8% | 750 | 18,5% |
| гаражей, автостоянок и объектов автосервиса | 45,6 | 1,1% | 105,7 | 2,6% |
| улично-дорожной сети | 100,7 | 2,5% | 252 | 6,2% |
| Зона инженерной инфраструктуры | 90,2 | 2,2% | 90,2 | 2,2% |
| инженерных сооружений | 90,2 | 2,2% | 90,2 | 2,2% |
| Зона рекреационного назначения | 2330,4 | 57,6% | 1576 | 39,0% |
| зеленых насаждений общего пользования | 2,2 | 0% | 32 | 0,8% |
| объектов рекреации и спорта | 1,8 | 0% | 25,5 | 0,6% |
| природного ландшафта, водных объектов и пр. | 2326,4 | 57,5% | 1518,5 | 37,6% |
| Зона сельскохозяйственного использования | 386,7 | 9,6% | 376,7 | 9,3% |
| садоводческих и дачных участков | 130,8 | 3,2% | 120,8 | 3% |
| сельскохозяйственных угодий | 230,6 | 5,7% | 230,6 | 5,7% |
| объектов сельскохозяйственного производства | 25,3 | 0,6% | 25,3 | 0,6% |
| Зона специального назначения | 84,2 | 2,1% | 156,5 | 3,9% |
| режимных объектов | 74,6 | 1,8% | 74,6 | 1,8% |
| объектов ритуального назначения | 6,5 | 0,2% | 6,5 | 0,2% |
| объектов специального назначения | 3,1 | 0,1% | 3,1 | 0,1% |
| зеленых насаждений специального назначения | - | - | 72,3 | 1,8% |
| Численность населения |
| Численность населения, в том числе по планировочным районам (тыс. чел): | 8,44 | 12,0 |
| Юго-Западный промышленный | 2,84 | 5,62 |
| в т.ч. КОС | 2,5 | 2,27 |
| Юго-западный промузел | 0,34 | 0 |
| Сусуя | - | 3,4 |
| Хомутово (ж/р Октябрьский) | 3,6 | 4,38 |
| Лиственничное | 2,0 | 2,0 |
| в т.ч. Христофоровка | 1,73 | 1,73 |
| УИН | 0,24 | 0,24 |
| Зональное | 0,03 | 0,03 |
| Плотность населения |
| Плотность населения в жилых зонах, чел./га, в том числе по типам застройки | 37 | 43,5 |
| индивидуальной | 17 | 19 |
| многоквартирной | 354 | 225 |

*   Реализация большинства проектных мероприятий предусмотрена на 1 очередь    строительства (2017 год)

# 4. Характеристика и размещение жилищного фонда

Завершение строительства планировочного района «Хомутово» (жилой район «Октябрьский») индивидуальными жилыми домами.

Застройка жилого района «Сусуя» (Юго-Западный промышленный район) – малоэтажными (до 4-этажей) многоквартирными домами (отводы под застройку). В составе малоэтажной жилой зоны предусматриваются муниципальные жилые дома. Ориентировочный объем нового жилищного строительства – 110 тыс.м2 , из них 90 тыс.м2 – на 1 очередь.

Планировочный район «Лиственничное» (жилой район «Христофоровка») уже застроен индивидуальными жилыми домами.

Таблица 4.1

Изменение общей площади жилищного фонда и численности проживающих в течение 1 очереди

| Показатели | Единица измерения | Планировочный район «Юго-Западный промышленный район», в том числе | Планировочный район «Хомутово», в том числе: | Планировочный район «Лиственничное», в том числе: | ИТОГО в границах проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой район «КОС» | Район «Юго-Западный промузел» | Жилой район «Сусуя» | ИТОГО | Жилой район «Октябрь- ский» | ИТОГО | Жилой район «Христо- форовка» | Жилой район «УИН» | Район «Зональ-ное» | ИТОГО |  |
| Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 53 | 6,8 | - | 59,8 | 102,2 | 102,2 | 65,1 | 7,0 | 0,9 | 73,0 | 235,0 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | 3 | 0,1 |  | 3,1 | 60 | 60 | 64,4 | 7,0 | 0,9 | 72,3 | 135,4 |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | 50 | 6,7 |  | 56,7 | 42,2 | 42,2 | 0,7 | - | - | 0,7 | 99,6 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | 28,4 | 6,7 |  | 35,1 | 42,2 | 42,2 | 0,7 | - | - | 0,7 | 78,0 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 5 эт.) | тыс.м2 | 21,6 | - |  | 21,6 | - | - | - | - |  |  | 21,6 |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | 2,5 | 0,34 |  | 2,84 | 3,6 | 3,6 | 1,73 | 0,24 | 0,03 | 2,0 | 8,44 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | 0,1 | 0,01 |  | 0,11 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 0,24 | 0,03 | 1,87 | 3,48 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | 2,5 | 0,33 |  | 2,73 | 2,2 | 2,2 | 0,03 | - | - | 0,03 | 4,96 |
| Снос жилищного фонда в течение расчетного срока | тыс.м2 | 3,7 | 6,8 |  | 10,5 | 4,1 | 4,1 | - | - | - | - | 14,6 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | - | 0,1 |  | 0,1 | - | - |  |  |  |  | - |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | 3,7 | 6,7 |  | 10,4 | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  | 14,6 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | 3,7 | 6,7 |  | 10,4 | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  | 14,6 |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | 0,2 | 0,34 |  | 0,54 | 0,32 | 0,32 | - | - | - | - | 0,86 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | - | 0,01 |  | 0,01 | - | - |  |  |  |  | 0,01 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | 0,2 | 0,33 |  | 0,53 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  | 0,85 |
| Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 49,3 | - | - | 49,3 | 98 | 98 | 65,1 | 7,0 | 0,9 | 73,0 | 220,3 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | 3,0 | - | - | 3,0 | 60 | 60 | 64,4 | 7,0 | 0,9 | 72,3 | 135,3 |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | 46,3 | - | - | 46,3 | 38 | 38 | 0,7 | - | - | 0,7 | 85,0 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | 24,7 | - | - | 24,7 | 38 | 38 | 0,7 | - | - | 0,7 | 63,4 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 5 тажей) | тыс.м2 | 21,6 | - | - | 21,6 | - | - | - | - | - | - | 21,6 |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | 2,22 | - | - | 2,22 | 3,28 | 3,28 | 1,73 | 0,24 | 0,03 | 2,0 | 7,5 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | 0,1 | - | - | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 0,24 | 0,03 | 1,97 | 3,47 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | 2,12 | - | - | 2,12 | 1,88 | 1,88 | 0,03 | - | - | 0,03 | 4,03 |
| Новое строительство | тыс.м2 |  |  | 43 | 43 | 47 | 47 | - | - | - | - | 90 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | - | - | - | - | 47 | 47 | - | - | - | - | 47 |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | - | - | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | - | - | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 5 этажей и более) | тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | - | - | 2,35 | 2,35 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |  | 3,45 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | - | - | - |  | 1,1 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | - | - | 2,35 | 2,35 | - | - | - | - | - | - | 2,35 |
| Жилищный фонд на расчетный срок | тыс.м2 | 49,3 | - | 43 | 92,3 | 145 | 145 | 65,1 | 7,0 | 0,9 | 73,0 | 310,3 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | 3,0 | - | - | 3,0 | 107 | 107 | 64,4 | 7,0 | 0,9 | 72,3 | 182,3 |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | 46,3 | - | 43 | 89,3 | 38 | 38 | 0,7 | - | - | 0,7 | 128,0 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | 24,7 | - | 43 | 67,7 | 38 | 38 | 0,7 | - | - | 0,7 | 106,4 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 5 этажей и более) | тыс.м2 | 21,6 | - | - | 21,6 | - | - | - | - | - | - | 21,6 |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | 2,27 | - | 2,35 | 4,62 | 4,38 | 4,38 | 1,73 | 0,24 | 0,03 | 2,0 | 11,0 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 0,24 | 0,03 | 1,97 | 4,57 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | 2,17 | - | 2,35 | 4,52 | 1,88 | 1,88 | 0,03 | - | - | 0,03 | 6,43 |
| Плотность населения | м2./га | 5480 |  | 4500 | 4880 |  | 1010 | 920 | 800 | 820 | 930 | 1200 |

Таблица 4.2

Изменение общей площади жилищного фонда и численности проживающих в течение расчетного срока

| Показатели | Единица измерения | Планировочный район «Юго-Западный промышленный район», в том числе | Планировочный район «Хомутово», в том числе: | Планировочный район «Лиственничное», в том числе: | ИТОГО в границах проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой район «КОС» | Район «Юго-Западный промузел» | Жилой район «Сусуя» | ИТОГО | Жилой район «Октябрь- ский» | ИТОГО | Жилой район «Христо- форовка» | Жилой район «УИН» | Район «Зональ-ное» | ИТОГО |  |
| Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 53 | 6,8 | - | 59,8 | 102,2 | 102,2 | 65,1 | 7,0 | 0,9 | 73,0 | 235,0 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | 3 | 0,1 |  | 3,1 | 60 | 60 | 64,4 | 7,0 | 0,9 | 72,3 | 135,4 |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | 50 | 6,7 |  | 56,7 | 42,2 | 42,2 | 0,7 | - | - | 0,7 | 99,6 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | 28,4 | 6,7 |  | 35,1 | 42,2 | 42,2 | 0,7 | - | - | 0,7 | 78,0 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 5 эт.) | тыс.м2 | 21,6 | - |  | 21,6 | - | - | - | - |  |  | 21,6 |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | 2,5 | 0,34 |  | 2,84 | 3,6 | 3,6 | 1,73 | 0,24 | 0,03 | 2,0 | 8,44 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | 0,1 | 0,01 |  | 0,11 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 0,24 | 0,03 | 1,87 | 3,48 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | 2,5 | 0,33 |  | 2,73 | 2,2 | 2,2 | 0,03 | - | - | 0,03 | 4,96 |
| Снос жилищного фонда в течение расчетного срока | тыс.м2 | 3,7 | 6,8 |  | 10,5 | 4,1 | 4,1 | - | - | - | - | 14,6 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | - | 0,1 |  | 0,1 | - | - |  |  |  |  | - |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | 3,7 | 6,7 |  | 10,4 | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  | 14,6 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | 3,7 | 6,7 |  | 10,4 | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  | 14,6 |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | 0,2 | 0,34 |  | 0,54 | 0,32 | 0,32 | - | - | - | - | 0,86 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | - | 0,01 |  | 0,01 | - | - |  |  |  |  | 0,01 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | 0,2 | 0,33 |  | 0,53 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  | 0,85 |
| Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 49,3 | - | - | 49,3 | 98 | 98 | 65,1 | 7,0 | 0,9 | 73,0 | 220,3 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | 3,0 | - | - | 3,0 | 60 | 60 | 64,4 | 7,0 | 0,9 | 72,3 | 135,3 |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | 46,3 | - | - | 46,3 | 38 | 38 | 0,7 | - | - | 0,7 | 85,0 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | 24,7 | - | - | 24,7 | 38 | 38 | 0,7 | - | - | 0,7 | 63,4 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 5 тажей) | тыс.м2 | 21,6 | - | - | 21,6 | - | - | - | - | - | - | 21,6 |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | 2,22 | - | - | 2,22 | 3,28 | 3,28 | 1,73 | 0,24 | 0,03 | 2,0 | 7,5 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | 0,1 | - | - | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 0,24 | 0,03 | 1,97 | 3,47 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | 2,12 | - | - | 2,12 | 1,88 | 1,88 | 0,03 | - | - | 0,03 | 4,03 |
| Новое строительство | тыс.м2 |  |  | 63 | 63 | 47 | 47 | - | - | - | - | 110 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | - | - | - | - | 47 | 47 | - | - | - | - | 47 |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | - | - | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | - | - | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 5 этажей и более) | тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | - | - | 3,4 | 3,4 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |  | 4,5 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | - | - | - |  | 1,1 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | - | - | 3,4 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | 3,4 |
| Жилищный фонд на расчетный срок | тыс.м2 | 49,3 | - | 63 | 112,3 | 145 | 145 | 65,1 | 7,0 | 0,9 | 73,0 | 330,3 |
| индивидуальные дома | тыс.м2 | 3,0 | - | - | 3,0 | 107 | 107 | 64,4 | 7,0 | 0,9 | 72,3 | 182,3 |
| многоквартирные дома, из них: | тыс.м2 | 46,3 | - | 63 | 109,3 | 38 | 38 | 0,7 | - | - | 0,7 | 148 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью до 4 эт.) | тыс.м2 | 24,7 | - | 63 | 87,7 | 38 | 38 | 0,7 | - | - | 0,7 | 126,4 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 5 этажей и более) | тыс.м2 | 21,6 | - | - | 21,6 | - | - | - | - | - | - | 21,6 |
| Численность проживающих, в том числе: | тыс.чел. | 2,22 | - | 3,4 | 5,62 | 4,38 | 4,38 | 1,73 | 0,24 | 0,03 | 2,0 | 12,0 |
| в индивидуальных домах | тыс.чел. | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 0,24 | 0,03 | 1,97 | 4,57 |
| в многоквартирных домах | тыс.чел. | 2,12 | - | 3,4 | 5,52 | 1,88 | 1,88 | 0,03 | - | - | 0,03 | 7,43 |
| Плотность населения | м2/га | 5480 |  | 4500 | 4880 |  | 1010 | 920 |  |  | 930 | 1195 |

# 5. Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 5.1

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

|  | Единица измерения | Проектная емкость | Местоположение | № на экспликации | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилой район | № мкр |  |  |
| Объекты образования |
| Учреждения дошкольного образования |
| п/р «Хомутово» |
| Учреждение дошкольного образования | мест | 220 | «Октябрьский» | О-2 | 2 | 1 очередь |
|  | мест | 75 | «Октябрьский» | О-2 | 2 | Расч.срок |
| п/рЛиственничное |
| Учреждение дошкольного образования | мест | 75 | «Христофоровка» | Х-2 | 2 | Расч.срок |
| Учреждение дошкольного образования | мест | 75 | «Христофоровка» | Х-1 | 2 | 1 очередь |
| п/р «Юго-Западный промышленный район» |
| Учреждение дошкольного образования | мест | 140 | «КОС» | - | 2 | 1 очередь |
| Учреждение дошкольного образования | мест | 140 | «Cусуя» | - | 2 | 1 очередь |
| Общеобразовательные школы |
| п/р «Хомутово» |
| Общеобразовательная школа | мест | 400 | «Октябрьский» | О-2 | 3 | Расч.срок |
| п/р «Лиственничное» |
| вечерняя (сменная) общеобразовательная школа с очной формой обучения №2 | мест | 120 | «УИН» | «УИН» | 3 | существ. |
| Объекты дополнительного образования |
| Объект дополнительного образования | мест | 140 | «Октябрьский» | О-1 | 4 | Расч.срок |
| Объект дополнительного образования | мест | 50 | «Октябрьский» | О-2 | 4 | 1 очередь |
| Объекты здравоохранения |
| п/р «Хомутово» |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение (вр.амбулатория) | посещений в смену | 100 | «Октябрьский» | О-2 | 5 | 1 очередь |
| п/р «Лиственничное» |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение (ОВП) | посещений в смену | 50 | «Христофоровка» | Х-2 | 5 | 1 очередь |
| Объекты культуры |
| п/р «Хомутово» |
| Объект культуры клубного типа с библиотекой | зрит. мест | 100 | «Октябрьский» | О-1 | 6,7 | Расч.срок |
| Объект культуры клубного типа | зрит. мест | 50 | «Октябрьский» | О-2 | 6 | 1 очередь |
| Кинотеатр | зрит. мест | 200 | «Октябрьский» | А-1 | 8 | Расч.срок |
| п/р «Лиственничное» |
| Объект культуры клубного типа | мест | 50 | «Христофоровка» | Х-2 | 7 | 1 очередь |
| Объекты физкультуры и спорта |
| Спортивные сооружения общего пользования районного значения |
| п/р «Хомутово» |
| Спортивный зал | м2 пола | 300 | «Октябрьский» | О-2 | 9 | 1 очередь |
| Стадион | га | 0,5 | «Октябрьский» | О-2 | 11 | 1 очередь |
| Спортивный центр с бассейном и стадионом | м2 пола+ зеркала воды га | 800+340 0,7 | «Октябрьский» | 0-3 | 9,10,11 | Расч.срок |
| п/р «Лиственничное» |
| Спортивный зал | м2 пола | 300 | «Христофоровка» | Х-2 | 9 | 1 очередь |
| Мотодром |  |  | «Аэропорт» | - | 13 | 1 очередь |
| Картингодром |  |  | «УИН» | - | 14 | 1 очередь |
| Спортивно-зрелищный комплекс с бассейном | м2 пола + зеркала воды | 1200+800 | «Аэропорт» | - | 12 | Расч.срок |
| п/р «Юго-Западный промышленный район» |
| Спортивно-зрелищный комплекс с бассейном | м2 пола + зеркала воды | 1200+800 | «Юго-Западный промузел» | - | 12 | 1 очередь |
| Объекты потребительского рынка и бытового обслуживания |
| Объекты торговли | тыс.м2 торг.пл. | не менее 6 | во всех жилых районах | - | 15 | 1 очередь Расч.срок |
| Объекты общественного питания | тыс. мест | не менее 0,5 |  |  |  |  |
| Объекты бытового обслуживания | тыс. раб.мест | не менее 0,1 |  |  | 19 | Расч.срок |
| п/р «Хомутово» |
| Торгово-развлекательный центр | га | 15 | «Октябрьский» | О-1 | 16 | 1 очередь |
| Гостиница | мест | 100 | «Аэропорт» | А-1 | 18 | Расч.срок |
| п/р «Лиственничное» |
| Гостиница | мест | 30 | «Христофоровка» | Х-1 | 18 | 1 очередь |
| Гостиница | мест | 36 | «Христофоровка» | Х-2 | 18 | 1 очередь |
| Гостиница | мест | 26 | «Христофоровка» | Х-3 | 18 | 1 очередь |
| п/р «Юго-Западный промышленный район» |
| Рынок сельскохозяйственной продукции | м2 торг.пл. | 1000 | «Юго-Западный промузел» | - | 17 | 1 очередь |
| Объекты религиозной деятельности |
| п/р «Лиственничное» |
| Культовое сооружение (часовня) | объект | 1 | «Христофоровка» | Х-3 | 20 | 1 очередь |
| п/р «Хомутово» |
| Культовое сооружение (церковь) | объект | 1 | «Октябрьский» | 0-3 | 20 | 1 очередь |

# 6. Характеристика развития cистемы транспортного  обслуживания

## 6.1. Улично-дорожная сеть  планируемой территории

Мероприятия по развитию магистральной сети основаны  на принятых предложениях Генерального плана МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» с учетом классификации улиц и дорог по Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований и описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», введенных в действие 17 февраля 2012 г. №с 23238.

В меридиональном направлении:

- магистральными улицами общегородского значения будут:

- ул. Ленина,

- проспект Мира,

- ул. Железнодорожная,

- участок улицы.1-я Октябрьской (от ул. Фархутдинова до ул. 1-я Северная);

- пробиваемая новая улица на юг от 1-й Северной улицы вдоль территории аэропорта и реки Хомутовки до новой широтной магистральной улицы, соединяющей автомобильную дорогу Лиственничное-Охотское;

- планируемый западный объезд города.

- магистральными улицами районного значения будут:

- ряд вновь пробиваемых параллельных улиц.

В широтном направлении:

- магистральными улицами общегородского значения будут:

- продолженные в западном направлении ул. Пуркаева и пр. Победы,

- ул. Фархутдинова,

- Аэродромное шоссе,

- новая дорога от автомобильной дороги Лиственничное - Охотское до планируемого западного объезда.

- районными магистралями будут:

- ул. Пограничная и ее продолжение в западном направлении,

- улицы Металла висмута и Металла Мейткерна,

- ул. 4-я Железнодорожная (подъезд к ж/д станции Христофоровка с восточной стороны),

- новая улица - подъезд к ж/д станции  Христофоровка с западной стороны.

Таблица 6.1

Мероприятия по развитию магистральной сети в границах планируемого  района

| №№ п/п | Название магистральных улиц и дорог | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благо-устрой-ство | Реконстр сущ | Новое строительство | Итого |  |
| Меридиональные |
| Общегородского значения |
|  | Ул. Железнодорожная |  | 4,5 |  | 4,5 | Расширение проезжей части |
|  | Ул. 1-я Октябрьская (участок от ул. Фархутдинова до ул. 1-я Северная) |  | 1,1 |  | 1,1 | Расширение проезжей части на существующем участке |
|  | Новая улица |  |  | 5,0 | 5,0 | Пробивка улицы в южном направлении от 1-й Северной, вдоль территории аэропорта и реки Хомутовки до продолжения автомобильной дороги Лиственничное–Охотское до западного объезда города |
|  | Пр. Мира |  | 0,,75 |  | 0,75 |  |
|  | Автодорога Южно-Сахалинск-Корсаков |  | 3,0 |  | 3,0 | Реконструкция до II технической категории |
|  | Ул. Ленина | 4,2 |  |  | 4,2 | На участке от ул. Металла циркония до пр. Мира |
| Районного значения |
|  | Новая дорога |  |  | 2,2 | 2,2 | В промышленной зоне параллельно улице Железнодорожной от ул. Пуркаева до ул. Металла висмута |
|  | Новая улица |  |  | 1,5 | 1,5 | От планируемого продолжения пр. Победы до планируемого продолжения ул. Пуркаева |
|  | Новая дорога |  |  | 2,5 | 2,5 | В районе станции Христофоровка, до пла-нируемой дороги, со-единяющей автомобильную дорогу Листвен-ничное - Охотское и пла-нируемый западный объезд города. Строитель-ство моста через р. Хомутовка |
|  | Итого, меридиональные | 4,2 | 4,35 | 16,2 | 24,75 |  |
| Широтные |
| Общегородского значения |
|  | Пр. Победы |  | 0,7 | 3,0 | 3,7 | Со строительством путепровода |
|  | Ул. Пуркаева |  | 0,15 | 3,2 | 3,35 | С реконструкцией путепровода |
|  | ул. Фархутдинова |  | 4,4 |  | 4,4 | Расширение проезжей части |
|  | Аэродромное шоссе |  | 1,7 |  | 1,7 | Расширение проезжей части |
|  | Новая дорога от авто-мобильной дороги Лиственничное-Охот-ское до планируемого западного объезда города |  | 0,8 | 2,5 | 3,3 | Строительство путепровода |
| Районного значения |
|  | Ул. Пограничная и ее продолжение в западном направлении |  | 0,9 | 1,1 | 2,0 |  |
|  | Улицы Металлов висмута – Мейткерна (жилые улицы в настоящее время) | 1,6 |  |  | 1,6 | Благоустройство существующих улиц |
|  | Ул. 4-я Железнодо-рожная (жилая улица в настоящее время) | 0,65 |  |  | 0,65 | Подъезд к ж/д станции Христофоровка с востока |
|  | Новая улица - Подъезд к ж/д станции Христо-форовка с западной стороны (жилоя улица в настоящее время) | 0,9 |  | 0,3 | 1,2 | Строительство моста через р. Хомутовку |
|  | Итого, широтное | 3,15 | 8,65 | 10,1 | 21,9 |  |
|  | Всего магистральных улиц и дорог | 7,35 | 13,0 | 26,3 | 46,65 |  |

Протяженность магистральной сети возрастет до 46,65 км, плотность магистральной сети составит 2,3 км/км².

Все указанные магистральные улицы общегородского и районного значения будут иметь регулируемый характер движения.

Первоочередные мероприятия по развитию магистральной сети Юго-западного района основаны на предложениях Генерального плана и данного проекта планировки. Из общей протяженности магистральной сети в период 1-й очереди строительства предусматривается реконструкция существующих улиц:

- ул. Ленина на участке от ул. Пуркаева до р. Еланьки, протяженностью 1,9 км;

- реконструкция улицы 1-й Октябрьской на участке от ул. Фархутдинова до ул. 1-я  Северная (ул. Лаперуза), протяженностью 1,1 км;

- реконструкция пр. Мира, протяженностью 0,75 км;

- реконструкция пр. Победы от ул. Железнодорожной до линии железной дороги, протяженностью 0,25 км;

- реконструкция ул. Пуркаева, протяженностью 0,5 км;

- реконструкция ул. Пограничной, протяженностью 0,9 км.

Протяжение реконструируемых магистральных улиц в период 1-й очереди строительства составляет 5,4 км в границах района.

Предусматривается также строительство участка новой меридиональной автомобильной дороги общегородского значения вдоль территории аэропорта и р. Хомутовки от ул. Северной до Аэродромного шоссе, протяженностью 1,5 км и новой магистральной дороги районного значения в промышленной зоне параллельно ул. Железнодорожной от ул. Пуркаева до ул. Металла висмута, протяженностью 2,2 км.

Искусственные сооружения на магистральной сети планируемой территории

В проекте планировки планируется строительство и реконструкция следующих  путепроводов через линию железной дороги:

  - путепроводы через железную дорогу в створе пр. Победы и в створе новой дороги общегородского значения, соединяющей автомобильную дорогу Лиственничное - Охотское и западный объезд города;

  - реконструкция путепровода в створе ул. Пуркаева.

В проекте планируется строительство новых мостов через р. Хомутовка: в створе новых магистральных улиц районного значения:

  - меридиональной, идущей до новой дороги, соединяющей автомобильную дорогу Лиственничное – Охотское и западный объезд города Южно-Сахалинска в южной части района,

  - широтной - подъезд к ж/д станции Христофоровка с западной стороны (жилая улица в настоящее время), в створе улицы Веселой.

Планируется также реконструкция мостов через р. Еланьку в створе ул. Ленина и ул. Железнодорожной.

Из этих мероприятий в период 1-й очереди планируется реконструировать и построить мосты через р. Еланьку в створе ул. Железнодорожной, ул. Ленина, через р. Зиму в створе ул. 1-я Октябрьская и путепровод в створе пр. Победы.

В проекте сохраняются охраняемые переезды на пересечениях Аэродромного шоссе, ул. Пограничной и ул. Фархутдинова с железной дорогой.

## 6.2. Транспортное обслуживание

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения планируемого района включают в себя мероприятия по организации движения транспорта и пешеходов с учетом обеспечения доступа инвалидов к объектам общественного назначения, мероприятия по организации временного и постоянного хранения автомобильного транспорта индивидуального пользования и размещению объектов обслуживания индивидуального автопарка.

Эти мероприятия предусматривают:

  - организацию движения маршрутов внутригородских автобусов и маршрутных такси по магистральным улицам с выделением полос приоритетного движения для общественного транспорта;

  - движение маршрутов автобусов и маршрутных такси по жилой улице 1-я Октябрьская на участке от ул. 1-й Северной до Аэродромного шоссе;

  - обустройство остановочных пунктов общественного транспорта, устройство специальных «карманов»;

  - перенос внегородского транзитного грузового движения, следующего с автомобильной дороги федерального значения Южно-Сахалинск–Корсаков, на планируемый западный объезд города Южно-Сахалинска;

  - пропуск внутригородского грузопотока по проспект Мира и ул. Ленина до ул. Фархутдинова, по ул. Фархутдинова, улице Пуркаева и ее продолжению в западном направлении, магистральным улицам районного значения между ул. Пуркаева и ул. Фархутдинова, Железнодорожной до ул. Фархутдинова, дороге, соединяющей планируемый западный объезд города и автомобильную дорогу Лиственничное-Охотское, западному подъезду к ж/д станции Христофоровка, меридиональным магистральным улицам и дороге в южной части района.

  - строительство тротуаров с усовершенствованным покрытием на всех улицах района.

  - формирование основных пешеходных направления вдоль зеленых ходов – бульваров, организованных на магистральных улицах;

  - учет обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам социальной инфраструктуры при строительстве и реконструкции улиц;

  - оборудование перекрестков звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройствами, регулирующими движение инвалидов через транспортные коммуникации в зоне переходов.

Для организации мест хранения и обслуживания индивидуального автопарка в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

  - строительство многоярусного гаража-манежа на северной стороне ул. Фархутдинова,  на ее пересечении с линией железной дороги.

  - строительство двух новых  АЗС в южной части района на федеральной трассе при въезде в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова.

  - размещение автостоянки на территории производственно-коммерческой зоны в соответствии со Схемой размещения многоуровневых автостоянок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», разработанной к долгосрочной муниципальной целевой программе «Обеспечение жителей  городского округа «Город Южно-Сахалинск» для хранения личного автотранспорта на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.09.2012 № 2017;

  - размещение автостоянок для временного хранения легковых автомобилей у планируемых объектов социальной инфраструктуры, зрелищных учреждений, административных зданий общей площадью 2,1 га на 703 парковочных места.

Очередность планируемых мероприятий по транспортному обслуживанию населения и хранению индивидуального автопарка связаны с очередностью освоения земельных участков под застройку.

## 6.3. Размещение в границах Юго-Западного района объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения

Проектом учитываются следующие мероприятия по развитию:

Воздушного транспорта

- проектирование и строительство нового аэровокзала

- строительство второй ИВПП

  - проведение специальных планировочных мероприятий, а также мероприятий, снижающих максимальный уровень шума в существующих жилых и общественных зданиях, а именно: вынос жилья за пределы зон ограничения жилой застройки, установка за счет ФГУП Аэропорт «Южно-Сахалинск» оконных блоков повышенной звукоизолции (не менее 20 Дб) в режиме проветривания в зона с эквивалентным уровнем шума, превышающим 60 Дб днем и 50 Дб ночью.

  - в связи с модернизацией аэропорта (строительство второй ИВПП) необходимо разработать проект обоснования новой СЗЗ.

Железнодорожного транспорта

  - вынос железнодорожной линии, проходящей через весь город, и путевого хозяйства, расположенного в центральной части города, за пределы городской застройки со строительством западного железнодорожного объезда с грузовой и сортировочной станциями за пределами городской черты г. Южно-Сахалинска.по предложению Генерального плана МО городской округ «Город Южно-Сахалинск»;

  - продолжение работы по реконструкции железнодорожной линии Корсаков-Южно-Сахалинск-Ноглики с переводом её на общесетевую колею 1520мм в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025г., утверждённой распоряжением Правительства РФ от 28.12.2009г. № 2094.

Автомобильного транспорта

  - реконструкция автомобильной дороги федерального значения Южно-Сахалинск- Корсаков с повышением ее до II технической категории;

  - строительство западного объезда г. Южно-Сахалинска по II технической категории.

# 7. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

## 7.1. Энергоснабжение

## 7.1.1. Электроснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение существующей и проектной застройки | ТП 10/0,4кВ | 12 шт. |  |
| 2 |  | Прокладка кабельных линий 10кВ. | ~10,5км |  |
| 3 |  | Реконструкция существующих сетей 10кВ и ТП 10/0,4кВ |  |  |

## 7.1.2. Теплооснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение существующей и проектной застройки | Перевод существующих котельных №№ 9, 9-2 и 12 на газовое топливо | 3 шт. |  |
| 2 |  | Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |
| 3 |  | Строительство новых газовых котельных для теплоснабжения зон общественной и жилой застройки | 3 шт. |  |

## 7.1.3. Газоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение существующей и проектной застройки | Строительство газопровода высокого давления | 1,2МПа | Охранная зона 10м |
| 2 |  | Строительство ПРГ «Промышленный» |  | Охранная зона 10м |
|  |  | Строительство ПРГ «Хомутово-Лиственичный» |  | Охранная зона 10м |

## 7.2 Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Характеристики | Площадь зем. участка, га (для нелинейных объектов) | Срок реализации | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозабора “41-ый км” | 6 тыс.м3/сут | 1,1 Га | 1 очередь | Местное |
| 2 | Строительство нового водозабора “Солнечный” |  | 2,7 Га | 1 очередь |  |
| 3 | Строительство нового водозабора “Южный” |  | 28,4 Га | 1 очередь |  |
| 4 | Прокладка магистральных и распределительных сетей водоснабжения | 42 330 м, 15 507 м |  | 1 очередь, расчетный срок |  |

## 7.3 Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Характеристики | Площадь зем. участка, Га | Срок реализации | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ОСК-7 | 90 тыс.м3/сут | 40,5 | расчетный срок | Местное |
| 2 | Строительство новых ОСК (на площадке недостроенных ОСК-южных) на 1-ую очередь | 2 тыс.м3/сут, 10 тыс.м3/сут | 10,4 | 1 очередь |  |
| 3 | Строительство канализационных самотечных коллекторов | 36 700 м, 6 300 м |  | 1 очередь, расчетный срок |  |
| 4 | Строительство локальных очистных сооружений для п/р Сусуя | 690 м3/сут, 1167 м3/сут | 2,2 | 1 очередь, расчетный срок |  |

## 7.4. Связь

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика объекта | Функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телефонизация существующего и проектного жилья | Строительство новой АТС на территории микрорайона Христофоровка емкостью 1700 №№ | 0,005 Га | жилые зоны | - |
| 2 |  | Увеличение емкости УМСД на 1037 №№ | на базе существующего помещения |  | - |
| 3 |  | Увеличение на расчетный срок емкости новой АТС расположенной в р-не Христофоровка на 743 №№ |  |  | - |
| 4 |  | Установка распределительных шкафов в местах многоэтажного строительства | 0,005 Га |  | Охранная зона 4 м |
| 5 |  | Прокладка магистральных и распределительных линий связи в подземном исполнении |  |  |  |

## 7.5. Инженерная подготовка и защита территории

| № пп | Мероприятие | Характеристика объекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация) |
| 1 | Организация водосточной сети, км Установка очистных сооружений, шт | 29 5 | 2013-2027 |
| Защита территории от затопления, мероприятия по благоустройству водных объектов |
| 2 | Дамбы обвалования, км | 12 | существ. |
| 3 | Разработка проектной документации на расчистку участка р. Хомутовка*), шт | 1 | 2016 |
| 4 | Расчистка участка р. Хомутовка от автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Корсаков в планировочном районе Хомутово г. Южно-Сахалинска *) |  | 2017 - 2018 |
| Дренаж территории |
| 5 | Дренаж, га | 115 | 2013 - 2027 |
| Вертикальная планировка территории |
| 6 | Вертикальная планировка участков нового строительства (подсыпка / террасирование), га | 85 | 2013-2017 |
| Мелиоративное обустройство |
| 7 | Поддержание мелиоративной сети в рабочем состоянии (текущий ремонт), га | 118 | 2013-2027 |
| *) по результатам проектно-изыскательских работ в рамках ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Сахалинской области в 2013 - 2020 годах" |

# 8. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Значение объекта | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер недалеко от ул. Шоссейная (номер на карте №4) | Рекреационное значение (кратковременный отдых пешеходов и художественное оформление территории) | Сквер недалеко от ул.Шоссейная, общей площадью 0,36 га. |
| 2 | Сквер недалеко от ул. Искателей (номер на карте №5) | Рекреационное значение (кратковременный отдых пешеходов и художественное оформление территории) | Сквер недалеко от ул.Искателей, общей площадью 0,22 га. |
| 3 | Сквер недалеко по пер. Ариран (номер на карте №6) | Рекреационное значение (кратковременный отдых пешеходов и художественное оформление территории) | Сквер недалеко по пер.Ариран, общей площадью 0,7 га |
| 4 | Сквер недалеко по пер. Ариран (номер на карте №7) | Рекреационное значение (кратковременный отдых пешеходов и художественное оформление территории) | Сквер недалеко по пер.Ариран, общей площадью 1,23 га |
| 5 | Сквер недалеко по ул. Ермака (номер на карте №8) | Рекреационное значение (кратковременный отдых пешеходов и художественное оформление территории) | Сквер недалеко по ул.Ермака, общей площадью 1,17 га. |
| 6 | Зеленая зона вдоль русла реки Христофоровка (номер на карте №9) | Рекреационное значение (сохранить, облагородить существующую зелень вдоль рек, организовать «зеленые ходы», организация площадок для отдыха) | Зеленая зона вдоль русла реки Христофоровка, общей площадью 12,62 га |
| 7 | Зеленая зона вдоль русла реки Хомутовки (номер на карте №10) | Рекреационное значение (сохранить, облагородить существующую зелень вдоль рек, организовать «зеленые ходы», организация площадок для отдыха) | Зеленая зона вдоль русла реки Хомутовки, общей площадью 13,41 га |
| 8 | Сквер недалеко от ул. Шоссейная (номер на карте №11) | Рекреационное значение (кратковременный отдых пешеходов и художественное оформление территории) | Сквер недалеко от ул.Шоссейная, общей площадью 1,30 га |
| 9 | Бульвар между ул.Славянской и ул.Журавлиная | Рекреационное значение (кратковременный отдых пешеходов и художественное оформление территории) | Бульвар протяженностью 600 м площадью 1,56 га |
|  | Прочие | Рекреационное значение | 1,7 га |
|  | Итого площадь проектируемых объектов зеленых насаждений общего пользования | 34,27 га |

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составит:

- на первую очередь - 29,2 м2/чел;

- на расчетный срок  - 30,4 м2/чел.