УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Южно-Сахалинска

№_746-па_ от _08.05.2013

## ПоложениЯ

## о размещении объектов капитального строительства

## и характеристиках планируемого развития территории

## СЕВЕРНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Положения о размещении объектов капитального строительства и о характеристиках планируемого развития территории СЕВЕРНОГО жилого района  ГОРОДА Южно-СахалинскА В ГРАНИЦАХ: ПР. МИРА - УЛ. КРАЙНЯЯ - УЛ. ДОЛИНСКАЯ - УЛ. УКРАИНСКАЯ - ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА ГОРОДА - УЛ. ДЕТСКАЯ - РЕКА РОГАТКА.

- Характеристики планируемого развития территории

## Цель разработки проекта планировки и проекта межевания

Проект планировки  и проект межевания разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

## Общая характеристика территории планировочного микрорайона 17.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 17 являются:

- на севере – ул. Бумажная;

- на юге – река Рогатка;

- на востоке – ул. Комсомольская;

- на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 57,9 | 57,9 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 57,9 | 57,9 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 37 | 31,4 |
|  |  | кв.м / чел | 151,6 | 76,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 4,7 | 8,2 |
|  |  | кв.м / чел | 19,3 | 20,0 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 3,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 14,3 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 28,8 | 23,2 |
|  |  | кв.м / чел | 118,0 | 56,7 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 2,1 | 10,2 |
|  |  | кв.м / чел | 8,6 | 24,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,4 | 3,4 |
|  |  | кв.м / чел | 5,7 | 8,3 |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,2 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 | 2,7 |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,5 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | 4,6 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | - | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,2 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | - | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 5,9 |
| 2.2.8 | Многофункционального назначения | га | - | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,2 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 1,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 5,3 | - |
| 2.3.1 | Коммунально-складского назначения | га | 1,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 5,3 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | 1,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.3 | Теплоснабжения | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | 1,0 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 10,1 | 13,1 |
|  |  | кв.м / чел | 41,4 | 32,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 2,4 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 9,8 | 2,9 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 7,7 | 11,9 |
|  |  | кв.м / чел | 31,6 | 29,1 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 2,2 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 9,0 | 5,6 |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 2,2 | 2,3 |
|  |  | кв.м/чел | 9,0 | 5,6 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 4,8 | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | 19,6 | 1,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,2 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 4,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 18,4 | - |
| 3.4 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,2 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 12,2 | 12,4 |
|  |  | кв.м / чел | 50 | 30,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,2 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 7,7 | 11,9 |
|  |  | кв.м / чел | 31,6 | 29,0 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 4,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 18,4 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | 1,02 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,5 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 2,44 | 4,09 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 42 | 71 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22,5 | 26 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 30 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 18,0 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 0,3 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 412 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 19 этажей.

Общая площадь жилого фонда 87,9 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 43,4 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона многофункциональной застройки

Коэффициент застройки – 1,0

Коэффициент плотности застройки – 3,0

Этажность – до 10 этажей.

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 7 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |
| 1.1 | Административное здание с помещением физкультурно-оздоровительного назначения | 1 объект/50 кв. м общей площади | 10,1 | - | Местное |
| 2 | Административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Административное здание. Фитнес-клуб | 1 объект/380 кв. м общей площади | 3,6 | 63 | Местное |
| 3 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детский сад | 230 мест | 8,6 | - | Местное |
| 4 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Клуб | 600 мест | 4,5 | 237 | Местное |
| 4.2 | Клуб с помещением для досуга и библиотекой | 500 мест/1000 кв. м площ. пола/200 тыс. ед. хранения | 7,3 | 276 | Местное |
| 4.3 | Театр с концертным залом | 600 мест/100 мест | 9,7 | 350 | Местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 6 объектов |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 18.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 18 являются:

- на севере – ул.Бумажная;

- на юге – ул. Детская;

- на востоке – граница населенного пункта;

- на западе – ул. Комсомольская.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 28,5 | 28,5 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 28,5 | 28,5 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 9,8 | 13,7 |
|  |  | кв.м / чел | 33,9 | 22,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 7,2 | 12,5 |
|  |  | кв.м / чел | 24,9 | 20,1 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 2,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 9,0 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 2,1 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 7,3 | 1,9 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 6 | 8,8 |
|  |  | кв.м / чел | 20,8 | 14,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,3 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 1,0 | 1,0 |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,9 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 3,1 | 2,4 |
| 2.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | 2,3 | 3,3 |
|  |  | кв.м / чел | 7,9 | 5,3 |
| 2.2.4 | Спортивного назначения | га | 2,2 | 1,8 |
|  |  | кв.м / чел | 7,6 | 2,9 |
| 2.2.5 | Здравоохранения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2.6 | Научно-исследовательского назначения | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 1,0 | 0,5 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,3 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Водоснабжения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,3 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 1,5 | 2,1 |
|  |  | кв.м / чел | 5,2 | 3,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,0 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,2 | 2,1 |
|  |  | кв.м / чел | 4,2 | 3,4 |
| 2.6 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 3,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 11,1 | - |
| 2.7 | Сельскохозяйственных угодий | га | 3,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 11,1 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 5,8 | 3,9 |
|  |  | кв.м / чел | 20,1 | 6,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 2,1 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 7,3 | 0,3 |
| 3.4 | Озелененных территорий общего пользования | га | 3,7 | 3,7 |
|  |  | кв.м / чел | 12,8 | 6,0 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 7,0 | 6 |
|  |  | кв.м / чел | 24,2 | 9,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 3,7 | 3,7 |
|  |  | кв.м / чел | 12,8 | 6,0 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,2 | 2,1 |
|  |  | кв.м / чел | 4,15 | 3,4 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 2,1 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 7,3 | 0,3 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,0 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 2,89 | 6,21 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 101 | 218 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 20 | 24 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 28 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 0,8 тыс. кв. м, новое жилищное строительство не запланировано.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 495 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 19 этажей.

Общая площадь жилого фонда 148,4 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 32,3 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

##### Зона застройки соцобеспечения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей

##### Зона научно-иследовательской застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | ГОУ ДОД «СДЮШОР по горнолыжному спорту»* | 150 мест | 18,3 | - | Местное |
| 2 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | 200 мест | 7,7 | - | Местное |
| 2.2 | Школа | 800 учащихся | 26,1 | - | Местное |
| 3 | Соцобеспечения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом ребенка | 120 мест | 10,9 | - | Региональное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 4 объекта |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 19.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 19 являются:

- на севере – ул. Крайняя;

- на юге – ул. Бумажная;

- на востоке – ул.Комсомольская;

- на западе – пр.Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 16,5 | 16,5 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 16,5 | 16,5 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 9,7 | 8,3 |
|  |  | кв.м / чел | 121,3 | 48,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 0,3 | 3,7 |
|  |  | кв.м / чел | 3,8 | 21,5 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 2 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 25 | 1,7 |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 7,4 | 4,3 |
|  |  | кв.м / чел | 92,5 | 25 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 2,1 | 7 |
|  |  | кв.м / чел | 26,25 | 40,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га |  | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел |  | 4,1 |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,3 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 3,8 | 3,5 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,7 | 4,2 |
|  |  | кв.м / чел | 8,75 | 24,4 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,9 | 1,3 |
|  |  | кв.м / чел | 11,3 | 7,6 |
| 2.2.6 | Культового назначения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 2,5 | 1,2 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 3,2 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 40 | 7,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 7,5 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 2,6 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 32,5 | 7,0 |
| 2.6 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 18,8 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 18,8 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 4,1 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 51,3 | 7,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 2,6 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 32,5 | 7,0 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 1,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 18,8 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,8 | 1,72 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 48 | 104 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 23 | 28 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 38 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 4,6 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 0,2 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 227 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 1,9 тыс. кв. м, новое жилищное строительство не запланировано.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 397 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 19 этажей.

Общая площадь жилого фонда 41,1 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 34,8 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 7 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | 120 мест | 5,9 | - | Местное |
| 1.2 | МОУ Средняя общеобразовательная школа №4* | 800 учащихся | 33,5 | - | Местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 20.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 20 являются:

- на севере – ул. Украинская;

- на юге – река Уюновка;

- на западе –ул.Комсомольская.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 57,9 | 57,9 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 57,9 | 57,9 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 14,3 | 18,9 |
|  |  | кв.м / чел | 40,6 | 36,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 7,8 | 18,5 |
|  |  | кв.м / чел | 22,2 | 35,6 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,8 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 4,8 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 13,6 | 0,8 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 0,9 | 8,3 |
|  |  | кв.м / чел | 0,02 | 16,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,6 | - |
| 2.2.2 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,7 | 5,2 |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | 10,0 |
| 2.2.6 | Спортивного назначения | га | - | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,9 |
| 2.2.7 | Здравоохранения | га | - | 1,6 |
|  |  | кв.м / чел | - | 3,1 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,7 | - |
| 2.3.1 | Промышленности | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,7 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 4,4 | 13,4 |
|  |  | кв.м / чел | 12,5 | 25,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,6 | 6,2 |
|  |  | кв.м / чел | 4,5 | 11,9 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 2,8 | 7,2 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 13,9 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 17,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 49,4 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 17,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 49,4 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 20,2 | 17,1 |
|  |  | кв.м / чел | 57,4 | 32,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 19,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 56,3 | - |
| 3.4 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 17,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 32,9 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 22,6 | 24,3 |
|  |  | кв.м / чел | 64,2 | 46,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 17,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 32,9 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 2,8 | 7,2 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 13,9 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 19,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 56,3 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,6 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 4,5 | 8,5 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 3,52 | 5,19 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 61 | 90 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 20,5 | 24 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 20 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 0,2 тыс. кв. м, новое жилищное строительство не запланировано.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 276 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 19 этажей.

Общая площадь жилого фонда 122,4 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 53,9 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 7 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивно-зрелищный зал в комплексе фитнес-клуб | 170 мест/650 кв. м. общ. площади | 14,8 | 75 | Местное |
| 2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационар | 180 коек | 15,8 | 23 | Региональное |
| 3 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детский сад | 120 мест | 5,9 | - | Местное |
| 3.2 | Школа | 450 учащихся | 30,6 | - | Местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 4 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 21.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 21 являются:

- на севере – река Уюновка;

- на юге – ул.Горная;

- на западе – ул. Комсомольская.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 27,5 | 27,5 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 27,5 | 27,5 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 13,0 | 22,6 |
|  |  | кв.м / чел | 464,3 | 194,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | - | 3,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 28,4 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 13,0 | 19,3 |
|  |  | кв.м / чел | 464,3 | 166,4 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 3,5 | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | 125 | 4,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 4,3 |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,6 | - |
| 2.2.7 | Здравоохранения | га | 3,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 121,4 | - |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,6 | - |
| 2.3.1 | Коммунально-складского назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,6 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 2 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 71,4 | 37,9 |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | - | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 37,9 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 2 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 71,4 | 37,9 |
| 2.6 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 8,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 317,9 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,6 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 8,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 314,3 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 10,8 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 385,7 | 37,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 2 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 71,4 | 37,9 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 8,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 314,3 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - |  |
|  |  | кв.м / чел | - |  |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,28 | 1,16 |
| 8.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел / га | 10 | 42 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 30 | 32 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 23 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 14,3 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 5,8 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 216 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 19 этажей.

Общая площадь жилого фонда 22,8 тыс. кв. м, весь жилищный фонд представлен новым жилищным строительством, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 23.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 23 являются:

- на севере – ул. Крайняя;

- на юге – река Уюновка;

- на востоке – пр.Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 29,9 | 29,9 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 29,9 | 29,9 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 7,3 | 7,4 |
|  |  | кв.м / чел | 304,2 | 80,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | - | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 20,7 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 79,2 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 5,4 | 5,5 |
|  |  | кв.м / чел | 225 | 59,8 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 0,8 | 4,8 |
|  |  | кв.м / чел | 33,3 | 52,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,5 | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | 20,8 | 18,5 |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,3 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 12,5 | 7,6 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | - | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 26,1 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2.6 | Спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 5,8 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 241,7 | 20,6 |
| 2.3.1 | Промышленности | га | 1,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 58,3 | - |
| 2.3.2 | Коммунально-складского назначения | га | 4,4 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 183,3 | 20,6 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 8,2 | 8,2 |
|  |  | кв.м / чел | 341,7 | 89,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Электроснабжения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.4.2 | Водоснабжения | га | 8,2 | 8,2 |
|  |  | кв.м / чел | 341,7 | 89,1 |
| 2.4.3 | Теплоснабжения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.4.4 | Водоотведения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 3,3 | 5,4 |
|  |  | кв.м / чел | 137,5 | 58,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Объектов автомобильного транспорта | га | 1 | 3,2 |
|  |  | кв.м / чел | 41,7 | 34,8 |
| 2.5.2 | Объектов железнодорожного транспорта | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 25 | - |
| 2.5.3 | Улично-дорожная сеть | га | 1,7 | 2,2 |
|  |  | кв.м/чел | 70,8 | 23,9 |
| 2.6 | Оборонного назначения | га | 3,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 145,8 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1 | 2,2 |
|  |  | кв.м / чел | 41,7 | 23,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 8,3 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 0,8 | 2,2 |
|  |  | кв.м / чел | 33,3 | 23,9 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 2,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 104,2 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,7 | 2,2 |
|  |  | кв.м / чел | 70,8 | 23,9 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 0,8 | 2,2 |
|  |  | кв.м / чел | 33,3 | 23,9 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,03 | 1,8 |
|  |  | кв.м / чел | 42,9 | 19,5 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,24 | 0,92 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 8 | 30 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22,5 | 29,5 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 14 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 2,2 тыс. кв. м, новое жилищное строительство не запланировано.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 446 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 19 этажей.

Общая площадь жилого фонда 25,0 тыс. кв. м, весь жилищный фонд представлен новым жилищным строительством, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 6 этажей.

#### Зона размещения объектов производственного строительства

##### Зона комунально-складской застройки

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Пожарная часть | 6 автомобилей | 12,0 | - | Местное |
| 2 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Школа | 400 учащихся | 23,6 | - | Местное |
| 2.2 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 200 мест | 2,9 | - | Местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 3 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 24.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 24 являются:

- на севере – ул. Украинская;

- на юге – ул.Крайняя;

- на востоке – пр.Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 24,3 | 24,3 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 24,3 | 24,3 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 15,8 | 13,5 |
|  |  | кв.м / чел | 173,6 | 108,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | - | 2,0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 16,1 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 5,4 | 4,5 |
|  |  | кв.м / чел | 59,3 | 36,3 |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 10,4 | 7,0 |
|  |  | кв.м / чел | 114,3 | 56,5 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 3 | 7,8 |
|  |  | кв.м / чел | 33,0 | 62,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,8 | 3,1 |
|  |  | кв.м / чел | 8,8 | 25 |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,4 | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | 4,3 | 4,0 |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,5 | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | 5,5 | 8,1 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,1 | 1,6 |
|  |  | кв.м / чел | 12,1 | 12,9 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | - | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 11,3 |
| 2.2.6 | Спортивного назначения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 2,2 | 1,6 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 6,6 | - |
| 2.3.1 | Коммунально-складского назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 6,6 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 3,8 | 3,0 |
|  |  | кв.м / чел | 41,8 | 24,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 7,7 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 3,1 | 3,0 |
|  |  | кв.м / чел | 34,1 | 24,2 |
| 2.6 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 12,1 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 12,1 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 4,2 | 3,0 |
|  |  | кв.м / чел | 46,2 | 24,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,1 | 3,0 |
|  |  | кв.м / чел | 34,1 | 24,2 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 12,1 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,8 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,91 | 1,24 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 37 | 21 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | 30 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 24 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 5,0 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 0,1 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 93 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 12,6 тыс. кв. м, весь жилищный фонд представлен новым жилищным строительством, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 322 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 19 этажей.

Общая площадь жилого фонда 19,3 тыс. кв. м, весь жилищный фонд представлен новым жилищным строительством, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 7 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детская школа искусств | 100 мест | 4,6 | - | Местное |
| 1.2 | Детский сад №15 «Березка»* | 240 мест | 11,0 | - | Местное |
| 2 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Кинотеатр | 660 мест | 10,2 | 330 | Местное |
| 3 | Административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивный зал | 800 кв. м площади пола | 10,4 | - | Местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 4 объекта |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 26.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 26 являются:

- на севере – река Уюновка;

- на юге – ул.Бумажная;

- на востоке – пр.Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 24,4 | 24,4 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 24,4 | 24,4 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 1,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 30,6 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 6,1 | - |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 24,5 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 2,4 | 3,2 |
|  |  | кв.м / чел | 49,0 | 65,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,9 | 2,2 |
|  |  | кв.м / чел | 18,4 | 44,9 |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,5 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 10,2 | 4,1 |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | - |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 4,1 | 4,1 |
| 2.2.6 | Спортивного назначения | га | - | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | - | 12,2 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 14,3 | 13,3 |
|  |  | кв.м / чел | 291,8 | 271,4 |
| 2.3.1 | Коммунально-складского назначения | га | 13,9 |  |
|  |  | кв.м/чел | 283,7 |  |
| 2.3.2 | Промышленности | га | 0,4 |  |
|  |  | кв.м/чел | 8,2 |  |
| 2.3.3 | Коммерческо-делового назначения | га | - | 10,7 |
|  |  | кв.м/чел | - | 218,4 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 3,8 | 2,9 |
|  |  | кв.м / чел | 77,6 | 59,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Водоснабжения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,1 | - |
| 2.4.2 | Теплоснабжения | га | 3,6 | 2,9 |
|  |  | кв.м / чел | 73,5 | 59,2 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 2,1 | 5,0 |
|  |  | кв.м / чел | 42,9 | 102,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,1 | 2,0 |
|  |  | кв.м / чел | 22,4 | 40,8 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1 | 3,0 |
|  |  | кв.м / чел | 20,4 | 61,2 |
| 2.6 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 6,1 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,1 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,1 | 3,0 |
|  |  | кв.м / чел | 22,4 | 61,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1 | 3,0 |
|  |  | кв.м / чел | 20,4 | 61,2 |
| 4.2 | Прочие территории общего пользования | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,49 | - |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 20 | - |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | - |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

#### Зона размещения объектов производственного строительства

##### Зона комунально-складской застройки

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона коммерческо-деловой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивный зал* | 500 кв. м площади пола | 3,1 | - | Местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 28.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 28 являются:

- на севере – ул.Украинская;

- на юге – ул.Крайняя;

- на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 39,1 | 39,1 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 39,1 | 39,1 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 2,2 | 2,7 |
|  |  | кв.м / чел | 366,7 | 540 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,6 | 2,7 |
|  |  | кв.м / чел | 100 | 540 |
| 2.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 266,7 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 0,2 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 33,3 | 880 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 460 |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 16,7 | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | 2,1 |
|  |  | кв.м / чел | 16,7 | 420 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 22,9 | 23,3 |
|  |  | кв.м / чел | 3816,7 | 4660 |
| 2.3.1 | Промышленности | га | 15,2 | 17,9 |
|  |  | кв.м / чел | 2533,3 | 3580 |
| 2.3.2 | Коммунально-складского назначения | га | 7,7 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 1283,3 | 880 |
| 2.3.3 | Коммерческо-делового назначения | га | - | 1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 200 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 4,4 | 6,3 |
|  |  | кв.м / чел | 733,3 | 1260 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Объектов железнодорожного транспорта | га | 4,4 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 733,3 | 880 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 2,6 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 433,3 | 380 |
| 2.6 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 2,5 | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | 416,7 | 480 |
| 2.7 | Сельскохозяйственного производства | га | 2,5 | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | 416,7 | 480 |
| 2.8 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 183,3 | - |
| 2.8.1 | Оборонного назначения | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 183,3 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 3,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 533,3 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 100 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 2,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 433,3 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 5,2 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 866,7 | 380 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 2,6 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 433,3 | 380 |
| 4.2 | Прочие территории общего пользования | га | 2,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 433,3 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,06 | 0,05 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 2 | 1 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 25 | 24 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 19 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 1,2 тыс. кв. м, новое жилищное строительство не запланировано.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

#### Зона размещения объектов производственного строительства

##### Зона комунально-складской застройки

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона коммерческо-деловой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона промышленной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 29.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 29 являются:

- на севере – ул.Украинская;

- на юге – ул.Крайняя;

- на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 20,5 | 20,5 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 20,5 | 20,5 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 2,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 53,5 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 9,3 | - |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 25,6 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 18,6 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | - | 2,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 67,4 |
|  | в том числе |  | - |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | 2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 46,5 |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 9,3 |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | - | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 11,6 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 15,4 | 16,8 |
|  |  | кв.м / чел | 358,1 | 390,7 |
| 2.3.1 | Промышленности | га | 3,3 | 2,8 |
|  |  | кв.м / чел | 76,7 | 65,1 |
| 2.3.2 | Коммунально-складского назначения | га | 12,1 | 14 |
|  |  | кв.м / чел | 281,4 | 325,6 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 2,5 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 58,1 | 18,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,8 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 41,9 | 18,6 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 16,3 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 7,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 7,0 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 23,3 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 16,3 | - |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 7,0 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,43 | - |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 21 | - |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | - |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

#### Зона размещения объектов производственного строительства

##### Зона комунально-складской застройки

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона промышленной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 30.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 30 являются:

- на севере – ул.Крайняя;

- на юге – ул.Бумажная;

- на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 49,1 | 49,1 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 49,1 | 49,1 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 4,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 188,5 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 4,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 188,5 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 2,9 | 6,1 |
|  |  | кв.м / чел | 111,5 | 234,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 46,2 | - |
| 2.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 23,1 | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,7 | 4,5 |
|  |  | кв.м / чел | 26,9 | 173,1 |
| 2.2.7 | Здравоохранения | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 15,4 | - |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 15,2 | 24,8 |
|  |  | кв.м / чел | 584,6 | 953,8 |
| 2.3.1 | Промышленности | га | 11,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 434,6 | - |
| 2.3.2 | Коммунально-складского назначения | га | 3,9 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 150 | 30,8 |
| 2.3.3 | Коммерческо-делового назначения | га | - | 24 |
|  |  | кв.м / чел | - | 923,1 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 1,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 50 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.3 | Теплоснабжения | га | 1,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 50 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 16 | 18,2 |
|  |  | кв.м / чел | 615,4 | 700 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Объектов железнодорожного транспорта | га | 9,8 | 8,5 |
|  |  | кв.м / чел | 376,9 | 326,9 |
| 2.5.2 | Объектов автомобильного транспорта | га | 2,3 | 1,8 |
|  |  | кв.м / чел | 88,5 | 69,2 |
| 2.5.3 | Улично-дорожная сеть | га | 3,9 | 7,9 |
|  |  | кв.м / чел | 150 | 303,8 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 6,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 250 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 6,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 250 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 88,5 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 19,2 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 69,2 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 5,7 | 7,9 |
|  |  | кв.м / чел | 219,2 | 303,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,9 | 7,9 |
|  |  | кв.м / чел | 150 | 303,8 |
| 4.2 | Прочие территории общего пользования | га | 1,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 69,2 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 70,9 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,26 | - |
| 8.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел / га | 5 | - |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 25 | - |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона многофункциональной застройки

Коэффициент застройки – 1,0

Коэффициент плотности застройки – 3,0

Этажность – до 10 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

#### Зона размещения объектов производственного строительства

##### Зона комунально-складской застройки

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона коммерческо-деловой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 31.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 31 являются:

- на севере – ул.Бумажная;

- на юго-западе – река Рогатка;

- на востоке – пр.Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 6,0 | 6,0 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 6,0 | 6,0 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 1,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 1,8 | 4,8 |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | 0,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,01 | - |
| 2.2.6 | Спортивного назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,03 |  |
| 2.2.7 | Здравоохранения | га | - | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,2 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 2.3.1 | Коммунально-складского назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 1,4 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | 0,1 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,8 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га |  | - |
|  |  | кв.м / чел |  | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | - | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,8 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | 0,1 |
| 4.2 | Прочие территории общего пользования | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 80 | - |
| 8.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел / га | 13 | - |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 19 | - |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона многофункциональной застройки

Коэффициент застройки – 1,0

Коэффициент плотности застройки – 3,0

Этажность – до 10 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 7 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены

## Параметры развития транспортной инфраструктуры

В целях развития транспортной инфраструктуры северного жилого района, согласно разрабатываемому проекту генерального плана ГО Южно-Сахалинска, предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых улиц. Ул. Крайнюю предлагается продлить до проектируемой улицы Железнодорожной, с устройством эстакады через железную дорогу, реку Красносельская и ул. Ленина, а так же устройством развязки в разных уровнях с ул. Железнодорожной по типу трубы.

Строительство дополнительной магистрали общегородского значения ул. Комсомольской, которая будет играть роль дублера пр. Мира, строительство магистрали общегородского значения ул. Бумажной, а так же строительство развязок и уширение проезжих частей магистральных улиц значительно повысит пропускную способность улично-дорожной сети и увеличит транспортную доступность района, повысит безопасность улично-дорожного движения.  В створе ул. Бумажная и ул. Горная согласно проекту генерального плана предлагается строительство тоннеля.

Строительство транспортных развязок предлагается на пересечении следующих улиц:

пр. Мира - ул. Украинская (кольцевой тип, в одном уровне);

пр. Мира – ул. Крайняя (кольцевой тип, в одном уровне);

ул. Комсомольская – ул. Крайняя – ул. Карьерная (индивидуальное проектирование, в разных уровнях);

ул. Ленина – ул. Украинская (кольцевой тип, в одном уровне).

Сведения по строительству и реконструкции магистральных улиц представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Сведения по строительству и реконструкции магистральных улиц

| Наименование улицы | Предусмотренное мероприятие | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| ул. Ленина | реконструкция по нормам 4-х полосных улиц на всем протяжении | 1100 |
| пр. Мира | реконструкция участка, с доведением до параметров 6-и полосной улицы с разделительной полосой от ул. Украинская до южной границы района | 1750 |
| ул. Украинская | реконструкция участка, с доведением до параметров 6-и полосной улицы с разделительной полосой от ул. Ленина до пр. Мира | 1150 |
|  | реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы с разделительной полосой от пр. Мира в восточном направлении до квартала 20:03 | 1290 |
|  | строительство по нормам 4-х полосной улицы с разделительной полосой на участке от квартала 20:03 до примыкания с проектируемой улицой (квартал 20:04) | 460 |
|  | строительство транспортной развязки в одном уровне по типу кольца на пересечении ул. Украинская и проектируемого участка в створе ул. Железнодорожная | 310 |
|  | строительство транспортной развязки в одном уровне по типу кольца на пересечении ул. Украинская и пр. Мира | 310 |
| ул. Комсомольская | строительство шестиполосного участка от пересечения с ул. Украинская до южной границы района | 2200 |
| ул. Бумажная | строительство участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы с разделительной полосой от ул. Комсомольская до ул. Физкультурная | 380 |
|  | реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы с разделительной полосой от ул. Физкультурная до западной границы района | 720 |
| ул. Горная | строительство участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы с разделительной полосой от ул. Комсомольская на протяжении 500 м в восточном направлении | 500 |
|  | строительство тоннеля от восточной границы в западном направлении на протяжении 950 м (протяженность | 950 |
| Магистральные улицы районного значения |
| ул. Крайняя | реконструкция четырехполосного участка от пересечения с ул. Комсомольская до пересечения с пр. Мира | 470 |
|  | реконструкция четырехполосного участка от пересечения с пр. Мира между кварталами 28:02 и 30:02 на протяжении 750 м в западном направлении | 750 |
|  | строительство путепровода от пересечения с ул. Ленина в восточном направлении между кварталами 28:02 и 30:01 | 350 |
|  | строительство транспортной развязки в одном уровне по типу кольца на пересечении ул. Крайняя и пр. Мира | 310 |
| ул. Карьерная | реконструкция по нормам двухполосных улиц на участке от проектируемой транспортной развязки на пересечении ул. Крайняя с ул. Комсомольская до примыкания к ул. Украинская | 660 |

Реконструкцию существующих магистральных улиц предлагается выполнить в 1 очередь, а строительство новых магистральных улиц – в течение расчетного срока.

Категории проектируемым магистральным улицам присвоены согласно проекту генерального плана ГО Южно-Сахалинска. Для движения пешеходов в состав магистральных улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 3,0 – 4,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Для организации велосипедного движения все магистральные улицы, за исключением ул. Ленина, обустраиваются велосипедными дорожками шириной 1,5 м. С целью обеспечения возможности очистки проезжей части улиц от снега в зимний период предусмотрены полосы для складирования снега шириной 3,0 м. В их качестве возможно использование части газона, которая свободна для механизированной уборки снега. Основные параметры магистральных улиц представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Основные параметры проектируемых магистральных улиц

| Наименование улицы | Ширина улицы в проектных красных линиях, м | Проезжая часть | Разделительная полоса, м | Элементы обустройства и прочие элементы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество полос движения, ед. | ширина полосы движения, м | полная ширина, м | площадь, м2 (с учетом полос уширения) |  | Ширина тротуара, м | Ширина велосипедной дорожки, м | Ширина полосы для складирования снега, м |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| ул. Украинская | 40 | 4-6 | 3,75 | 22,5 | 50 700 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 |
| пр. Мира | 40-50 | 6 | 3,75 | 22,5 | 53 840 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Комсомольская | 40 | 6 | 3,75 | 22,5 | 51 840 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Ленина | 30-50 | 4 | 3,75 | 15,0 | 21 550 | - | 4,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Бумажная | 43-50 | 4 | 3,75 | 17,0 | 53 470 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения |
| ул. Крайняя | 25-30 | 4 | 3,75 | 15,0 | 20 100 | - | 3,0 | - | 3,0 |
| ул. Карьерная | 20 | 2 | 3,75 | 7,50 | 6 070 | - | 3,0 | 1,5 | 3,0 |

Остальные улицы района отнесены к категории «улицы и дороги местного значения». Они имеют ширину проезжей части равную 6,0-9,0 м, ширину тротуара – 1,5 м, ширину полосы для складирования снега – 1,5 м. Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам.

На всех улицах предусмотрено устройство дорожных одежд капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети северного жилого района представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 18,5 / 301 570 |
| - магистральные улицы общегородского значения | км / м2 | 11,1 (2,1) / 231 400 |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 2,5 / 26 170 |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 4,9 (1,5) / 44 000 |

Примечание. В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

По ул. Комсомольская, при пересечении с р. Уюновка  и ул. Крайняя предлагается строительство автодорожного моста (1 очередь). Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, в месте пересечения ул. Крайняя с железнодорожными линиями и ул. Ленина предлагается строительство путепровода (расчетный срок). По ул. Горная предлагается строительство автодорожного моста через ручей (расчетный срок).

Наряду со строительством предусмотрена реконструкция четырех автодорожных мостов в следующих местах:

пр. Мира, при пересечении с р. Уюновка (1 очередь);

ул. Ленина, при пересечении с р. Красносельская (1 очередь);

ул. Украинская, при пересечении с р. Красносельская (1 очередь).

ул. Долинская, при пересечении с р. Уюновка (1 очередь);

При пересечения ул. Украинская с железнодорожными путями предлагается реконструкция железнодорожного переезда.

В створе ул. Бумажная и ул. Горная согласно проекту генерального плана предлагается строительство тоннеля (расчетный срок).

Согласно проектируемой планировочной структуре жилого района предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по всем магистральным улицам общегородского и районного значения. Общая протяженность линий общественного транспорта на расчетный срок составляет порядка 16 км.

В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта на территории жилого района предлагается строительство 31 (1 очередь – 19 ед., расчетный срок – 12 ед.)

Для регулирования дорожного движения, на перекрестках, в местах пересечения транспортных потоков между собой, а так с пешеходными потоками в одном уровне, предусматриваются светофоры.

Для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети в соответствии с решениями проекта генерального плана предлагается строительство 7 подземных пешеходных переходов. Их размещение предусмотрено в следующих местах:

пересечение ул. Украинская и ул. Ленина с восточной стороны (расчетный срок);

пересечение ул. Ленина к ул. Украинская с южной стороны (расчетный срок);

пересечение ул. Крайняя и пр. Мира между кварталами 19:01 и 23:02 (1 очередь);

пересечение ул. Крайняя и пр. Мира между кварталами 19:01 и 29:01 (1 очередь);

пересечение ул. Крайняя и пр. Мира между кварталами 29:01 и 24:09 (1 очередь);

пересечение ул. Крайняя и пр. Мира между кварталами 24:09 и 23:02 (1 очередь);

пересечение ул. Крайняя и ул. Комсомольская (1 очередь).

Сведения по строительству и реконструкции объектов транспортного обслуживания на территории микрорайонов жилого района Южный представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Сведения по строительству и реконструкции объектов транспортного обслуживания на территории северного жилого района

| Наименование сооружений | Ед. измерения мощности | Мощность сооружений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реконструкция | Строительство | Итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| микрорайон 17 |
| Автозаправочные станции | Объект / колонок | - | 1 / 8 | 1 / 8 |
| Автомойки | Объект / постов | - | 1 / 4 | 1 / 4 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 3 / 425 | 3 / 425 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 19 / 1089 | 19 / 1089 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 448 | 6 / 448 |
| Станции технического обслуживания | Объект / постов | - | 2 / 9 | 2 / 9 |
| микрорайон 18 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 18 / 492 | 18 / 492 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1 / 110 | 1 / 110 |
| микрорайон 19 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 3 / 210 | 3 / 210 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 19 / 212 | 19 / 212 |
| Стоянки индивидуального транспорта встроенные в первые этажи зданий | Объект / машино-мест | - | 1 / 40 | 1 / 40 |
| микрорайон 20 |
| Автомойки | Объект / постов | - | 1 / 4 | 1/4 |
| Гаражи индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 4 / 236 | 4 / 236 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 11 / 530 | 11 / 530 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 5 / 1 057 | 5 / 1 057 |
| микрорайон 21 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 88 | 6 / 88 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 4 / 340 | 4 / 340 |
| микрорайон 23 |
| Автомойки | Объект / постов | - | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 2/ 500 | 2 / 500 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 5 / 79 | 5 / 79 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1 / 100 | 1 / 100 |
| Станции технического обслуживания | Объект / постов | - | 1 / 1 | 1 / 1 |
| микрорайон 24 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 23 / 788 | 23 / 788 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 2 / 195 | 2 / 195 |
| микрорайон 26 |
| Автомойки | Объект / постов | - | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 1 / 280 | 1 / 280 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 3 / 59 | 3 / 59 |
| Станции технического обслуживания | Объект / постов | - | 1 / 5 | 1 / 5 |
| микрорайон 28 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 7 / 429 | 7 / 429 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 2 / 190 | 2 / 190 |
| микрорайон 29 |
| Автомойки | Объект / постов | - | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 3 / 530 | 3 / 530 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 88 | 6 / 88 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1 / 60 | 1 / 60 |
| Станции технического обслуживания | Объект / постов | - | 3 / 3 | 3 / 3 |
| микрорайон 30 |
| Автозаправочные станции | Объект / колонок | - | 1 / 6 | 1 / 6 |
| Автомойки | Объект / постов | - | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 1 / 450 | 1 / 450 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 5 / 921 | 5 / 921 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 2 / 640 | 2 / 640 |
| Станции технического обслуживания | Объект / постов | - | 2 / 5 | 2 / 5 |
| микрорайон 31 |
| Автомойки | Объект / постов | - | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 2 / 340 | 2 / 340 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 4 / 187 | 4 / 187 |
| Станции технического обслуживания | Объект / постов | - | 1 / 2 | 1 / 2 |

## Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

### Водоснабжение

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от сетей города.

Для обеспечения северного жилого района централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрено размещение следующих объектов:

на первую очередь:

проектируемые водопроводные сети из полиэтиленовых труб в ППУ изоляции диаметром 110-200 мм, протяжённостью 4,9 км;

проектируемая повысительная насосная станция (ПНС) производительностью 175 м3/сут;

на расчетный срок:

проектируемые водопроводные сети из полиэтиленовых труб в ППУ изоляции диаметром 110-300 мм, протяжённостью 7,9 км;

реконструируемая скважина для забора воды на водозаборе "Берёзовая роща" до производительности 9975 м3/сут для обеспечения нужд северного жилого района;

проектируемые водопроводные очистные сооружения (ВОС) на водозаборе "Берёзовая роща" производительностью 9975 м3/сут для обеспечения нужд северного жилого района;

проектируемая ПНС производительностью 300 м3/сут.

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон №17

проектируемая повысительная насосная станция производительностью 175 м3/сут;

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-160 мм, общей протяжённостью 1,2 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали, чугуна диаметром 50-600 мм, общей протяжённостью 13,3 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “р. Рогатка” и “Березовая роща”.

#### Планировочный микрорайон №18

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-200 мм, общей протяжённостью 1,3 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали, чугуна, керамики диаметром 68-200 мм, общей протяжённостью 3,7 км;

реконструируемая (при необходимости) насосная станция “НС-№4”.

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “р. Рогатка” и “Березовая роща”.

#### Планировочный микрорайон №19

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110 мм, общей протяжённостью 0,8 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали, чугуна диаметром 89-650 мм, общей протяжённостью 2,5 км;

реконструируемая (при необходимости) насосная станция “НС-№26”.

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “р. Рогатка” и “Березовая роща”.

#### Планировочный микрорайон №20

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-200 мм, общей протяжённостью 2,5 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали диаметром 37-219 мм, общей протяжённостью 3,5 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “р. Рогатка” и “Березовая роща” и “Луговое”.

#### Планировочный микрорайон №21

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-200 мм, общей протяжённостью 1,3 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали диаметром 40-300 мм, общей протяжённостью 1,3 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “р. Рогатка” и “Березовая роща”.

#### Планировочный микрорайон №23

проектируемые водопроводные очистные сооружения производительностью 9950 м3/сут на водозаборе “Березовая роща”;

реконструируемый (при необходимости) водозабор "Березовая роща" до производительности 9950 м3/сут;

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-300 мм, общей протяжённостью 2 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали и чугуна диаметром 75-800 мм, общей протяжённостью 0,5 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Березовая роща”.

#### Планировочный микрорайон №24

проектируемая повысительная насосная станция производительностью 300 м3/сут;

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-160 мм, общей протяжённостью 1,3 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали и чугуна диаметром 100-300 мм, общей протяжённостью 4,5 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “Березовая роща” и “Луговое”.

#### Планировочный микрорайон №26

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-300 мм, общей протяжённостью 0,5 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали и чугуна диаметром 50-800 мм, общей протяжённостью 2,7 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “Березовая роща” и “Луговое”.

#### Планировочный микрорайон №28

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-200 мм, общей протяжённостью 0,9 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали диаметром 50-600 мм, общей протяжённостью 3,4 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Березовая роща” и “Луговое”.

#### Планировочный микрорайон №29

реконструируемый (при необходимости) пожарный резервуар, расположенный на территории ОАО "Молочный комбинат Южно-Сахалинский";

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали и чугуна диаметром 32-600 мм, общей протяжённостью 4,8 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “Березовая роща” и “Луговое”.

#### Планировочный микрорайон №30

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 110-200 мм, общей протяжённостью 0,9 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали и чугуна диаметром 80-314 мм, общей протяжённостью 3 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Березовая роща” и “Луговое”.

#### Планировочный микрорайон №31

проектируемые водопроводные сети из полиэтилена с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром 200 мм, общей протяжённостью 0,1 км;

реконструируемые (при необходимости) водоводы из стали и чугуна диаметром 100-200 мм, общей протяжённостью 0,5 км.

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “р. Рогатка”.

### Водоотведение (канализация)

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод северного жилого района осуществить в канализационные сети города и в локальные септики с перспективой их дальнейшего подключения к централизованной системе водоотведения. Утилизация стоков осуществляется на реконструируемых городских очистных сооружениях.

Для обеспечения северного жилого района централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, предусмотрено размещение следующих объектов:

- на первую очередь:

проектируемые самотечные канализационные коллекторы из полиэтиленовых труб диаметром 200-400 мм протяженностью 5,7 км;

проектируемые напорные канализационные коллекторы из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм в две нитки, общей протяженностью 1,6 км;

проектируемая канализационная насосная станция (КНС) мощностью 1000 м3/сут.

на расчетный срок:

проектируемые самотечные канализационные коллекторы диаметром 160-400 мм из полиэтиленовых труб, протяжённостью 3,6 км;

реконструируемые (при необходимости) самотечные коллекторы с увеличением диаметра с 400-500 до 800 мм, общей протяженностью 1,1 км;

реконструируемая (при необходимости) канализационная насосная станция, расположенная в микрорайоне 28.

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон №17

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160-400 мм, общей протяжённостью 2,5 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из асбестоцемента, чугуна и керамики диаметром 150-400 мм, общей протяжённостью 1,7 км.

#### Планировочный микрорайон №18

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160-200 мм, общей протяжённостью 0,9 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из чугуна, полиэтилена и керамики диаметром 150-400 мм, общей протяжённостью 2,4 км.

#### Планировочный микрорайон №19

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяжённостью 0,9 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из асбестоцемента, чугуна и керамики диаметром 150-400 мм, общей протяжённостью 0,7 км.

реконструируемый (при необходимости) септик.

#### Планировочный микрорайон №20

проектируемая КНС производительностью 1000 м3/сут в северо-восточной части микрорайона для отвода стоков до существующего коллектора диаметром 300 мм по ул. Украинская;

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160-250 мм, общей протяжённостью 3,1 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из чугуна, керамики и асбестоцемента диаметром 150-400 мм, общей протяжённостью 3,7 км.

#### Планировочный микрорайон №21

Размещение объектов не предусмотрено.

#### Планировочный микрорайон №23

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200-300 мм, общей протяжённостью 0,6 км;

реконструируемые коллекторы с увеличением диаметров до 800 мм, в связи с износом и недостаточной пропускной способностью. Существующие коллекторы выполнены из чугуна диаметром 500 мм, общей протяжённостью 0,5 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из чугуна диаметром 300 мм, общей протяжённостью 0,5 км.

#### Планировочный микрорайон №24

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200-300 мм, общей протяжённостью 0,6 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из чугуна, керамики и асбестоцемента диаметром 150-300 мм, общей протяжённостью 2,6 км.

#### Планировочный микрорайон №26

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяжённостью 0,4 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из керамики, железобетона и асбестоцемента диаметром 150; 400 мм, общей протяжённостью 0,5 км.

#### Планировочный микрорайон №28

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяжённостью 0,3 км;

реконструируемая (при необходимости) КНС в восточной части микрорайона;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из стали, чугуна, асбестоцемента и керамики диаметром 100-500 мм, общей протяжённостью 4,7 км.

#### Планировочный микрорайон №29

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из чугуна, керамики и асбестоцемента диаметром 150-300 мм, общей протяжённостью 2,7 км.

#### Планировочный микрорайон №30

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200-250 мм, общей протяжённостью 1 км;

реконструируемые коллекторы с увеличением диаметров до 800 мм, в связи с износом и недостаточной пропускной способностью. Существующие коллекторы выполнены из чугуна и железобетона диаметром 400-500 мм, общей протяжённостью 0,6 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из чугуна и керамики диаметром 150-500 мм, общей протяжённостью 1,7 км.

#### Планировочный микрорайон №31

проектируемые сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160-200 мм, общей протяжённостью 0,6 км;

реконструируемые (при необходимости) коллекторы из железобетона диаметром 400 мм, общей протяжённостью 0,1 км.

### Теплоснабжение

Северный жилой район обеспечить централизованной системой теплоснабжения. Источниками теплоснабжения для северного жилого района являются ТЭЦ №1 г. Южно-Сахалинска и котельная РК. Предусматривается сохранение существующего центрального теплового пункта (ЦТП) и установка индивидуальных тепловых пунктов в строящихся зданиях.

Для обеспечения северного жилого района централизованной системой теплоснабжения предусмотрено размещение следующих объектов:

На первую очередь:

проектируемые и реконструируемые тепловые сети общей протяжённостью 3,6 км.

На расчётный срок:

реконструируемая котельная КР;

проектируемая НС-3

реконструируемые насосные станциий НС-1 и НС-2

проектируемые и реконструируемые тепловые сети общей протяженностью 7,4 км;

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон №17

тепловые сети проектируемые, диаметром  76 – 159 мм – 2,0 км (в двухтрубном исполнении);

насосная станция  НС-2, реконструируемая.

#### Планировочный микрорайон №18

тепловые сети проектируемые, диаметром 108 – 377 мм – 0,5 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон №19

тепловые сети проектируемые,  диаметром 57 – 159 мм – 0,5 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон №20

тепловые сети проектируемые, диаметром  108 – 800 мм – 1,6 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон №21

тепловые сети проектируемые, диаметром  57 - -159 мм –  0,4 км (в двухтрубном исполнении);

#### Планировочный микрорайон №23

тепловые сети проектируемые,  диаметром 159 – 500 мм – 0,9 км (в двухтрубном исполнении);

#### Планировочный микрорайон №24

тепловые сети проектируемые, диаметром  76 – 500 мм  – 0,4 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон №26

тепловые сети проектируемые, диаметром  76 мм  – 0,2 км (в двухтрубном исполнении).

тепловые сети реконструируемые, диаметром  700 мм  – 0,1 км (в двухтрубном исполнении);

насосная станция  НС-3, проектируемая;

котельная РК, реконструируемая.

#### Планировочный микрорайон №28

тепловые сети проектируемые, диаметром 500 мм – 0,4 км (в двухтрубном исполнении);

насосная станция  НС-1, реконструируемая.

#### Планировочный микрорайон №29

тепловые сети проектируемые, диаметром  100 – 800 мм  –  0,7 км (в двухтрубном исполнении).

тепловые сети реконструируемые, диаметром 300 - 500 мм  – 0,2 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон №30

тепловые сети проектируемые, диаметром   133 – 500 мм  – 1,5 км (в двухтрубном исполнении);

тепловые сети реконструируемые, диаметром 400 - 700 мм  – 0,3 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон №31

тепловые сети проектируемые, диаметром  76 - 1000 мм  – 0,3 км (в двухтрубном исполнении).

### Газоснабжение:

Для обеспечения надежного газоснабжения предусмотрено размещение следующих объектов газоснабжения:

На первую очередь:

проектируемые газорегуляторные пункты с установленным однотипным оборудованием, с пропускной способностью 1300 м3/ч каждый (3 объекта);

проектируемые газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 273 мм, общей протяженностью 3,4 км;

проектируемые газопроводы низкого давления (0,005 МПа) диаметром 160 мм, общей протяженностью 5,8 км.

На расчетный срок:

проектируемые газорегуляторные пункты с установленным однотипным оборудованием, с пропускной способностью 1300 м3/ч (3 объекта);

проектируемые газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 273 мм, общей протяженностью 0,3 км;

проектируемые газопроводы низкого давления (0,005 МПа) диаметром 160 мм, общей протяженностью 9,5 км.

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон №  17

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 1800 м;

#### Планировочный микрорайон № 18

проектируемые газопроводы высокого давления диаметром 273 мм, протяженностью 1000 м;

проектируемый газорегуляторный пункт с установленным однотипным оборудованием, с пропускной способностью 1300 м3/ч;

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 1400 м;

#### Планировочный микрорайон № 19

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью   900 м;

#### Планировочный микрорайон №20

проектируемые газопроводы высокого давления диаметром 273 мм, протяженностью 2400 м;

проектируемый газорегуляторный пункт с установленным однотипным оборудованием, с пропускной способностью 1300 м3/ч;

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 2500 м;

#### Планировочный микрорайон №21

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 3500 м;

#### Планировочный микрорайон № 23

проектируемый газорегуляторный пункт с установленным однотипным оборудованием, с пропускной способностью 1300 м3/ч;

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 1400 м;

#### Планировочный микрорайон № 24

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 2500 м;

#### Планировочный микрорайон № 26

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью   800 м;

#### Планировочный микрорайон № 28

проектируемый газорегуляторный пункт с установленным однотипным оборудованием, с пропускной способностью 1300 м3/ч;

#### Планировочный микрорайон № 29

проектируемые газопроводы высокого давления диаметром  159 мм,  протяженностью 300 м;

проектируемый газорегуляторный пункт с установленным однотипным оборудованием, с пропускной способностью 1300 м3/ч  (2 объекта);

проектируемые газопроводы низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 600 м.

### Связь и информатизация:

Обеспечить потребности населения северного жилого района услугами связи.

На первую очередь, для развития системы связи и информатизации предусмотрено размещение следующих объектов:

реконструируемая (перенос) автоматическая телефонная станция с заменой оборудования и увеличением абонентской номерной емкости до 8212 номеров;

проектируемая кабельная канализации связи (для прокладки ВОЛС) протяженностью 8,6 км.

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон № 17

проектируемые линии связи протяженностью 1300 м;

#### Планировочный микрорайон № 18

проектируемые линии связи протяженностью 500 м;

#### Планировочный микрорайон № 19

проектируемые линии связи протяженностью  400 м;

#### Планировочный микрорайон № 20

проектируемые линии связи протяженностью 1400 м;

#### Планировочный микрорайон №21

проектируемые линии связи протяженностью 900 м;

#### Планировочный микрорайон № 23

проектируемые линии связи протяженностью 400 м;

#### Планировочный микрорайон № 24

проектируемые линии связи протяженностью 2500 м;

реконструируемая автоматическая телефонная станция номерной емкостью 8212 абонентских номеров;

#### Планировочный микрорайон № 29

проектируемые линии связи протяженностью 500 м;

#### Планировочный микрорайон № 30

проектируемые линии связи протяженностью 400 м;

#### Планировочный микрорайон №31

проектируемые линии связи протяженностью 500 м.

### Электроснабжение:

Планировочные микрорайоны обеспечить централизованным электроснабжением от системы энергоснабжения города. Тип и мощность трансформаторного оборудования проектных понизительных подстанций и трансформаторных подстанций,  определить на стадии рабочего проектирования. При необходимости реконструировать сохраняемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ.

Проектом предусмотрены мероприятия по размещению объектов, направленные на повышение надежности схемы электроснабжения.

На первую очередь:

проектируемая понизительная подстанция 110/6 кВ ориентировочной мощностью 2х25 МВА, планируемая к размещению в северо-восточной части района;

проектируемые распределительные пункты РП 6 кВ мощностью 2х630 кВА каждый – 4 объекта;

реконструируемый РП 6 кВ №17 с увеличением мощности до 2х630 кВА;

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ мощностью от 250 до 630 кВА – 19 объектов;

реконструируемые ТП 6/0,4 кВ – 2 объекта;

проектируемые кабельные линии электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 0,2 км;

проектируемые кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью по трассе 15,7 км;

проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью по трассе 0,6 км.

На расчетный срок:

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ мощностью от 250 до 1000 кВА – 21 объект;

реконструируемые ТП 6/0,4 кВ – 5 объектов;

проектируемые кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью по трассе 9,3 км;

проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью по трассе 0,2 км.

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон №17

проектируемые распределительные пункты РП 6 кВ – 2 объекта;

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 9 объектов;

реконструируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 2 объекта;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 3,4  км.

#### Планировочный микрорайон №18

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ кВ – 2 объекта;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 1,5  км.

#### Планировочный микрорайон №19

проектируемый распределительный пункт РП 6 кВ;

проектируемая трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 0,9  км.

#### Планировочный микрорайон №20

проектируемая понизительная подстанция ПС 110/6 кВ;

реконструируемый распределительный пункт РП №17;

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 5 объектов;

проектируемые линии электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью 0,3 км;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 3,6  км.

#### Планировочный микрорайон №21

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 3 объекта;

реконструируемая трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 0,5  км.

#### Планировочный микрорайон №23

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 6 объектов;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 1,5  км.

#### Планировочный микрорайон №24

проектируемый РП 6 кВ;

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 4 объекта;

реконструируемая трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 2,7 км.

#### Планировочный микрорайон №26

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 3 объекта;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 1,5 км.

#### Планировочный микрорайон №28

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 2 объекта;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 0,9 км.

#### Планировочный микрорайон №29

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 2 объекта;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 1,7 км.

#### Планировочный микрорайон №30

проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ – 4 объекта;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 2 км.

#### Планировочный микрорайон №31

проектируемая проектная трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ;

реконструируемая трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ;

проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью 1 км.

## Озеленение и благоустройство

Выполнить после завершения застройки и инженерной подготовки территории ее благоустройство и озеленение.

Система зеленых насаждений жилого района складывается из:

озелененных территорий общего пользования (бульвары, скверы, парки, набережные) площадью 39,3 га;

озелененных территорий ограниченного пользования (внутридворовые территории, территории детских садов, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, ВУЗов) площадью 30,3 га;

озелененных территорий специального назначения (озеленение вдоль дорог) площадью 2,1 га.

В соответствии с РНГП Сахалинской области норма зеленых насаждений общего пользования в микрорайоне составляет 30 м2/чел, норма зеленых насаждений жилых микрорайонов и кварталов- 24 м2/чел.

В результате проектных решений площадь озелененных территорий общего пользования составляет 19,1 м2/чел.

Нормативный показатель озеленения достигается за счет прилегающих озелененных территорий восточнее жилого района.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Количество мусорных контейнеров, планируемых к размещению  на территории жилой застройки,  представлено ниже в таблице 5.

Размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке.

Таблица 5 Количество мусорных контейнеров

| № п/п | Номер микрорайона | Численность населения, тысяч человек | Количество мусорных контейнеров, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 4,1 | 39 |
| 2 | 18 | 6,2 | 59 |
| 3 | 19 | 1,7 | 16 |
| 4 | 20 | 5,2 | 50 |
| 5 | 21 | 1,2 | 12 |
| 6 | 23 | 0,9 | 9 |
| 7 | 24 | 1,2 | 12 |
| 8 | 26 | 0 | 0 |
| 9 | 28 | 0,1 | 1 |
| 10 | 29 | 0 | 0 |
| 11 | 30 | 0 | 0 |
| 12 | 31 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 20,6 | 198 |

## Охрана окружающей среды

Перечень объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

| Планировочный микрорайон | Очередь мероприятия | Наименование, местоположение объекта | Размер ограничений, м | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | В течение расчетного срока | АЗС, автомойка, СТО | 100 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Многоуровневые гаражные комплексы, СТО | 35,50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | I | Многоуровневые гаражные комплексы | 35,25 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 19 | I | Торгово-бытовой и развлекательный комплекс общегородского уровня. Встроенная автостоянка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | I | Многоуровневые гаражные комплексы | 15,25 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 20 | I | Канализационная насосная станция | 20 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Автомойка | 100 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Гаражи индивидуального транспорта | 25 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 23 | В течение расчетного срока | Склады | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Многоуровневые гаражные комплексы, СТО, автомойка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | I | Многоуровневый гаражный комплекс | 15 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 26 | I | Крытый рынок | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | I | Многоуровневые гаражные комплексы | 35 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | I | Автомойка, СТО | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 28 | В течение расчетного срока | Торгово-бытовой комплекс с подземной стоянкой индивидуального транспорта | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 29 | В течение расчетного срока | Кафе | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Многоуровневые гаражные комплексы; СТО; автомойка | 25,35;50;100, 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 30 | В течение расчетного срока | Базы оптовой и мелкооптовой продукции | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Торговый центр | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Склад | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Рыночный комплекс с подземной стоянкой индивидуального транспорта | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Многоуровневые гаражные комплексы, СТО, автомойка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Автозаправочная станция | 100 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | СТО, автомойка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Химчистка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 31 | В течение расчетного срока | Многоуровневые гаражные комплексы, СТО, автомойка | 35,50,50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Многоуровневый гаражный комплекс | 35 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |

## Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

### Перечень объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с указанием характеристик

В результате проектных решений на территории планировочного микрорайона 23 планируется размещение одного пожарного депо мощностью 6 автомобилей.

Начальник отдела генерального плана

И планировки территории                                                          В.Э.Османкина