Генеральный план села Березняки

городского округа «ГОрод Южно-Сахалинск»

#### ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1	Цели территориального планирования

1.2	Задачи территориального планирования

1.2.1	Пространственное развитие

1.2.2	Развитие и регенерация жилых территорий

1.2.3	Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

1.2.4	Реорганизация и развитие производственных территорий

1.2.5	Развитие транспортной инфраструктуры

1.2.6	Развитие инженерной инфраструктуры

1.2.7	Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды

1.2.8	Сохранение исторического и культурного наследия

1.2.9	Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения

2.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

2.2.1	Жилые зоны

2.2.2	Зоны общественного центра

2.2.3	Производственные зоны

2.2.4	Зона транспортной инфраструктуры

2.2.5	Зона инженерной инфраструктуры

2.2.6	Рекреационные зоны

2.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1	Размещение объектов жилищной сферы

2.3.2	Развитие и размещение объектов социальной сферы

2.3.3	Развитие и размещение объектов производственной сферы

2.3.4	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

2.3.5	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

2.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта

2.4.1	Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:

2.4.2	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

2.4.3	Мероприятия по охране водных объектов

2.4.4	Мероприятия по охране и восстановлению почв

2.4.5	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

2.5	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

2.5.1	Мероприятия по озеленению территории

2.5.2	Мероприятия по санитарной очистке территории

2.6	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

2.6.1	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2.6.2	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

2.7	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании села Березняки городского округа «Город Южно-Сахалинск» Сахалинской области (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, главой 4 Закона Сахалинской области от 02.04.2007 № 27-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области» в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана села Березняки городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – генеральный план), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование территории села Березняки осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – городской округ) и направлено на комплексное решение задач развития округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории села, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

определение основных направлений и параметров пространственного развития села, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории села на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности округа.

4. Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории села;

характер развития села с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

5. Генеральный план разработан на расчетный срок до 2029 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления округа исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в округе и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, областных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию села, приоритетных национальных проектов.

6. Реализация генерального плана осуществляется в границах села на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой администрации городского округа в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

7. План реализации генерального плана является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития городского округа.

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана:

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана являются:

обеспечение контроля за реализацией генерального плана;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории села для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

цЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории села Березняки исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития населенного пункта;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры населенного пункта, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

  - Задачи территориального планирования

Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития села Березняки на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

увеличение инвестиционной привлекательности населенного пункта, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала населенного пункта, определены основные пути решения задач пространственного развития:

совершенствование пространственной структуры территории;

регенерация и развитие жилых территорий;

развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных территорий.

Совершенствование пространственной структуры территорий населенного пункта, входящего в состав поселения

Баланс территории с. Березняки с учетом планируемой границы населенного пункта (828 га) составляет:

зона жилой застройки – 171,9 га,

зона  общественного центра– 27,3 га;

зона природного ландшафта –181,6 га;

производственная зона – 63,4 га;

коммунально-складская зона – 16,6 га;

зона инженерной инфраструктуры – 5,0 га;

зона транспортной инфраструктуры с УДС –146,1 га;

рекреационная зона –312,5 га;

зона сельскохозяйственного использования – 73,5 га;

зона специального назначения –4,8 га;

зона акваторий - 6,9 га.

К задачам пространственного развития населенного пункта относятся:

переход развития села к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры.

Развитие и регенерация жилых территорий.

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

организация деловых зон, объекты досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Реорганизация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей села, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

почв, растительности и животного мира.

Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

установление режима использования территории объекта культурного наследия.

Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения

  - Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории населенного пункта. В границе с. Березняки установлены следующие функциональные зоны:

зона жилой застройки в т. ч.:

зона индивидуальной жилой застройки;

зона малоэтажной жилой застройки;

зона общественного центра;

производственная зона;

коммунально-складская зона;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зона акваторий;

зона специального назначения;

рекреационная зона в т. ч.

зона природного ландшафта;

зона сельскохозяйственного использования.

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

Генеральным планом предлагается:

переход развития села к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

развитие и совершенствование сложившегося центра села, насыщение его объектами обслуживания;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры;

сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

  - .  Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

Мероприятия по развитию жилых зон с целью создания комфортной среды жизнедеятельности:

в кварталах со сложившейся жилой застройкой  предусмотреть регенерацию, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

под индивидуальную жилую застройку предусмотреть освоение свободных территорий в северной части села за улицей Новая, в южной части села за общественным центром, а также к востоку от улицы Лесная;

на продолжении улицы Брянская разместить кварталы индивидуальной жилой застройки;

разместить проектную малоэтажную застройку многоквартирными домами к югу от ул. Крайняя);

разместить проектную малоэтажную застройку многоквартирными домами в северной части за проектируемым общественным центром;

кварталы проектируемых многоквартирных жилых домов предлагается организовать как муниципальное (социальное) жилье;

территорию в северной части населенного пункта, за ручьем, зарезервировать под малоэтажное жилищное строительство за расчетный срок генплана.

Зоны общественного центра

Мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения:

организовать три общественных подцентра:

существующий общественный центр, расположенный между улицами Зеленая и  Крайняя, дополнить реконструированным спортивным ядром с системой спортплощадок и лыжной базой;

сформировать проектный подцентр на завершении ул. Лесная. С восточной стороны улицы разместить  детский сад, детскую школу искусств, кафе, магазин.  С западной стороны - здание дома культуры с библиотекой, спортивный комплекс с открытыми спортивными площадками, здание амбулатории с аптекой, магазины с рыночной площадью;

сформировать проектный подцентр  в южной части населенного пункта состоящий из проектируемых зданий школы, детского сада, КБО, магазинов;

Производственные зоны

Генеральным планом предусмотрена структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов:

сформировать производственную и коммунально-складскую зоны в западной части села, где требуется разместить  котельную, площадки под развитие производства и животноводства (ЛПХ и КФХ, овощехранилищ, теплично-овощных хозяйств), территории индивидуальных гаражей, реконструировать цех по переработке рыбы;

в буферной зоне между автомобильной и железной дорогами упорядочить существующие производственные и коммунально-складские территории и организовать площадки для индивидуальных гаражей.

Зона транспортной инфраструктуры

На территории с. Березняки генеральным планом предусмотрено формирование территорий под строительство и реконструкцию следующих объектов:

- поселковые дороги;

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке;

- остановочные павильоны;

- подземные пешеходные переходы.

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под  размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:

- гаражные кооперативы для  индивидуального автотранспорта;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания;

- автомойка;

- автодорожные мосты;

- железнодорожные переезды;

- проезд под железнодорожной насыпью.

Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенного пункта по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенного пункта запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи и электроснабжения.

На территории населенных пунктов запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборные сооружения;

- водопроводные очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения;

- котельные;

- газораспределительный пункт;

Рекреационные зоны

Мероприятия по развитию рекреационных зон:

- создание бульваров вдоль ул. Лесная и ул. Крайняя;

- создание лесозащитных полос у коммунально-складских территорий, вдоль  границ сельскохозяйственных угодий, железной и автомобильной дорог;

- создание парковой зоны вдоль р. Колка  в южной части села с освещенной лыжной трассой;

- создание парковых территорий в северной части населенного пункта;

размещение конноспортивного комплекса в северной части населенного пункта вдоль автомобильной дороги.

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Размещение объектов жилищной сферы

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 22 кв.м/чел. (прирост от существующего

- объем первоочередного (до 2013 года) жилищного строительства должен составить 17,2 тыс. уровня жилищной обеспеченности составит 16%);

- уровень средней жилищной обеспеченности социального жилищного фонда – 18 кв.м/чел.;

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 9,5 тыс. кв.м;

- новое жилищное строительство (одноквартирные, двухквартирные и 3-этажные многоквартирные жилые дома) за период расчетного срока составит 94,7 тыс. кв. м;

- объем муниципального жилищного строительства должен составить не менее 29 тыс. кв. м;кв.м.

Развитие и размещение объектов социальной сферы

Мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

I. Реконструкция объектов:

ДК "Родник" с библиотекой с увеличением мощности библиотеки до 16,5 тыс. экземпляров;

бани с выносом парикмахерской, магазина и недействующего ФАПа, с определением мощности бани – 35 мест;

бассейна  «Оздоровительного досугового центра «Юбилейный» с восстановлением функционального назначения объекта.

II. Строительство объектов:

два детских сада по 235 мест;

общеобразовательная школа на 540 учащихся;

детская школа искусств на  85 мест в комплексе с учебно-производственным комбинатом на 67 мест и детской библиотекой на 6,5 тыс. единиц хранения;

амбулатория на 90 посещений в смену в комплексе со стационаром на 55 коек и аптекой;

спортивный комплекс на 540 кв. м площади пола;

стадион с трибунами;

лыжная база;

дом культуры на 700 мест в комплексе с отделением сберегательного банка на 3 операционных места, почтой, Администрацией, АТС;

пожарное депо на 2 автомобиля;

магазин на 240 кв.м торговой площади с аптекой;

5 магазинов по 235 кв. м торговой площади;

кафе на 90 мест;

кафе на 80 мест;

комбинат бытового обслуживания на 15 рабочих мест;

комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест, с прачечной на 300 кг белья в смену и химчисткой на 17 кг вещей в смену.

Под первоочередное строительство проектом предусматриваются: амбулатория со стационаром и аптекой, стадион с трибунами, лыжная база, 3 магазина, а так же реконструкция ДК «Родник».

Развитие и размещение объектов производственной сферы

Проектом заложены мероприятия по упорядочиванию существующих производственных и коммунально-складских территорий, а так же возможность реконструкции существующих производственных помещений с внедрением новейших технологий и улучшением условий хранения продукции. Кроме того, часть помещений недействующей фермы предлагается перепрофилировать в склады, оставшиеся объекты предполагается реконструировать с восстановлением их функционального назначения, как фермы. Так же предполагается реконструкция здания недействующего овощехранилища, складов и цеха по переработке рыбы с восстановлением соответствующего функционального назначения и строительство пилорамы. На территориях, где предполагается снос жилых дом (западная часть села), планируется организация зоны сельскохозяйственного производства.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта предусмотрено путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

-  реконструкция улиц и дорог на территории села;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры  внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 3,3 км, площадью покрытия 42 400 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 4,2 км,  площадью покрытия 28 800 м2;

- улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 33,5 км,  площадью покрытия 201 300 м2.

Подъезд к промышленным территориям осуществляется сетью проездов, общей протяженностью 17,2 км. Площадь проездов составляет 109 800 м2.

Объекты транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- десяти остановочных площадок с остановочными павильонами в центральной части села по ул. Крайняя; в районе МОУ Средняя общеобразовательная  школа № 34; по ул. Лесная в районе проектируемого детского сада и в проектируемой детской школы искусств; в восточной, западной и южной частях села.

автозаправочная станция мощностью 2 топливо-раздаточные колонки на въезде в село с северной стороны – 1 объект;

автозаправочная станция мощностью 4 топливо-раздаточные колонки в центральной части села – 1 объект;

станция технического обслуживания мощностью 4  поста в западной части села– 1 объект;

станция технического обслуживания мощностью 5  постов на въезде в село с северной стороны;

автомойка мощностью 2 поста  в комплексе, с размещенными объектами АЗС и СТО – 1 объект;

гаражные кооперативы индивидуального автотранспорта общей вместимостью 640 машино-мест;

-    4 моста через р. Колка:

один мост через автомобильную дорогу межмуниципального значения   «Южно-Сахалинск - Оха»;

два моста для связи восточной части с южной перспективной частью села;

один мост в западной части села.

железнодорожные переезды в южной и северной части села – 2 объекта;

проезд под железнодорожной насыпью – 1 объект;

подземные переходы под автодорогой и под железной дорогой – 3 объекта;

железнодорожная платформа – 1 объект.

На первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

-  строительство улично-дорожной сети:

- ул. Новая – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 0,45 км;

- ул. Зеленая – ширина проезжей части 7  м, протяженностью 0,55 км;

- ул. Крайняя – ширина проезжей части 7 м, протяженностью 0,57 км;

- ул. Лесная – ширина проезжей части 7 м, протяженностью 0,81 км;

- улиц в  районах первоочередного развития, протяженностью 3 км.

- строительство двух остановочных площадок с остановочными павильонами в центральной части села по ул. Крайняя;

-    строительство АЗС мощностью 2 колонки и СТО мощностью 5 постов на  въезде в село с северной стороны;

строительство автомойки мощностью 2 поста в комплексе, с размещенными объектами АЗС и СТО.

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории села по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения:

− обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

Мероприятия на первую очередь:

строительство и ввод в эксплуатацию основных магистральных водоводов из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена»   диаметрами 110-315 мм, общей протяженностью 10,27 км, выполненных по кольцевой схеме;

строительство и ввод в эксплуатацию проектных водозаборных сооружений и водопроводной очистной станции (ВОС);

установка гидрант-колонок на магистральных водоводах для обеспечения населения необходимым количеством воды.

Объем водопотребления населенного пункта на первую очередь строительства

составляет 848,5 м³/сут.

Мероприятия на расчетный срок:

устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю;

строительство водозаборного узла состоящего из куста скважин производительностью 1950 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при условии  повторного использования промывной воды;

повышение качества природных вод путем применения очистной установки блочного типа, производительностью 1945 м3/сут. Блок очистных сооружений разместить на площадке существующего водозабора;

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметрами 90-225 мм, общей протяженностью 15,18 км, выполненных по кольцевой схеме водоснабжения.

Для поения скота на фермах проектом предусмотрено использование проектируемого водопровода запитанного от ВОС. Для технических нужд ферм предусмотреть использование технической воды от существующих скважин для снижения нагрузки на ВОС.

Дополнительные мероприятия, необходимые к выполнению для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения села Березняки:

гидрогеологическая разведка для уточнения возможности увеличения производительности водозабора;

чистка и реконструкция скважин и оборудования (при необходимости);

тампонирование скважин после их ликвидации из-за нарушения режима зон санитарной охраны;

установка УЧР на насосное оборудование для уменьшения энергопотребления и обеспечения оптимального гидравлического режима в сетях;

прокладка сетей водопровода из полиэтиленовых труб самостоятельно вдоль дорог и совместно с тепловыми сетями;

реконструкция существующих сетей в зависимости от степени износа на полиэтиленовые.

Объем водопотребления населенного пункта на расчетный срок строительства составляет 1926,7 м³/сут.

Водоотведение (канализация)

Для обеспечения комфортной среды проживания населения в селе Березняки предлагается обеспечить централизованной системой водоотведения административно-хозяйственные здания и жилую застройку.

Мероприятия на первую очередь:

строительство канализационных очистных сооружений (КОС), с расчётной производительностью 1640 м³/сут;

строительство и ввод  в эксплуатацию основных магистральных коллекторов из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметрами 160-250 мм, общей протяженностью 6,13 км;

реконструкция существующей канализационной насосной станции  (КНС), с доведением производительности до 1635 м³/сут.

Объём хозяйственно фекальных стоков на первую очередь строительства составит 718,4 м3/сут.

Мероприятия на расчетный срок:

строительство канализационной насосной станции, производительностью 370 м3/сут;

строительство коллекторов из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметрами 140-300 мм, общей протяженностью  6,6 км.

Объём стоков населённого пункта на расчётный срок составит 1631,2 м3/сут.

Теплоснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения с. Березняки.

На первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция котельной №16 с увеличением мощности до 6,5 Гкал/час и переводом её на природный газ;

строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 108-219 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 0,83 км.

На расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство проектных индивидуальных газовой котельных школы и детского сада в южной части села мощностью 0,5 и 0,3 Гкал/час;

строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 108-159 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 1,43 км.

перевод на природный газ котельной оздоровительно-досугового центра "Юбилейный" мощностью 0,5 Гкал/час.

Теплоснабжение сохраняемой и проектной индивидуальной жилой застройки  выполнить от индивидуальных газовых котлов.

Газоснабжение

Генеральным планом села Березняки по развитию системы газоснабжения предусматривается строительство распределительной сети газопроводов низкого  давления.

Мероприятия на первую очередь:

установка  газорегуляторного пункта производительностью 1542 м³/час (2 шт.);

прокладка сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб протяженностью 5,6 км.

Мероприятия на расчетный срок:

установка  газорегуляторного пункта производительностью 1542 м³/час (1 шт.)

прокладка сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб протяженностью 27,2 км.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также котельным.

Источник  подачи природного газа для села Березняки и мероприятия по строительству газопроводов высокого давления будут определены разрабатываемым генеральным планом Городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Связь и информатизация

По развитию системы связи села Березняки  предусматривается:

Мероприятия на первую очередь:

строительство распределительной сети связи протяженностью 6,5 км.

установка новой автоматической телефонной станции 1970 номеров;

Мероприятия на расчетный срок:

строительство распределительной сети связи протяженностью 22,7 км.

Мероприятия по строительству волоконно-оптической линии связи будут определены разрабатываемым генеральным планом Городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Электроснабжение

Для создания наиболее гибкой и надежной системы электроснабжения проектом принят ряд мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей и объектов, составляющих схему электроснабжения села Березняки.

Для муниципальных нужд предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь строительства:

сохранение существующих трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ:, №590 (проектный номер 1) №591 (проектный номер 2), №592 (проектный номер 3), №593 (проектный номер 4), №735 (проектный номер 5), №736 (проектный номер 6), №740 (проектный номер 7),  №747 (проектный номер 8), по ул. Железнодорожная (проектный номер 9), на территории областного автономного учреждения «Оздоровительный - досуговый центр «Юбилейный» (проектный номер 10), на территории Березняковского лососёвого рыбоводного завода управления «Сахалинрыбвод» (проектный номер 11);

строительство проектной двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, №12 ориентировочной мощностью 2х630 кВА, в северной части села, для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей первой очереди  строительства;

строительство линии электропередачи ЛЭП-10 кВ для подключения проектной ТП-10/0,4 кВ,  №9, протяженностью 0,9 км;

реконструкция ЛЭП-10 кВ, с отпайкой от существующей ЛЭП-10кВ, для подключения ТП №735 (проектный номер 5), в связи с демонтажем питающего участка сети из-за изменения планировочной структуры;

На расчетный срок:

перенос существующей ТП по ул. Цветочная,  в центр нагрузок (проектный номер 1) - предусмотреть  реконструкцию в случае окончания эксплуатационного срока службы;

перенос ТП №753 (проектный номер 14), №737 (проектный номер 7), №595 (проектный номер 12) - предусмотреть  реконструкцию в случае окончания эксплуатационного срока службы;

строительство ТП-10/0,4 кВ, проектные номера  №3, №4, №9,№ 11, №20;

строительство ЛЭП-10 кВ, общей протяженностью 2,8 км, для подключения проектных и  переносимых трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, в связи с изменениями в планировочной структуре;

реконструкция существующей дизельной электростанции (ДЭС), расположенной на территории Березняковского лососёвого рыбоводного завода управления «Сахалинрыбвод»;

строительство проектной ДЭС для электроснабжения котельной, расположенной в восточной части с. Березняки и обеспечивающей теплоснабжением «Оздоровительный - досуговый центр «Юбилейный».

Проектом предполагается  реконструкция существующих сетей 10 и 0,4 кВ по мере их физического и морального износа.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП-10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций, ДЭС, мощность, сечения проводов и марку опор ЛЭП уточнить на стадии рабочего проектирования.

  - Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта

Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:

формирование и развитие системы экологического мониторинга, в структуре информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ориентированного на наблюдения за состоянием и оценку качества окружающей среды и природных ресурсов для принятия решений в области экологической безопасности;

разработка экономических рычагов воздействия в отношении предприятий, деятельность которых требует установления санитарно-защитных зон, для побуждения природопользователей к разработке проектов санитарно-защитных зон и использования экологически безопасных технологий;

размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и их санитарно-защитных зон на территориях, предусмотренных градостроительными регламентами;

соблюдение запрещений и ограничений на территории земельных участков, расположенных в пределах санитарно-защитных зон, в соответствии с правилами землепользования и застройки;

повышение эффективности управления сектором обращения с твердыми бытовыми отходами;

последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом приоритетности экологических проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов);

разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:

создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными, железными дорогами и застройкой;

организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух  на территории с.Березняки  установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:

- Молочно-товарная ферма (250 голов)-300 м;

- Канализационные очистные сооружения-150 м;

- Лесопильный завод, склады-100,50 м;

- Автозаправочная станция (4ТРК и 2ТРК)-100,50 м;

- Теплично-овощное хозяйство-100 м;

- Пилорама-100 м;

- Ремонтно-механические мастерские-100 м;

- Овощехранилище, склады-50 м;

- Цех по переработке рыбы-50 м;

- Станция технического обслуживания-50 м;

- Трибуны-50 м;

- Кладбище-50 м;

- Сельскохозяйственные предприятия-50 м;

- Овощехранилище-50 м;

- Коммунально-складские объекты-50 м;

- Территория под развития животноводства-50 м;

- Автомойка-50 м;

- Гаражи индивидуального транспорта-35,25,15 м;

- Канализационная насосная станция-20 м;

Мероприятия по охране водных объектов

Мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранных зон рек Березняки и Колка установлены в размере 50 м. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м;

расчистка прибрежных территорий рек Березняки и Колка;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство канализационных очистных сооружений;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные:

при разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Мероприятия по восстановлению и охране почв:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

Мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин, 30 м - для водопроводных очистных сооружений.

  - Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению территории

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

озелененных территорий общего пользования;

озелененных территорий ограниченного пользования (внутриквартальных, детского сада, и т. д.);

озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных и охранных зон, озеленение вдоль автомобильной и железной дороги).

Площадь озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности территории застройки)  в пределах территории с.Березняки составляет 28% (включая суммарную площадь озелененной территории). В соответствии с РНГП Сахалинской области доля озеленения общего пользования на каждого человека должна составлять 17 м2.

В результате проектных решений площадь озелененных территорий общего пользования на каждого человека с учетом развития населенного пункта к концу расчетного срока составит 88,5 м2.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

размещение площадок для сбора бытового мусора.

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

На территории населенного пункта в соответствии с Проектом областной целевой программы «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2006-2015)» предусматривается организация системы селективного сбора твердых бытовых отходов, имеющих однородный состав с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Вывоз отходов с территории жилого комплекса будет производиться спецтранспортом на полигон ТБО. Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Генеральным планом предусматривается вывоз отходов с территории населенного пункта на полигон ТБО, проектируемый в г. Южно-Сахалинске.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от проектной автозаправочной станции;

оснащение территории автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

контроль за состоянием емкостей на автозаправочной станции, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

обеспечение охранных зон от газопроводов высокого давления, газорегуляторных  пунктов, строгое соблюдение режима использования их территории;

совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов;

формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций.

Надежность водоснабжения с. Березняки обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных  и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучения и повышения квалификации работников предприятий;

созданием аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

устанавливается дополнительная запорная арматура.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории.

Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в с. Березняки является железная дорога. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС.

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.

При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистернами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

На расчетный срок проектом предлагается строительство пожарной части мощностью 2 автомобиля в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют лесные пожары, которые могут возникнуть как на территории села, так и на сопряженной территории.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды» от 16 декабря 2008 г. N 532 в целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

организация противопожарной пропаганды;

организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных пожаров;

регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;

выполнении других мероприятий.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» (Минтранс России).

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических  процессов населению и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ» от 15 мая 2001 г. N 220/89/51 применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Территория села расположена в районе с сейсмической активностью 8 баллов. С целью защиты территории от разрушений в результате землетрясений предложен комплекс мероприятий:

строительство зданий и сооружений в соответствии с нормами сейсмостойкости;

проведение специальных работ по повышению сейсмостойкости (укреплению) зданий и сооружений, демонтажу недостаточно стойких строений и конструкций;

размещение парков, садов, открытых спортивных площадок и других свободных от застройки участков в зонах с наибольшей степенью риска.

На территориях неблагоприятных в сейсмическом отношении могут размещаться:

предприятия с оборудованием, расположенным на открытых площадках;

одноэтажные производственные и складские здания с числом работающих до 50 человек и не содержащие ценного оборудования;

одноэтажные сельскохозяйственные здания;

прочие здания и сооружения, разрушение которых не связано с гибелью людей и утратой ценного оборудования.

Мероприятия по сейсмоусилению зданий и сооружений

Территория с.Березняки расположена в зоне с сейсмической активностью 8 баллов. Элементы здания с недостаточной несущей способностью (не имеющую нормативную сейсмоустойчивость) на рассматриваемой территории выявляют расчетом.

Проектная документация по повышению сейсмостойкости здания до соответствующей расчетной сейсмичности строительной площадки разрабатывается на основе анализа проектной документации на эксплуатируемое здание и материалов детального натурного обследования основания и конструктивных элементов здания.

Проектом рекомендуется использовать следующие технические мероприятия:

усиление фундаментных конструкций и основания;

усиление стен, рам, вертикальных связей для обеспечения восприятия усилий от расчетных сейсмических воздействий;

увеличение жесткости дисков перекрытия, надежности соединения их элементов, устройство или усиление антисейсмических поясов;

обеспечение связей между стенами различных направлений, между стенами и перекрытиями;

усиление элементов соединения сборных конструкций стен;

изменение конструктивной схемы здания, в том числе путем введения системы дополнительных конструктивных элементов.

Решение о восстановлении или усилении здания должно приниматься с учетом его физического и морального износа, назначения и социально-экономической целесообразности мероприятий по восстановлению или усилению на основе материалов строительной экспертизы.

  - Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития села:

подготовка и утверждение плана реализации генерального плана;

подготовка и утверждение документации по планировке территории.