# МЭР ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2009 г. N 1044

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ,

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ СЕЛА НОВАЯ ДЕРЕВНЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. 07.05.2009) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 18, 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением мэра города от 16.11.2007 N 2361 "О разработке документов территориального планирования и документации по планировке территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением мэра города от 16.02.2009 N 186 "О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, совмещенного с проектом планировки, проектом межевания села Новая Деревня городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением мэра города от 06.05.2009 N 753 "О согласии с проектом генерального плана, совмещенного с проектом планировки, проектом межевания села Новая Деревня городского округа "Город Южно-Сахалинск", решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 27.05.2009 N 1512/62-09-3 "Об утверждении генерального плана села Новая Деревня городского округа "Город Южно-Сахалинск" постановляю:

1. Утвердить проект планировки села Новая Деревня городского округа "Город Южно-Сахалинск" (прилагается) в составе:

1.1. Чертеж проекта планировки территории села Новая Деревня.

1.2. Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории села Новая Деревня.

2. Утвердить проект межевания села Новая Деревня городского округа "Город Южно-Сахалинск" (прилагается) в составе:

2.1. Чертеж проекта межевания территории села Новая Деревня.

3. Постановление мэра города опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления мэра города возложить на вице-мэра, начальника департамента архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска И.Н.Копылова.

Мэр г. Южно-Сахалинска

А.И.Лобкин

# Утверждено

постановлением

мэра г. Южно-Сахалинска

от 16.06.2009 N 1044

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СЕЛА НОВАЯ ДЕРЕВНЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

## I. Характеристики планируемого развития территории

1. Границами проекта планировки и межевания территории являются:

площадь территории в проектных границах составляет 247,9 га;

численность населения составит ориентировочно 2650 человек;

коэффициент плотности застройки - 0,04;

плотность населения при обеспеченности 25 кв. м жилой площади на человека не более 10 чел./га.

2. Проект планировки и межевания разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и иных объектов капитального строительства.

3. Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

- индивидуальной жилой застройки;

- малоэтажной жилой застройки;

- административно-делового назначения;

- здравоохранения;

- учебно-образовательного назначения;

- спортивного назначения;

- социально-бытового назначения;

- спортивного назначения;

- многофункционального назначения;

- торгового назначения;

- коммунально-складского назначения;

- сельскохозяйственного производства;

- животноводства;

- сельскохозяйственных угодий;

- теплоснабжения;

- водоснабжения;

- водоотведения;

- автомобильного транспорта;

- мест отдыха местного пользования;

- акваторий;

- природных территорий.

4. Параметры планируемого развития территории.

4.1. Зона жилой застройки включает в себя:

4.1.1. Зона индивидуальной жилой застройки (код ЖЗ 105):

- одноквартирные жилые дома, 1 - 2 эт. (372 дома);

- перспективные одноквартирные жилые дома, 1 эт. (56 домов);

- двухквартирные жилые дома, 1 - 2 эт. (36 домов);

- перспективные двухквартирные жилые дома, 1 эт. (1 дом);

- дача (1 дом).

4.1.2. Зона малоэтажной жилой застройки (код ЖЗ 104):

- многоквартирные жилые дома, 3 эт. (12 домов);

- блокированные жилые дома, 2 эт. (93 дома).

Общая площадь нового жилищного строительства составит 65,7 тыс. кв. м. С учетом сохраняемого жилья и нового жилищного строительства общая площадь проектного жилищного фонда составит 68,1 тыс. кв. м. Площадь перспективного жилищного фонда составит 4,6 тыс. кв. м.

Под первоочередное освоение (до 2013 года - 5 лет) проектом выделены в большей части свободные от застройки территории как в северной и в западной части, так и в центре населенного пункта. Общий объем жилищного фонда, предполагаемого к строительству в первую очередь, должен составить порядка 13,2 тыс. кв. м. На первую очередь проектом предусмотрено освоение территорий планировочных кварталов 02:05:05, 02:05:06, 02:05:07, 02:04:04, 02:01:01, 02:01:02, 02:01:07, 02:01:06, 02:01:11, 02:01:12, 02:04:05, 02:04:06, 02:04:07, 02:04:08, 02:04:10 и 02:04:11.

Запланированный проектом объем муниципального жилищного строительства составляет 3,6 тыс. кв. м.

В составе жилой зоны предусмотрено размещение двух магазинов смешанных товаров и объектов инженерной инфраструктуры.

4.2. Зона административно-делового назначения включает в себя два административных здания.

4.3. В составе зоны здравоохранения размещены следующие объекты:

- амбулатория на 50 посещений в смену;

- аптека;

- оздоровительный центр.

4.4. В составе зоны учебно-образовательного назначения размещены объекты:

- детская школа искусств на 50 мест;

- два детских сада на 130 мест и на 140 мест;

- общеобразовательная школа на 450 мест.

В составе зоны учебно-образовательного назначения предусмотрено размещение объектов инженерной инфраструктуры.

4.5. В состав зоны спортивного назначения входит спортивный зал на 1238 кв. м площади пола с бассейном на 308 кв. м зеркала воды, стадион с трибунами.

4.6. В состав зоны социально-бытового назначения входит:

- кафе на 60 мест;

- пожарное депо на 2 автомобиля;

- баня на 20 мест;

- комбинат бытового обслуживания мощностью 15 рабочих мест/170 кг белья в смену/10 кг вещей в смену.

4.7. В зоне многофункционального назначения расположены объекты:

- отделение связи с отделением сбербанка на 2 операционных места;

- продуктовый магазин.

4.8. В зоне торгового назначения размещены:

- мини-рынок на 100 кв. м торговой площади;

- автомагазин;

- магазин-аптека на 200 кв. м торговой площади;

- два магазина смешанных товаров на 50 кв. м торговой площади и на 200 кв. м торговой площади;

- перспективный магазин на 200 кв. м торговой площади.

4.9. В зоне культурно-досугового назначения размещены:

- дом культуры на 560 мест с библиотекой на 15 тыс. экземпляров;

- кафе на 50 мест.

4.10. В зоне автомобильного транспорта расположены объекты:

- автомойка;

- станция технического обслуживания;

- автозаправочная станция;

- гаражи.

В составе зоны автомобильного транспорта предусмотрено размещение блока обслуживания на 5 рабочих мест.

4.11. В зоне сельскохозяйственного производства расположены теплицы.

4.12. В зоне животноводства расположены следующие объекты:

- овощехранилище совхоза "Комсомолец";

- коровник;

- два хранилища.

4.13. В зоне водоснабжения расположены водопроводные очистные сооружения.

4.14. В зоне водоотведения расположены канализационные очистные сооружения.

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

5.1. Транспортное обслуживание осуществляется:

Внутриквартальное транспортное обслуживание осуществляется по следующим дорогам и улицам:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 3,0 км, площадью покрытия 21500 кв. м;

- главные улицы с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 3,0 км, площадью покрытия 19850 кв. м;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 6,0 км, площадью покрытия 34200 кв. м;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 5,5 - 6 м, протяженностью 15,5 км, площадью покрытия 91950 кв. м;

- проезды с шириной проезжей части 4 - 6 м, протяженностью 5,0 км, площадью покрытия 28150 кв. м.

5.2. Объекты транспортного обслуживания.

Проектом планировки предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- по ул. Центральной в районе проектируемой амбулатории; по ул. Торговой в районе проектируемого детского сада;

- автозаправочная станция мощностью 2 раздаточные колонки (планировочный квартал 02:02:04);

- станции технического обслуживания мощностью 3 поста (планировочный квартал 02:02:10);

- пункт мойки автомобилей мощностью 1 пост (планировочный квартал 02:04:02);

- станции технического обслуживания мощностью 2 поста (планировочный квартал 02:04:02);

- гаражей индивидуального транспорта общей вместимостью 225 машино-мест:

- квартал 02:02:04 - 120 машино-мест,

- квартал 02:02:10 - 105 машино-мест.

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения.

6.1. Водоснабжение:

6.1.1. Населенный пункт обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

6.1.2. Водоснабжение на хозпитьевые и противопожарные нужды предусмотреть от проектируемого водозабора производительностью 1050 куб. м/сут.

6.1.3. Система водоснабжения кольцевая.

6.1.4. Подключение проектного водовода 200 мм предусматривается в северо-восточной части населенного пункта от проектируемых водоочистных сооружений производительностью 1010 куб. м/сут.

6.1.5. На первую очередь необходимо ввести в эксплуатацию основные магистральные водоводы из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" диаметрами 75...200 мм, общей протяженностью 8,5 км, водозаборные и водоочистные сооружения.

Население обеспечить необходимым количеством воды посредством гидрант-колонок, установленных на магистральных водоводах.

6.1.6. На расчетный срок необходимо выполнить остальные водоводы из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" диаметрами 75...200 мм, общей протяженностью 7 км.

6.2. Хозяйственно-бытовая канализация:

6.2.1. Населенный пункт обеспечить централизованной системой канализации.

6.2.2. Проектируемые канализационные коллекторы выполнить 110 - 250 мм из полиэтилена.

6.2.3. На первую очередь необходимо ввести в эксплуатацию основные магистральные коллекторы из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" диаметрами 160...250 мм, общей протяженностью 6,65 км, канализационную насосную станцию, расположенную на улице Центральной, и канализационные очистные сооружения.

6.2.4. Объем хозяйственно-фекальных стоков на первую очередь строительства составит 317,4 куб. м/сут., на расчетный срок - 850 куб. м/сут.

6.2.5. На расчетный срок предусмотрен отвод хозяйственно-фекальных стоков с южной части населенного пункта по самотечным коллекторам до проектируемой канализационной насосной станции производительностью 500 куб. м/сут., расположенной на улице Торговой. КНС перекачивает стоки по двум проектным напорным коллекторам диаметром 110 мм до проектируемого самотечного коллектора диаметром 250 мм, отводящего стоки до проектируемой насосной станции производительностью 850 куб. м/сут., расположенной на улице Центральной, перекачивающей стоки населенного пункта по напорным коллекторам диаметром 160 мм до проектируемых канализационных очистных сооружений производительностью 850 куб. м/сут., расположенных на северо-западе населенного пункта. На расчетный срок необходимо достроить остальные коллекторы из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" диаметрами 160...250 мм, общей протяженностью 8,69 км.

6.3. Теплоснабжение:

6.3.1. Село Новая Деревня обеспечить централизованной системой теплоснабжения и ГВС.

Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) установить две котельные. Мощность котельных определить на стадии рабочего проектирования.

6.3.2. Строительство сетей теплоснабжения в ППУ изоляции 57 - 159 мм.

6.4. Газоснабжение:

6.4.1. Село Новая Деревня обеспечить централизованной системой газоснабжения.

6.4.2. Строительство газопровода высокого давления до села Ключи.

6.4.3. Для газоснабжения потребителей выполнить строительство кольцевых газопроводов низкого давления.

6.4.4. По числу ступеней давления система газоснабжения - двухступенчатая.

6.4.5. Газоснабжение села Новая Деревня обеспечить от проектируемого газорегуляторного пункта. Тип и мощность определить на стадии рабочего проектирования.

6.5. Электроснабжение:

6.5.1. Село Новая Деревня обеспечить электроснабжением от системы энергоснабжения города.

6.5.2. Для электроснабжения объектов села установить восемь трансформаторных подстанций. Тип и мощность подстанций, а также марку и сечение кабелей определить на стадии рабочего проектирования.

6.6. Связь и информатизация:

6.6.1. Строительство новой АТС емкостью 1024 номера.

6.7. Озеленение:

Удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории населенного пункта) в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Площадь озелененных и благоустраиваемых территорий общего пользования следует принимать 17 кв. м на человека, площадь насаждений жилой застройки - 30 кв. м на человека в границах населенного пункта. Проектом предусмотрено озеленение и благоустройство 25% территории от общей площади с учетом сохранения естественной растительности.

## II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |
| 1.1. | Общая площадь населенного пункта | га | 247,9 |  |
| 2. Население |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2650 |  |
| 2.2. | Плотность населения | чел./га | 10 |  |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв. м/чел. | 25 |  |
| 3.2. | Плотность жилой застройки | тыс. кв. м S общ. на 1 га | 0,93 |  |
| 3.3. | Общий объем проектного жилищного фонда | S общ., тыс. кв. м | 68,1 |  |
| 3.3.1. | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | S общ., тыс. кв. м | 28,8 |  |
| 3.3.2. | Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | S общ., тыс. кв. м | 0,4 |  |
| 3.3.3. | Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | S общ., тыс. кв. м | 5,5 |  |
| 3.3.4. | Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | S общ., тыс. кв. м | 13,3 |  |
| 3.3.5. | Блокированный жилой дом, 2 эт. | S общ., тыс. кв. м | 20,1 |  |
| 3.4. | Общий объем нового жилищного строительства | S общ., тыс. кв. м | 65,7 |  |
| 3.5. | Общий объем убыли жилищного фонда | S общ., тыс. кв. м | 4 |  |
| 3.6. | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | S общ., тыс. кв. м | 2,4 |  |
| 3.7. | Объем жилищного строительства на 1-ю очередь реализации проекта (до 2013 года) | S общ., тыс. кв. м | 13,2 |  |
| 3.8. | Объем муниципального жилищного строительства | S общ., тыс. кв. м | 3,6 |  |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детский сад | объект/мест | 2/270 |  |
| 4.2. | Школа | объект/ учащихся | 1/450 |  |
| 4.3. | Детская школа искусств | объект/мест | 1/50 |  |
| 4.4. | Библиотека | объект/тыс. ед. хранения | 1/15 | В |
| 4.5. | Дом культуры | объект/мест | 1/560 |  |
| 4.6. | Врачебная амбулатория | объект/ посещений в смену | 1/50 |  |
| 4.7. | Оздоровительный центр | объект/порций в сутки | 1/240 | П |
| 4.8. | Аптека | объект | 2 | В, П |
| 4.9. | Спортивный зал | объект/кв. м площади пола | 2/1238 |  |
| 4.10. | Бассейн | объект/кв. м зеркала воды | 1/308 | В |
| 4.11. | Стадион | объект | 1 |  |
| 4.12. | Кафе | объект/мест | 2/110 |  |
| 4.13. | Административные здания | объект | 2 |  |
| 4.14. | Отделение банка | объект/опер. мест | 1/2 | В |
| 4.15. | Отделение связи | объект | 1 |  |
| 4.16. | Пункт охраны правопорядка | объект | 1 |  |
| 4.17. | Баня | объект/мест | 1/20 |  |
| 4.18. | Комбинат бытового обслуживания | объект/ рабочих мест | 1/15 |  |
| 4.19. | Прачечная | объект/кг белья в смену | 1/170 | В |
| 4.20. | Химчистка | объект/кг вещей в смену | 1/10 | В |
| 4.21. | Блок обслуживания | объект/ рабочих мест | 1/5 |  |
| 4.22. | Пожарное депо | объект/ автомашин | 1/2 |  |
| 4.23. | Магазин | объект/кв. м торговой площади | 8/1110 |  |
| 4.24. | Мини-рынок | объект/кв. м торговой площади | 1/100 |  |
| 5. Объекты транспортной инфраструктуры |
| 5.1. | Остановочные павильоны | объект | 4 | С |
| 5.2. | Автозаправочная станция | объект | 1 | С |
| 5.3. | Станция технического обслуживания | объект | 2 | С |
| 5.4. | Пункт мойки автомобилей | объект | 1 | С |
| 5.5. | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | 225 | С |
| 5.6. | Стоянки | машино-мест | 470 | С |
| 6. Объекты инженерной инфраструктуры |
| 6.1. | Котельная | объект | 2 | 3,5 и 5,0 Гкал/час |
| 6.2. | Газорегуляторный пункт | объект | 1 | 2327 куб. м/час |
| 6.3. | Канализационная насосная станция | объект | 2 | 850/500 куб. м/сут. |
| 6.4. | Канализационные очистные сооружения | объект | 1 | 850 куб. м/сут. |
| 6.5. | Водозаборные и водоочистные сооружения | объект | 1 | 1010/1050 куб. м/сут. |
| 6.6. | Гидрант-колонки и гидранты | объект | 63 |  |
| 6.7. | Трансформаторная подстанция | объект | 10 |  |

Примечание:

С - сохраняемый;

В - встроенный;

П - пристроенный.

Вице-мэр,

начальник ДАГУН

г. Южно-Сахалинска

И.Н.Копылов