ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке технологии и реализации информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории (ИАС УГРТ) городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Методика приведения существующей градостроительной документации к техническим условиям

ведения ИАС УГРТ

# Пояснительная записка

Омск 2015 г.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ (ИАС УГРТ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»

# Методика приведения существующей градостроительной документации к техническим условиям ведения ИАС УГРТ

# Пояснительная записка

Заказчик: Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска

Договор: Муниципальный контракт № 84 от 28.11.2011 на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке технологии и реализации информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории (ИАС УГРТ) городского округа «Город Южно-Сахалинск» (1 этап)

# Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр: ИС 1473-11

Генеральный директор              ________________________	А.Н. Береговских

# Первый заместитель

Генерального директора           ________________________ 	М.Н. Дузенко

# Заместитель директора

по правовым вопросам              ________________________  Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института ________________________ И.Г. Стуканева

Главный инженер института      ________________________С.В. Фигуренко

Омск 2011

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1 Цели и задачи выполнения работ	4

2 порядок приведения градостроительной документации к системе требований	6

2.1 Формы представления градостроительной документации	6

2.2 Форма представления градостроительной документации  №1 – бумажный вид	6

2.3 Форма представления градостроительной документации №2 – цифровой вид, растровая графика	7

2.4 Форма представления градостроительной документации №3 – цифровой вид, векторная графика без атрибутивных данных	8

2.5 Форма представления градостроительной документации №4 – цифровой вид, векторная графика с атрибутивными данными	9

2.6 Объем трудозатрат по приведению градостроительной документации к Системе требований в зависимости от формы представления	10

3 требования к цифровому описанию пространственных объектов	11

3.1 Общие требования	11

3.2 Правила цифрового описания (топологической корректности)  пространственных объектов	11

3.3 Характерные ошибки топологической (метрической) согласованности пространственных объектов	15

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с муниципальным контрактом № 84 от 28.11.2011 на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке технологии и реализации информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории (ИАС УГРТ) городского округа «Город Южно-Сахалинск» (1 этап) ООО «ИТП» Град» (далее также – Институт) разрабатывает и представляет Методику приведения существующей градостроительной документации к техническим условиям ведения ИАС УГРТ.

## Цели и задачи выполнения работ

Методика приведения существующей градостроительной документации городского округа «Город Южно-Сахалинск» к техническим условиям ведения ИАС УГРТ содержит описание перечня мероприятий по созданию комплекса взаимосвязанных знаний о территории городского округа в цифровом виде, унификации и систематизации данных документов территориального планирования городского округа «Город Южно-Сахалинск», правил землепользования и застройки,  документации по планировке территории для:

- создания и эксплуатации Информационной аналитической системы управления градостроительным развитием территории (ИАС УГРТ) городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

- эффективного решения задач управления территорией городского округа;

- предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций;

- организации взаимодействия с различными информационными системами с целью решения вопросов, связанных с развитием территорий на государственном и муниципальном уровне, в том числе со СМЭВ;

- разработки и корректировки градостроительной документации муниципального уровня;

- формирования инфраструктуры пространственных данных городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

Для приведения существующей градостроительной документации городского округа «Город Южно-Сахалинск» к техническим условиям ведения ИАС УГРТ используется Система требований к градостроительной документации.

Система требований к градостроительной документации – комплект документов, устанавливающих требования к структуре, объектному составу, классификации объектов градостроительной документации, атрибутам объектов градостроительной документации в электронном виде, а также программное обеспечение для автоматизации процессов разработки градостроительной документации в соответствии с Системой требований.

Описание Системы требований представлено в документе «Система требований к градостроительной документации городского округа «Город Южно-Сахалинск». Пояснительная записка».

# порядок приведения градостроительной документации к системе требований

## Формы представления градостроительной документации

Формы представления градостроительной документации классифицируются группами по следующим основным признакам (Рисунок 1):

- Бумажный вид;

- Цифровой вид:

  - Растровая графика;

  - Векторная графика без атрибутивных (семантических) данных;

  - Векторная графика с атрибутивными (семантическими) данными.

Рисунок 1 – Формы представления градостроительной документации.

Далее представлен порядок приведения градостроительной документации к Системе требований для каждой формы представления градостроительной документации.

## Форма представления градостроительной документации  №1 – бумажный вид

Перечень работ по приведению градостроительной документации к Системе требований:

- Сканирование карт (схем) градостроительной документации;

- Координатная привязка растровых карт (схем) градостроительной документации в соответствии с принятой системой координат. Калибровка и трансформация растрового изображения при необходимости;

- Векторизация объектов градостроительной документации. Векторизация объектов требует значительных трудозатрат. Векторизация осуществляется в соответствии с Системой требований. При векторизации объекта определяется, к какому классу относится объект, и производится обрисовка объекта в требуемом  слое с использованием правил цифрового описания объектов градостроительной документации;

- Занесение значений атрибутов объектов градостроительной документации согласно  Системе требований. Операция требует значительных трудозатрат, поскольку в процессе её выполнения специалисту необходимо идентифицировать пространственный объект, определить и заполнить значения атрибутов в соответствии с классификатором Системы требований к градостроительной документации.

Градостроительная документация в указанной форме представления на территории городского округа Южно-Сахалинск отсутствует.

## Форма представления градостроительной документации №2 – цифровой вид, растровая графика

В таблице раздела 2.6 «Анализ качества исходных материалов по формам представления градостроительной документации» данная форма представления описана следующим образом:

- Вид представления документа: Растр, Наличие семантических данных: Нет.

Перечень работ по приведению градостроительной документации к Системе требований:

- Координатная привязка растровых карт (схем) градостроительной документации в соответствии с принятой системой координат. Калибровка и трансформация растрового изображения при необходимости;

- Векторизация объектов градостроительной документации. Векторизация объектов требует значительных трудозатрат. Векторизация осуществляется в соответствии с Системой требований. При векторизации объекта определяется, к какому классу относится объект, и производится обрисовка объекта в требуемом  слое с использованием правил цифрового описания объектов градостроительной документации;

- Занесение значений атрибутов объектов градостроительной документации согласно  Системе требований. Операция требует значительных трудозатрат, поскольку в процессе её выполнения специалисту необходимо идентифицировать пространственный объект, определить и заполнить значения атрибутов в соответствии с классификатором Системы требований к градостроительной документации.

## Форма представления градостроительной документации №3 – цифровой вид, векторная графика без атрибутивных данных

В таблице раздела 2.6 «Анализ качества исходных материалов по формам представления градостроительной документации» данная форма представления описана следующим образом:

- Вид представления документа: Вектор, Наличие семантических данных: Нет.

Перечень работ по приведению градостроительной документации к Системе требований:

- Трансформация системы координат объектов градостроительной документации в систему координат данной территории. После проведения анализа системы координат проекта  на соответствие принятой на данной территории системе координат, принимается решение о  необходимости проведения трансформации системы координат проекта. Трансформация производится с использованием прикладного программного обеспечения на основании ключей перехода.

- Обработка объектов градостроительной документации в векторном виде. Проводится анализ объектов и определение  его принадлежности какому-либо классу в Системе требований, после чего производится копирование объекта в соответствующий слой структуры. Производится проверка копируемого объекта на корректность топологии и соответствие типу локализации. При необходимости осуществляется корректировка топологии и локализации в соответствии с правилами цифрового описания объектов градостроительной документации.

Занесение значений атрибутов объектов градостроительной документации согласно  Системе требований. Операция требует значительных трудозатрат, поскольку в процессе её выполнения специалисту необходимо идентифицировать пространственный объект, определить и заполнить значения атрибутов в соответствии с классификатором Системы требований к градостроительной документации.

## Форма представления градостроительной документации №4 – цифровой вид, векторная графика с атрибутивными данными

В таблице раздела 2.6 «Анализ качества исходных материалов по формам представления градостроительной документации» данная форма представления описана следующим образом:

- Вид представления документа: Вектор, Наличие семантических данных: Частично;

- Вид представления документа: Вектор, Наличие семантических данных: Есть.

Перечень работ по приведению градостроительной документации к Системе требований:

- Трансформация системы координат объектов градостроительной документации в систему координат данной территории. После проведения анализа системы координат проекта  на соответствие принятой на данной территории системе координат, принимается решение о  необходимости проведения трансформации системы координат проекта. Трансформация производится с использованием прикладного программного обеспечения на основании ключей перехода.

- Обработка объектов градостроительной документации в векторном виде. Проводится анализ объектов и определение  его принадлежности какому-либо классу в Системе требований, после чего производится копирование объекта в соответствующий слой структуры. Производится проверка копируемого объекта на корректность топологии и соответствие типу локализации. При необходимости осуществляется корректировка топологии и локализации в соответствии с правилами цифрового описания объектов градостроительной документации.

- Приведение значений атрибутов объектов градостроительной документации в соответствие Системе требований. Проводится анализ значений атрибутов объектов градостроительной документации на соответствие Системе  требований, при выявлении несоответствий, создается документ – «Таблица соответствия значений атрибутов Системе требований», содержащий список значений, не совпадающих с указанными в Системе требований. Данной таблицей устанавливается соответствие между значениями атрибутов объектов проекта и значениями Системы требований. С помощью «Таблицы соответствия значений атрибутов Системе требований» и прикладного программного обеспечения осуществляется приведение значений атрибутов объектов градостроительной документации исходного проекта к Системой требований.

- Проверка и заполнение пропущенных значений атрибутов объектов.

## Объем трудозатрат по приведению градостроительной документации к Системе требований в зависимости от формы представления

В таблице приведён объём трудозатрат по приведению градостроительной документации к Системе требований в зависимости от формы представления.

| № п/п | Качество исходных материалов градостроительной документации | Объём трудозатрат, % |
| --- | --- | --- |
|  | Вид представления документа: Растр, Наличие семантических данных: Нет. | + 40 – 50 % от базового |
|  | Вид представления документа: Вектор, Наличие семантических данных: Нет. | + 30 – 35 % от базового |
|  | Вид представления документа: Вектор, Наличие семантических данных: Частично | + 5 – 10 % от базового |
|  | Вид представления документа: Вектор, Наличие семантических данных: Есть. | базовый |

Необходимо отметить что приведение градостроительной документации в большинстве случаев потребует ее переутверждения. Поэтому целесообразно проводить работы по приведению градостроительной документации к системе требований  совместно с ее корректировкой. При этом затраты на изменение проектных решений в данной таблице не учтены.

# требования к цифровому описанию пространственных объектов

## Общие требования

К цифровому описанию пространственных объектов для приведения градостроительной документации к Системе требований предъявляются следующие требования:

- пространственные данные должны быть приведены к единой системе координат;

- должны быть соблюдены правила цифрового описания (топологической корректности) пространственных объектов;

- в одном слое должны находиться объекты только одного типа геометрии (точка, линия, полигон);

- пространственные объекты с типами геометрии «окружность», «эллипс», «дуга», «скругленный прямоугольник» и т.д.,  должны быть преобразованы в объекты типа геометрии «полигон»;

- пространственные объекты типа «полилиния», «полигон» не должны содержать более 27000 узловых точек (в том числе и коллекции объектов);

- в слоях не должно содержаться пространственных объектов без геометрии, пространственных объектов с нулевой длиной или нулевой площадью.

## Правила цифрового описания (топологической корректности)  пространственных объектов

Согласно пунктам раздела 6.2 «Представление метрики цифровых топографических карт» ГОСТ 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования»:

- Первая точка метрики точечного объекта цифровой топографической карты (далее – ЦТК) должна быть в геометрическом центре описываемого объекта.

- Правила представления метрики линейных объектов ЦТК должны предусматривать следующие варианты выбора первой точки метрики:

- в направлении “от истока к устью” — при описании линейных объектов гидрографии - реки, ручьи (см. рис.1);

- с произвольным началом из любой конечной точки — для других линейных объектов.

Рис.1 Топологическая (метрическая) согласованность линейных объектов гидрографии – реки и ее притоков.

- Положение начальной точки при описании границы площадных объектов ЦТК произвольно. Исключения из этого правила должны быть описаны в соответствующей технологической документации.

- Для текстовых объектов ЦТК первая точка метрики должна находиться на левом краю отрезка линии, вдоль которого располагают подпись.

Согласно пункту 6.4.1 раздела 6 «Требования к цифровым топографическим картам» ГОСТ 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие сведения»:

в составе ЦТК должна быть полностью обеспечена метрическая согласованность объектов, что достигается тождественностью координат:

- общей точки у примыкающих (пересекающихся) объектов (см. рис.2);

Рис.2 Топологическая (метрическая) согласованность объектов различных типов геометрии

- границы на отрезке примыкания у смежных площадных (полигональных) объектов (см. рис.3);

Рис.3 Топологическая (метрическая) согласованность двух полигональных объектов

- осевой линии линейного объекта и границы площадного объекта на отрезке их примыкания (См. рис.4);

Рис.4 Топологическая (метрическая) согласованность полигонального и линейного  объектов

- осевых линий на участках полного или частичного совпадения линейных объектов (см. рис.5).

Рис.5 Топологическая (метрическая) согласованность двух линейных объектов

## Характерные ошибки топологической (метрической) согласованности пространственных объектов

Далее приведён перечень характерных ошибок топологической (метрической) согласованности пространственных объектов:

- Недоводы – несовпадение узлов двух смежных объектов, приводит к образованию пустот. Вследствие этого, суммарная площадь объектов будет меньше заявленной.

- Перехлесты – несовпадение узлов двух смежных объектов приводит к образованию  наложений грани смежных объектов. Вследствие этого, суммарная площадь объектов будет больше заявленной.

- Самопересечения – в результате ошибок при создании объектов, в их геометрии наблюдаются искажения: двойные узлы, «восьмерки», самоповторы. Площади по таким объектам считаются неверно, как правило, со значительным занижением показателей.

- Висячие узлы – узлы на ни с чем не соединенных концах линий, возникающие при создании линейных объектов в результате «недолетов» или «перелетов» при векторизации, при этом создание какой-либо сетевой модели (улично-дорожной сети, модели инженерных коммуникаций) становится невозможным.

«Недолет»						«Перелет»