УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

города Южно-Сахалинска

№   745-па__ от _08.05.2013

## ПоложениЯ

## о размещении объектов капитального строительства

## и характеристиках планируемого развития территории

## ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Положения о размещении объектов капитального строительства и о характеристиках планируемого развития территории центральной части  ГОРОДА Южно-СахалинскА В ГРАНИЦАХ: пр. победы, ул. горького, ул. вокзальная, река рогатка

- Характеристики планируемого развития территории

## Цель разработки проекта планировки и проекта межевания

Проект планировки  и проект межевания разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

## Общая характеристика территории планировочного микрорайона 01:01.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 01:01 являются:

на севере – река Рогатка;

на юге – ул. Сахалинская;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 5,4 | 5,4 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 5,4 | 5,4 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 0,5 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 25 | 20 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 0,5 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 25 | 20 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 2,2 | 2 |
|  |  | кв.м / чел | 110 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 20 | - |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,9 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 45 | 55 |
| 2.2.3 | Здравоохранения | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 45 | 45 |
| 2.3 | транспортной инфраструктуры | га | 0,3 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 15 | 55 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1 | Автомобильного транспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.3.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,3 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 15 | 55 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,4 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 120 | 95 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 45 | 45 |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,1 |  |
|  |  | кв.м / чел | 55 |  |
| 3.3 | Озелененных территорий общего пользования | га | 0,4 | 1 |
|  |  | кв.м / чел | 20 | 50 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,7 | 2 |
|  |  | кв.м / чел | 35 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,4 | 1 |
|  |  | кв.м / чел | 20 | 50 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,3 | 1 |
|  |  | кв.м / чел | 15 | 50 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 55 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га |  |  |
|  |  | кв.м / чел |  |  |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 13,16 | 13,59 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 29,44 | 29,78 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,2 | 0,2 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 37 | 37 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 20 | 20 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 412 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 5 этажей.

Общая площадь жилого фонда 4,0 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены.

## Общая характеристика территории планировочного микрорайона 01:07.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 01:07 являются:

на севере – река Рогатка;

на юге – ул. Сахалинская;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 5,6 | 5,6 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 5,6 | 5,6 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 0,04 | 0,04 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 0,04 |  |
|  |  | кв.м / чел | - |  |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 1,8 | 4,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,2 | 3,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | -- |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2.3 | Здравоохранения | га | 0,3 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.3 | Промышленности и Промышленности и коммунально-складского назначения | га | 2,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.4 | транспортной инфраструктуры | га | 0,6 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.4.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,5 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,9 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,2 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.3 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,5 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,5 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га |  |  |
|  |  | кв.м / чел |  |  |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 25,3 | 26,52 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 40,89 | 74,97 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0 | 0 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 0 | 0 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 0 | 0 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 20 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 01:08.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 01:08 являются:

на севере – ул. Бумажная, река Рогатка;

на юге – ул. Сахалинская;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 23,3 | 23,3 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 23,3 | 23,3 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 5,5 | 6,0 |
|  |  | кв.м / чел | 22,0 | 23,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 5,2 | 6,0 |
|  |  | кв.м / чел | 20,8 | 23,1 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,3 |  |
|  |  | кв.м / чел | 1,2 |  |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 11,5 | 12,1 |
|  |  | кв.м / чел | 46,0 | 46,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 8,7 | 8,8 |
|  |  | кв.м / чел | 34,8 | 33,8 |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | 0,2 |  |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 |  |
| 2.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | 2,4 | 3,1 |
|  |  | кв.м / чел | 9,6 | 11,9 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 | 0,8 |
| 2.3 | Промышленности и коммунально-складского назначения | га | 0,1 |  |
|  |  | кв.м / чел | 0,4 |  |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 3,2 | 3,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Электроснабжения | га | 0,8 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 3,2 | 3,1 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 1,4 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 5,6 | 8,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,4 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,3 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 5,2 | 8,8 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,4 | - |
| 2.7 | Оборонного назначения | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,4 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,9 | 2,0 |
|  |  | кв.м / чел | 11,6 | 7,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,5 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | 2,3 |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 6,0 | - |
| 3.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.4 | Озелененных территорий общего пользования | га | 0,9 | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | 3,6 | 5,4 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 3,7 | 2,0 |
|  |  | кв.м / чел | 14,8 | 7,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 2,4 | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | 9,6 | 5,4 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,3 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 5,2 | 2,3 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,4 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 18,2 | 18,27 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 51,58 | 51,79 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 2,5 | 2,6 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 107 | 112 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 24 | 24 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 433 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 9 этажей.

Общая площадь жилого фонда 63,5 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

##### Зона электроснабжения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | 110 мест | 7,0 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 02:01.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 02:01 являются:

на севере – ул. Сахалинская;

на юге – пр. Коммунистический;

на востоке – ул. Ленина;

на западе – ул. Вокзальная.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 14,3 | 14,3 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 14,3 | 14,3 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 6,3 | 10,5 |
|  |  | кв.м / чел | 27,39 | 45,65 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 5,5 | 10,5 |
|  |  | кв.м / чел | 23,91 | 45,65 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,8 |  |
|  |  | кв.м / чел | 3,48 |  |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 6,3 | 3,1 |
|  |  | кв.м / чел | 27,39 | 13,48 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,91 | - |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 1,4 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 6,09 | 4,78 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 2,7 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 11,74 | 2,61 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 2,61 | 2,61 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,6 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 2,61 | 3,04 |
| 2.2.6 | Здравоохранения | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | 0,43 | 0,43 |
| 2.3 | транспортной инфраструктуры | га | 1,4 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 6,09 | 3,04 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,87 | - |
| 2.3.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,2 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 5,22 | 3,04 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,30 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,30 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,5 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 6,52 | 3,04 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,2 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 5,22 | 3,04 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,30 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,87 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 26,37 | 26,89 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 65,65 | 67,83 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 2,3 | 2,3 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 161 | 161 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 26 | 26 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 219 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 5 этажей.

Общая площадь жилого фонда 60,5 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Культурно-досуговый центр | 300 мест | 1,5 | 113 | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 02:02.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 02:02 являются:

на севере – ул. Сахалинская;

на юге – пр. Коммунистический;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 47,1 | 47,1 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 47,1 | 47,1 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 16,4 | 17,8 |
|  |  | кв.м / чел | 27,8 | 31,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 10,3 | 14,6 |
|  |  | кв.м / чел | 17,5 | 25,6 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 6,0 | 3,2 |
|  |  | кв.м / чел | 10,2 | 5,6 |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 0,1 |  |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 |  |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 17,8 | 16,8 |
|  |  | кв.м / чел | 30,2 | 29,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 8,6 | 8,6 |
|  |  | кв.м / чел | 14,6 | 15,1 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,9 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 1,5 | 0,5 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 1,3 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 2,2 | 1,6 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 3,4 | 3,1 |
|  |  | кв.м / чел | 5,8 | 5,4 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 2,0 | 1,6 |
|  |  | кв.м / чел | 3,4 | 2,8 |
| 2.2.6 | Спортивного назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.2.7 | Здравоохранения | га | 1,5 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 2,5 | 4,0 |
| 2.3 | транспортной инфраструктуры | га | 7,4 | 6,4 |
|  |  | кв.м / чел | 12,5 | 11,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 | - |
| 2.3.2 | Улично-дорожная сеть | га | 6,9 | 6,4 |
|  |  | кв.м / чел | 11,7 | 11,2 |
| 2.4 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 4,7 | 4,8 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 8,4 |
| 2.4.1 | Оборонного назначения | га | 4,7 | 4,8 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 8,4 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,8 | 1,3 |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | 2,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | - |
| 3.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 1,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,3 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 7,7 | 7,7 |
|  |  | кв.м / чел | 13,1 | 13,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,3 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 6,9 | 6,4 |
|  |  | кв.м / чел | 11,7 | 11,2 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 20,48 | 20,89 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 57,9 | 63,97 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 5,9 | 5,7 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 125 | 121 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 25 | 26 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 188 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – 1-4 этажа.

Общая площадь жилого фонда 16,2 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 301 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 9 этажей.

Общая площадь жилого фонда 114,1 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 11,1 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 12 этажей.

Общая площадь жилого фонда 2,8 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 12 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей.

Общая площадь жилого фонда 6,1 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей

##### Зона оборонного назначения

Общая площадь жилого фонда 8,0 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. Бассейн | 500 кв. м общей площади/150 кв. м зеркала воды | 9,1 | - | местное |
| 2 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. Бассейн | 1000 кв. м общей площади/300 кв. м зеркала воды | 42,2 | - | местное |
| 3 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 3.1 | Больница скорой медицинской помощи* | 12 автомобилей | 3,2 | - | региональное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 3 объекта |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 02:03.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 02:03 являются:

на севере – ул. Сахалинская;

на юге – пр. Коммунистический;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 30,9 | 30,9 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 30,9 | 30,9 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 14,4 | 13,4 |
|  |  | кв.м / чел | 34,3 | 24,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 5,9 | 13,4 |
|  |  | кв.м / чел | 14,0 | 24,4 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 8,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 10,2 | 13,2 |
|  |  | кв.м / чел | 24,3 | 24,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 4,5 | 8,1 |
|  |  | кв.м / чел | 10,7 | 14,7 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,3 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | 1,5 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,7 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 1,7 | 0,4 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 3,4 | 3,7 |
|  |  | кв.м / чел | 8,1 | 6,7 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
| 2.2.6 | Спортивного назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
| 2.2.7 | Здравоохранения | га | 0,7 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 1,7 | 0,7 |
| 2.3 | транспортной инфраструктуры | га | 4,5 | 3,1 |
|  |  | кв.м / чел | 10,7 | 5,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | - |
| 2.3.2 | Улично-дорожная сеть | га | 3,9 | 3,1 |
|  |  | кв.м / чел | 9,3 | 5,6 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1,8 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 4,3 | 2,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,4 | - |
| 3.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.4 | Озелененных территорий общего пользования | га | 0,8 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 1,9 | 2,2 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 4,7 | 4,3 |
|  |  | кв.м / чел | 11,2 | 7,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,8 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 1,9 | 2,2 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,9 | 3,1 |
|  |  | кв.м / чел | 9,3 | 5,6 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 19,43 | 20,23 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 49,16 | 73,45 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 4,2 | 5,5 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 136 | 178 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 24 | 27 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 410 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 12 этажей.

Общая площадь жилого фонда 150,0 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 80,1 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный клуб | 600 кв. м общей площади | 6,1 | - | местное |
| 2 | Административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. Бассейн | 500 кв. м общей площади/150 кв. м зеркала воды | 2,1 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 02:04.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 02:04 являются:

на севере – ул. Детская;

на юге – пр. Коммунистический;

на востоке – восточная граница городского округа;

на западе – ул. Комсомольская.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 72,1 | 72,1 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 72,1 | 72,1 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 1,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 160,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 110,0 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 50,0 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 8,1 | 16,4 |
|  |  | кв.м / чел | 810,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,2 | 4,9 |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | - |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 1,0 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 100,0 | - |
| 2.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,8 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 80,0 | - |
| 2.2.4 | Культурно-досугового назначения | га | - | 7,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2.5 | Спортивного назначения | га | 3,3 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 330,0 | - |
| 2.2.6 | Культового назначения | га | 1,1 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 110,0 | - |
| 2.2.9 | Промышленности и коммунально-складского назначения | га | 1,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 170,0 | - |
| 2.3 | Промышленности и коммунально-складского назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 30,0 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 3,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 380,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Электроснабжения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | - |
| 2.4.2 | Связи | га | 3,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 370,0 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 1,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 100,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 80,0 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | - |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 6,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 670,0 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 6,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 670,0 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 50,6 | 55,7 |
|  |  | кв.м / чел | 5060,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 3,6 | 2,6 |
|  |  | кв.м / чел | 3650,0 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.4 | Озелененных территорий общего пользования | га | 47,0 | 53,1 |
|  |  | кв.м / чел | 4700,0 |  |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 47,2 | 53,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 47,0 | 53,1 |
|  |  | кв.м / чел | 4700,0 | - |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | - |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 80,0 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 1,29 | 5,6 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 2,49 | 11,01 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,1 | 0 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайна | чел / га | 1 | 0 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 11 | 0 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-деловой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 1 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

##### Зона застройки культового назначения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивный комплекс | 1080 кв. м площади пола | 15,4 | - | местное |
| 2 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Цирк | 1200 мест | 71,6 | 600 | местное |
| 3 | Мест отдыха общего пользования |  |  |  |  |
| 3.1 | Аквапарк | 1 объект | 4,6 | - | местное |
| 3.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 700 кв. м общей площади | 6,7 | - | местное |
| 3.3 | Компьютерная школа игры в гольф | 1 объект | 2,1 | - | местное |
| 3.4 | Крытый теннисный корт | 1 объект | 4,2 | - | местное |
| 3.5 | Трибуна стадиона «Космос» со встроенными раздевалками и пунктом проката спортивного инвентаря | 1 объект | 42,0 | - | местное |
| 3.6 | Спортивный зал | 540 кв. м площади пола |  | - | местное |
| 3.7 | Спортивный зал | 540 кв. м площади пола |  | - | местное |
| 3.8 | Культурно-развлекательный центр | 200 мест | 2,2 | 75 | местное |
| 3.9 | Выставочный павильон | 1 объект | 436,5 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 11 объектов |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 02:05.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 02:06 являются:

на севере – пр. Коммунистический;

на юге – пр. Победы;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 22,8 | 22,8 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 22,8 | 22,8 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 7,0 | 2,2 |
|  |  | кв.м / чел | 46,7 | 31,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 0,6 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 4,0 | 10,0 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 6,4 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 42,7 | 21,4 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 4,1 | 8,7 |
|  |  | кв.м / чел | 27,3 | 124,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,9 | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | 12,7 | 14,3 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,7 | 4,0 |
|  |  | кв.м / чел | 4,7 | 57,1 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,1 | 2,7 |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | 38,6 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,3 | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | 8,7 | 14,3 |
| 2.2.5 | Культового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
| 2.3 | Промышленности и коммунально-складского назначения | га | 5,0 | 8,0 |
|  |  | кв.м / чел | 33,3 | 114,3 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Теплоснабжения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 2,2 | 2,0 |
|  |  | кв.м / чел | 14,7 | 28,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,6 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 4,7 | 15,7 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,6 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 10,7 | 12,9 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 2,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 16,7 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 2,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 16,7 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1,9 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 12,7 | 27,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Озелененных территорий общего пользования | га | 1,9 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 12,7 | 27,1 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 3,4 | 2,8 |
|  |  | кв.м / чел | 22,7 | 40,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,9 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 12,7 | 27,1 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,5 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 12,9 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,6 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 4,7 | 15,7 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 24,83 | 28,31 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 37,92 | 51,84 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 1,5 | 0,7 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 66 | 31 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 27 | 29 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения –267 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – 1-4 этажа.

Общая площадь жилого фонда 12,4 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 429 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 5 этажей.

Общая площадь жилого фонда 7,8 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-деловой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 1 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Пожарное депо* | 6 автомобилей | 15,5 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 02:06.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 02:06 являются:

на севере – пр. Коммунистический;

на юге – пр. Победы;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 76,3 | 76,3 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 76,3 | 76,3 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 27,6 | 29,3 |
|  |  | кв.м / чел | 25,6 | 27,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 25,8 | 29,2 |
|  |  | кв.м / чел | 23,9 | 27,5 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,8 | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | 1,7 | 0,1 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 36,0 | 34,5 |
|  |  | кв.м / чел | 33,3 | 32,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 8,4 | 7,6 |
|  |  | кв.м / чел | 7,8 | 7,2 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 3,1 | 4,6 |
|  |  | кв.м / чел | 2,9 | 4,3 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 4,2 | 4,1 |
|  |  | кв.м / чел | 3,9 | 3,9 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 7,6 | 8,0 |
|  |  | кв.м / чел | 7,0 | 7,5 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 3,8 | 5,2 |
|  |  | кв.м / чел | 3,5 | 4,9 |
| 2.2.6 | Здравоохранения | га | 5,3 | 5,0 |
|  |  | кв.м / чел | 4,9 | 4,7 |
| 2.2.7 | Многофункционального назначения | га | 3,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,3 | - |
| 2.3 | Промышленности и коммунально-складского назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Электроснабжения | га | - | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,2 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 10,6 | 10,5 |
|  |  | кв.м / чел | 9,8 | 9,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,4 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 1,3 | 0,7 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 9,2 | 9,8 |
|  |  | кв.м / чел | 8,5 | 9,2 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,0 | 1,8 |
|  |  | кв.м / чел | 1,9 | 1,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | - |
| 3.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.4 | Озелененных территорий общего пользования | га | 0,5 | 1,8 |
|  |  | кв.м / чел | 0,5 | 1,7 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 11,2 | 11,6 |
|  |  | кв.м / чел | 10,4 | 10,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,5 | 1,8 |
|  |  | кв.м / чел | 0,5 | 1,7 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 9,2 | 9,8 |
|  |  | кв.м / чел | 8,5 | 9,2 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 1,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,4 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 1,3 | 0,7 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 18,05 | 20,59 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 56,61 | 75,53 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 10,8 | 10,6 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 142 | 139 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 25 | 26 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 400 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – 1-4 этажа.

Общая площадь жилого фонда 1,4 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения –360 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 10 этажей.

Общая площадь жилого фонда 272,1 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 43,2 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 12 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 1 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |
| 1.1 | Помещения для досуга и любительской деятельности | 200 кв. м площади пола | 17,1 | - | местное |
| 2 | Социально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 256 кв. м площади пола | 19,9 | - | местное |
| 3 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 3.1 | Культурно-досуговый центр | 400 мест | 4,1 | 150 | местное |
| 3.2 | Культурно - досуговый центр. Помещения для досуга и любительской деятельности | 700 мест/500 кв. м площади пола | 10,1 | 263 | местное |
| 3.3 | Музей | 1 объект | 5,2 | - | местное |
| 4 | Торгового назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Торгово-развлекательный центр с офисными помещениями | 200 мест | 2,5 | 75 | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 6 объектов |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 02:07.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 02:07 являются:

на севере – пр. Коммунистический;

на юге – пр. Победы;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 28 являются:

на севере – ул.Украинская;

на юге – ул.Крайняя;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 51,3 | 51,3 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 51,3 | 51,3 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 14,7 | 22,8 |
|  |  | кв.м / чел | 25,8 | 32,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 10,7 | 18,0 |
|  |  | кв.м / чел | 18,8 | 25,7 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 4,0 | 4,8 |
|  |  | кв.м / чел | 7,0 | 6,9 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 12,3 | 20,8 |
|  |  | кв.м / чел | 21,6 | 29,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 2,4 | 6,4 |
|  |  | кв.м / чел | 4,2 | 9,1 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,9 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | 1,0 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,1 | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | 2,4 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 4,4 | 6,0 |
|  |  | кв.м / чел | 7,7 | 8,6 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 1,5 | 3,6 |
|  |  | кв.м / чел | 2,6 | 5,1 |
| 2.2.6 | Спортивного назначения | га | 0,5 | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | 0,9 | 0,7 |
| 2.2.7 | Здравоохранения | га | - | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,4 |
| 2.2.8 | Соцобеспечения |  | 1,4 | 0,4 |
|  |  |  | 2,5 | 0,6 |
| 2.2.9 | Культового назначения |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 0,9 | 0,7 |
| 2.2.8 | Многофункционального назначения | га | 0,6 |  |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 |  |
| 2.3 | транспортной инфраструктуры | га | 5,7 | 6,0 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 8,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,4 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 2,5 | 2,1 |
| 2.3.2 | Улично-дорожная сеть | га | 4,3 | 4,5 |
|  |  | кв.м / чел | 7,5 | 6,4 |
| 2.4 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 18,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 32,6 | - |
| 2.4.1 | оборонного назначения | га | 18,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 32,6 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | - | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | - | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,4 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 4,3 | 6,2 |
|  |  | кв.м / чел | 7,5 | 8,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,4 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 4,3 | 4,5 |
|  |  | кв.м / чел | 7,5 | 6,4 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,8 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | 2,1 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 17,1 | 20,15 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 38,9 | 59,46 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 5,7 | 7,0 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 111 | 136 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 24 | 27 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 333 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 42,7 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 300 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 12 этажей.

Общая площадь жилого фонда 142,9 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 52,3 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 7 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 15 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

##### Зона застройки соцобеспецения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

##### Зона застройки культового назначения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательная школа | 500 учащихся | 20,7 | - | местное |
| 1.2 | Детская школа искусств* | 200 мест | 17,6 | - | местное |
| 2 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Концертный зал | 900 мест | 16,2 | 450 | местное |
| 3 | Административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 3.1 | Кинотеатр | 600 мест | 6,2 | 300 | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 4 объекта |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 02:08.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 02:08 являются:

на севере – пр. Коммунистический;

на юге – пр. Победы;

на востоке – ул. Горького;

на западе – ул. Комсомольская.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 60,4 | 60,4 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 60,4 | 60,4 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 40,2 | 47,4 |
|  |  | кв.м / чел | 32,7 | 35,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 20,5 | 32,4 |
|  |  | кв.м / чел | 16,7 | 24,2 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 19,7 | 15,0 |
|  |  | кв.м / чел | 16,0 | 11,2 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 11,4 | 8,8 |
|  |  | кв.м / чел | 9,3 | 6,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 | - |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 1,7 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 1,4 | 0,2 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 7,7 | 8,2 |
|  |  | кв.м / чел | 6,3 | 6,1 |
| 2.2.5 | Здравоохранения | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.6 | Многофункционального назначения |  | 0,2 | - |
|  |  |  | 0,2 | - |
| 2.3 | инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1 | Теплоснабжения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 2.4 | транспортной инфраструктуры | га | 6,5 | 3,2 |
|  |  | кв.м / чел | 5,3 | 2,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,5 | - |
| 2.4.2 | Улично-дорожная сеть | га | 4,6 | 3,2 |
|  |  | кв.м / чел | 3,7 | 2,4 |
| 2.5 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
| 2.5.1 | оборонного назначения | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1,4 | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 | 0,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 3.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | 1,3 | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 | 0,7 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 6,0 | 4,2 |
|  |  | кв.м / чел | 4,9 | 3,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,3 | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 | 0,7 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 4,6 | 3,2 |
|  |  | кв.м / чел | 3,7 | 2,4 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,5 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 18,55 | 18,29 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 54,18 | 61,42 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 12,3 | 13,4 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 204 | 222 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 23 | 25 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 233 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – 1-4 этажа.

Общая площадь жилого фонда 88,6 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 306 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,6

Коэффициент плотности застройки – 1,6

Этажность – до 6 этажей.

Общая площадь жилого фонда 241,3 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 79,8 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | 150 мест | 6,1 | - | местное |
| 2 | Многоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |
| 2.1 | Помещения для досуга и любительской деятельности | 200 к. м площади пола | 21,3 | 75 | местное |
| 2.2 | Детский многофункциональный комплекс | 1 объект |  | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 3 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 05:01.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 05:01 являются:

на севере – река Рогатка;

на юге – ул. Сахалинская;

на востоке – ул. Ленина;

на западе – железная дорога.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 3,7 | 3,7 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 3,7 | 3,7 |
| 2.1 | общественно-делового назначения | га | 1,8 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Административно-делового назначения | га | 0,4 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.1.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.1.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 1,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.1.4 | Спортивного назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2 | транспортной инфраструктуры | га | 1,9 | 3,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Железнодорожного транспорта |  | 0,6 | 0,5 |
|  |  |  | - | - |
| 2.2.2 | Автомобильного транспорта | га | 0,7 | 2,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | Улично-дорожная сеть | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.3 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,7 | 2,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 18,84 | 14,26 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 20,51 | 24,03 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0 | 0 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 0 | 0 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 0 | 0 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона раз Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

### Рамещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 05:02.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 05:01 являются:

на севере – река Рогатка;

на юге – ул. Сахалинская;

на востоке – ул. Ленина;

на западе – железная дорога.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 9,6 | 9,6 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 9,6 | 9,6 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 1,0 |  |
|  |  | кв.м / чел | 33,3 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | - |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 23,3 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 3,2 | 4,5 |
|  |  | кв.м / чел | 106,7 | 150,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,3 | 3,3 |
|  |  | кв.м / чел | 43,3 | 110,0 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 1,6 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 53,3 | 23,3 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 10,0 |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | - | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 6,7 |
| 2.3 | Промышленности и коммунально-складского назначения | га | 2,0 | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | 66,7 | 56,7 |
| 2.4 | транспортной инфраструктуры | га | 2,7 | 3,1 |
|  |  | кв.м / чел | 90,0 | 103,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Железнодорожного транспорта | га | 1,1 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 36,7 | 30,0 |
| 2.4.2 | Автомобильного транспорта | га | 0,7 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 23,3 | 26,7 |
| 2.4.3 | Улично-дорожная сеть | га | 0,9 | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | 30,0 | 46,7 |
| 2.5 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5.1 | Оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,7 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 23,3 | 10,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | 0,4 |  |
|  |  | кв.м / чел | 13,3 |  |
| 3.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,6 | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | 53,3 | 56,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 10,0 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,9 | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | 30,0 | 46,7 |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 13,3 | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,1 | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | 3,3 | 16,7 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 14,33 | 18,1 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 25,23 | 39,57 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0 | 0,3 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 0 | 31 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 0 | 27 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 10 этажей.

Общая площадь жилого фонда 8,0 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 2 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 3 этажей

##### Зона административно-делового назначения

Общая площадь жилого фонда 8,0 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Культурно-досуговый центр | 400 мест | 2,5 | 150 | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 05:03.

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 05:01 являются:

на севере – река Рогатка;

на юге – ул. Сахалинская;

на востоке – ул. Ленина;

на западе – железная дорога.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Список зон корректировать согласно чертежу планировки. Коэффициенты брать нормативные.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 6,9 | 6,9 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 6,9 | 6,9 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.3 | Промышленности и коммунально-складского назначения | га | 0,7 | 6,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.4 | транспортной инфраструктуры | га | 5,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Железнодорожного транспорта | га | 5,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 2.5.1 | Оборонного назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 3.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га |  |  |
|  |  | кв.м / чел |  |  |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 16,29 | 13,52 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 21,58 | 24,78 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0 | 0 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 0 | 0 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 0 | 0 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов производственного строительства

##### Зона промышленной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Коэффициент плотности застройки – 2,4

Этажность – до 4 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объекты социальной сферы к размещению не предусмотрены.

## Параметры развития транспортной инфраструктуры

В целях развития транспортной инфраструктуры Центрального жилого района, согласно разрабатываемому проекту генерального плана городского округа "Город Южно-Сахалинск", предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых улиц. Учитывая сложившуюся застройку жилого района, все пересечения и примыкания улиц предлагается выполнить в одном уровне. Сведения по строительству и реконструкции магистральных улиц представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Сведения по строительству и реконструкции магистральных улиц

| Наименование улицы | Предусмотренное мероприятие | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| ул. Ленина | Реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы от пр. Победы до пл. В.И. Ленина | 860 |
|  | Реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы от пл. В.И. Ленина до ул. Сахалинская | 590 |
|  | Реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы от до ул. Сахалинская до северной границы жилого района | 740 |
| пл. В.И. Ленина | Реконструкция площади | 130 |
| пр. Мира | Реконструкция участка, с доведением до параметров 8-и полосной улицы с разделительной полосой от пр. Победы до пр. Коммунистический | 1030 |
|  | Реконструкция участка, с доведением до параметров 6-и полосной улицы с разделительной полосой от пр. Коммунистический до северной границы жилого района | 830 |
| ул. Комсомольская | Реконструкция, с доведением до параметров 6-и полосной улицы с разделительной полосой от пр. Победы до северной границы жилого района | 1780 |
| пр. Победы | Реконструкция, с доведением до параметров 6-и полосной улицы с разделительной полосой от ул. Горького до ул. Вокзальная | 2300 |
| ул. Бумажная | Реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы от пересечения ул. Ленина до северной границы жилого района | 260 |
| ул. Горького | Реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы с разделительной полосой от примыкания пр. Победы до примыкания пр. Коммунистический | 900 |
| Магистральные улицы районного значения |
| ул. Сахалинская | Реконструкция, с доведением до параметров 4-х полосной улицы с разделительной полосой от ул. Комсомольская до ул. Вокзальная | 1650 |
| Привокзальная площадь | Площадь сохраняется | 120 |
| пр. Коммунистический | Реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы от примыкания ул. Вокзальная до примыкания ул. Ленина | 150 |
|  | Реконструкция участка, с доведением до параметров 4-х полосной улицы с разделительной полосой от примыкания ул. Ленина до примыкания ул. Горького | 1990 |

Категории проектируемым магистральным улицам присвоены согласно разрабатываемому проекту генерального плана городского округа "Город Южно-Сахалинск". Для движения пешеходов в состав магистральных улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 3,0 – 4,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Для организации велосипедного движения предлагается устройство обособленных велосипедных дорожек шириной 1,5 м. вдоль следующих магистральных улиц: ул. Ленина, пр. Мира, ул. Комсомольская, ул. Сахалинская, ул. Горького, пр. Коммунистический, Улица проходящая по границе городского парка. С целью обеспечения возможности очистки проезжей части улиц от снега в зимний период предусмотрены полосы для складирования снега шириной от 2,25 до 3,0 м. В их качестве возможно использование части газона, которая свободна для механизированной уборки снега. Расчетные параметры магистральных улиц следует принимать в соответствии с таблицой 8 РНГП Сахалинской области и представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Основные параметры проектируемых магистральных улиц

| Наименование улицы | Ширина улицы в проектных красных линиях, м | Проезжая часть | Разделительная полоса, м | Элементы обустройства и прочие элементы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество полос движения, ед. | ширина полосы движения, м | полная ширина, м | площадь, кв.м. (с учетом полос уширения) |  | Ширина тротуара, м | Ширина велосипедной дорожки, м | Ширина полосы для складирования снега, м |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| ул. Ленина | 28-35 | 4 | 3,75 | 15,0 | 37 580 | - | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| пр. Мира | 48-60 | 8 | 3,75 | 30,0 | 53 510 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Комсомольская | 35-46 | 6 | 3,75 | 22,5 | 43 850 | 2,0 | 4,5-3,0 | 1,5 | 3,0 |
| пр. Победы | 41-81 | 6 | 3,75 | 22,5 | 26 710 | 2,0 | 4,0 | - | 3,0 |
| ул. Бумажная | 23-41 | 4 | 3,75 | 15,0 | 3 670 | - | 3,0 | - | 3,0 |
| ул. Горького | 42 | 4 | 3,75 | 15,0 | 20 050 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
| пл. В.И. Ленина | 295 | - | - | 56 | 9 220 | - | 4,0 | - | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения |
| Привокзальная площадь | 295 | - | - | 65,0 | 9 700 | - | 3,0 | - | 3,0 |
| ул. Сахалинская | 29-40 | 4 | 3,75 | 15,0 | 23 800 | - | 3,0 | 1,5 | 2,7-3,0 |
| пр. Коммунистический | 27-40 | 4 | 3,75 | 15,0 | 33 900 | - | 4,5 | 1,5 | 3,0 |

Остальные улицы жилого района отнесены к категории «улицы и дороги местного значения» и «проезды». Они имеют ширину проезжей части равную 6,0-9,0 м, ширину тротуара – 1,5 м, ширину полосы для складирования снега – 1,5 м. Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам.

На всех улицах предусмотрено устройство дорожных одежд капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети Центрального жилого района представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / кв.м. | 38,1 (8,8) / 450 610 |
| - магистральные улицы общегородского значения | км / кв.м. | 13,1 (3,7) / 216 480 |
| - магистральные улицы районного значения | км / кв.м. | 5,5 (3,9) / 74 620 |
| - улицы и дороги местного значения | км / кв.м. | 18,9 (1,2) / 155 330 |
| - проезды | км / кв.м. | 0,6 / 4 180 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

В местах перехода через водные препятствия, в дополнение ко всем сохраняемым автодорожным мостам, предлагается:

строительство автодорожного моста на ул. Дзержинского при пересечении с р. Рогатка (расчетный срок);

реконструкция автодорожного моста на пр. Мира при пересечении с р. Рогатка (1 очередь);

реконструкция автодорожного моста на ул. Милицейская при пересечении с р. Рогатка (расчетный срок);

реконструкция автодорожного моста на ул. Комсомольская при пересечении с р. Рогатка (1 очередь);

реконструкция автодорожного моста на ул. Бумажная при пересечении с р. Рогатка (расчетный срок);

реконструкция автодорожного моста на ул. Ленина при пересечении с р. Рогатка (1 очередь);

реконструкция автодорожного моста на улице проходящей вдоль границы городского парка через  р. Рогатка (1 очередь).

Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, в месте пересечения ул. Сахалинская с железнодорожными линиями предлагается строительство путепровода (расчетный срок).

Согласно проектируемой планировочной структуре жилого района предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по всем магистральным улицам общегородского и районного значения. Общая протяженность линий общественного транспорта соответствует протяженности магистральных улиц и составляет порядка 23,1 км.

В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта на территории жилого района предлагается строительство 33 (1 очередь – 18 ед., расчетный срок – 15 ед.).

Для регулирования дорожного движения, на перекрестках, в местах пересечения транспортных потоков между собой, а так с пешеходными потоками в одном уровне, предусматриваются светофоры.

Для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети предлагается строительство 7 подземных пешеходных переходов. Их размещение предусмотрено в следующих местах:

пересечение ул. Ленина и ул. Карла Маркса (расчетный срок);

пересечение пр. Мира и пр. Победы (расчетный срок);

примыкание пр. Победы к ул. Горького (1 очередь);

пересечение ул. Комсомольская и пр. Коммунистический (1 очередь);

пересечение пр. Мира и пр. Коммунистический (1 очередь);

пересечение пр. Мира и ул. Сахалинская (расчетный срок);

пересечение пр. Коммунистический и пл. В.И. Ленина (расчетный срок).

В соответствии с мероприятиями разрабатываемого проекта генерального плана городской округ "Город Южно-Сахалинск" предлагается реконструкция железнодорожного вокзала и строительство автовокзала. Здание нового автовокзала предлагается разместить южнее здания железнодорожного вокзала.

Сведения по строительству и реконструкции объектов транспортного обслуживания на территории микрорайонов Центрального жилого района представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Сведения по строительству и реконструкции объектов транспортного обслуживания на территории Центрального жилого района

| Наименование сооружений | Ед. измерения мощности | Мощность сооружений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реконструкция | Строительство | Итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| микрорайон 01:01 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 3/121 | 3/121 |
| микрорайон 01:07 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1/300 | 1/300 |
| микрорайон 01:08 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 21/994 | 21/994 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1/107 | 1/107 |
| микрорайон 02:01 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 18/370 | 18/370 |
| микрорайон 02:02 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 49/1457 | 49/1457 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 5/843 | 5/843 |
| Стоянки индивидуального транспорта встроенные в первые этажи зданий | Объект / машино-мест | - | 1/10 | 1/10 |
| микрорайон 02:03 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 32/952 | 32/952 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 8/742 | 8/742 |
| микрорайон 02:04 |
| Многоуровневый паркинг | Объект / машино-мест | - | 3/760 | 3/760 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 2/152 | 2/152 |
| микрорайон 02:05 |
| Гаражи индивидуального транспорта | Машино-мест | 145 | - | 145 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 3/840 | 3/840 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 21/1012 | 21/1012 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1/466 | 1/466 |
| микрорайон 02:06 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 1/470 | 1/470 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 45/2008 | 45/2008 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 9/1380 | 9/1380 |
| микрорайон 02:07 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 3/720 | 3/720 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 34/1084 | 34/1084 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 14/2105 | 14/2105 |
| микрорайон 02:08 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 25/961 | 25/961 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 11/669 | 11/669 |
| микрорайон 05:01 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 2/260 | 2/260 |
| микрорайон 05:02 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 1/410 | 1/410 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 4/88 | 4/88 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1/52 | 1/52 |
| Вне границ микрорайонов |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 3/56 | 3/56 |

### Инженерная подготовка территории и благоустройство.

Анализ современного состояния территории Центрального жилого района  показал, что данный тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог.

По крутизне поверхности данная территория относится ко  II категории.  Общий уклон направлен в западную часть. Для отвода поверхностных вод в настоящий момент используется  четыре ветки ливневой канализации.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку по улицам и проездам.

Проектом предусматривается проектирование подземной ливневой канализации вдоль  улиц Ленина, Сахалинской,  Красноармейской, Комсомольской и по Коммунистическому проспекту, а так же использование существующей ливневой канализации по улицам Вокзальной, Комсомольской, Горького и  по проспекту  Мира.

Сброс поверхностных вод  с территории района осуществляется в реку Рогатка, находящуюся в северной части района. Для очистки сбрасываемых вод  предусмотрено устройство очистных сооружений закрытого типа.

Расход в сечении коллектора:

по ул. Мира составит 500 л/с;

по ул. Чехова составит 150 л/с;

по ул. Амурской составит 200 л/с;

по ул. Сахалинская составит 960 л/с;

по пр. Коммунистический составит 1150 л/с;

по ул. Антона Буюклы составит 700 л/с;

по ул. Поповича составит 1000 л/с;

по пр.Мира составит 1250 л/с;

по ул. Вокзальная составит 690 л/с.

Основные показатели по  инженерной подготовки составили:

протяженность существующей подземной ливневой канализации  8430м;

протяженность проектируемой подземной ливневой канализации 8600 м;

количество очистных сооружений 1 шт.

Основные показатели по инженерной подготовки по микрорайонам Центрального жилого района приведены в (Таблица 5).

Таблица 5 Основные показатели по инженерной подготовки по микрорайонам

| № микро-района | Общий объем сточных вод, л/с | Протяженность существующей подземной ливневой канализации, м | Протяженность проектируемой подземной ливневой канализации, м | Кол-во очистных сооружений, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:01 | 115 | - | - | - |
| 01:07 | 180 | - | - | - |
| 01:08 | 679 | - | - | - |
| 02:01 | 501 | - | - | - |
| 02:02 | 1516 | - | 768 | - |
| 02:03 | 988 | - | - | - |
| 02:04 | 833 | 100 | 29 | 1 |
| 02:05 | 846 | 198 |  | - |
| 02:06 | 2354 | - | 1345 | - |
| 02:07 | 1508 | - | 244 | - |
| 02:08 | 1933 | 824 | - | - |
| 05:01 | 350 | - | 153 | - |
| 05:02 | 113 | - | 902 | - |

## Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

### Водоснабжение

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от сетей города. Первоочередными мероприятиями для развития центральной части города необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию источников водоснабжения, а также строительство основных магистральных сетей необходимых для обеспечения водой сохраняемой и проектируемой застройки. Источником водоснабжения проектируемой и сохраняемой застройки города рассматривается реконструируемый водозабор «41 км» и перспективный   водозабор  «Солнечный».

Для обеспечения района централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрено на первую очередь в границах первоочередного освоения:

строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Ø 90-400 мм, протяжённостью 5,09 км;

реконструкция существующих сетей и насосных станций по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

На расчетный срок предусмотрено:

строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Ø110-400 мм, протяжённостью 3,75 км, и реконструкция существующих сетей и насосных станций по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации;

реконструкция существующих сетей и насосных станций по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон 01:01

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующую насосную станцию НС-№2;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 50 - 650 мм, общей протяжённостью 2,37 км.

#### Планировочный микрорайон 01:07

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов. Водопроводные сети запроектированы Ø 160 мм, общей протяжённостью 0,32 км;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 100 - 300 мм, общей протяжённостью 1,13 км.

#### Планировочный микрорайон 01:08

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующую насосную станцию НС-№30 "Квартал Милицейская";

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали, чугуна Ø 50 - 900 мм, общей протяжённостью 6,31 км.

#### Планировочный микрорайон 02:01

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов. Водопроводные сети запроектированы Ø 110 мм, общей протяжённостью 0,11 км;

реконструировать (при необходимости) существующую насосную станцию НС-№16 "1 Ук. квартал";

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 32 - 250 мм, общей протяжённостью 5,87 км.

#### Планировочный микрорайон 02:02

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “Луговое” и “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 110-160 мм, общей протяжённостью 0,23 км;

реконструировать (при необходимости) две существующие насосные станции - НС-№21 и НС-№33 "Хабаровская";

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из керамики, стали, чугуна и железобетона Ø 25 - 900 мм, общей протяжённостью 17,34 км.

#### Планировочный микрорайон 02:03

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “Луговое” и “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 110 мм, общей протяжённостью 0,38 км;

реконструировать (при необходимости) существующую насосную станцию НС-№3 "4 микрорайон";

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали, чугуна и железобетона Ø 50 - 600 мм, общей протяжённостью 8,7 км.

#### Планировочный микрорайон 02:04

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 90 - 400 мм, общей протяжённостью 2,8 км;

реконструировать (при необходимости) существующую скважину для забора воды;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из керамики, стали и чугуна Ø 25 - 400 мм, общей протяжённостью 8,68 км.

#### Планировочный микрорайон 02:05

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 110 - 160 мм, общей протяжённостью 1,16 км;

реконструировать существующую насосную станцию – НС №35 "6 микрорайон";

реконструировать (при необходимости) существующую насосную станцию с резервуаром для хранения воды;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 100 - 200 мм, общей протяжённостью 3,29 км.

#### Планировочный микрорайон 02:06

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 110 - 160 мм, общей протяжённостью 0,73 км;

реконструировать (при необходимости) четыре существующих насосных станции НС-№14 "Детский мир", ВНС №15 "9 этажные дома по ул. Карла Маркса ", НС-№23, и НС;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 30 - 900 мм, общей протяжённостью 22,42 км.

#### Планировочный микрорайон 02:07

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “Луговое” и “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов. Водопроводные сети запроектированы Ø 110 - 400 мм, общей протяжённостью 1,18 км;

реконструировать (при необходимости) три существующие насосные станции - ВНС №6 "5 микрорайон", НС-№36 "Институтская" и ВНС №5 "5 микрорайон" и пожарный резервуар;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 20 - 500 мм, общей протяжённостью 9,49 км.

#### Планировочный микрорайон 02:08

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 110 - 400 мм общей протяжённостью 1,73 км;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали, чугуна и асбестоцемента Ø 20 - 400 мм, общей протяжённостью 12,48 км.

#### Планировочный микрорайон 05:01

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 50-630 мм, общей протяжённостью 0,01 км;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 50 - 1000 мм, общей протяжённостью 0,66 км.

#### Планировочный микрорайон 05:02

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 110 мм, общей протяжённостью 0,18 км;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 100 - 219 мм, общей протяжённостью 3,53 км.

#### Планировочный микрорайон 05:03

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Водопроводные сети запроектированы Ø 110 мм, общей протяжённостью 0,01 км;

реконструировать (при необходимости) существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна Ø 100 - 219 мм, общей протяжённостью 1,09 км.

### Водоотведение (канализация)

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод  центральной части осуществить в канализационные сети города и в локальные септики с перспективой их дальнейшего подключения к централизованной системе водоотведения. Утилизация стоков осуществляется на реконструируемых городских очистных сооружениях.

Для обеспечения района централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, предусмотрено на первую очередь в границах первоочередного освоения:

строительство самотечных канализационных коллекторов из полимерных труб Ø160-200 мм, протяжённостью 3,93 км, и реконструкция существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации;

На расчетный срок предусмотрено:

строительство самотечных и напорных канализационных коллекторов из полимерных труб Ø160-400 мм, протяжённостью 3,02 км, и реконструкция существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

при необходимости, реконструкция двух канализационных насосных станций расположенных в микрорайоне 02:02 и 02:05.

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон 01:01

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм общей протяжённостью 0,02 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из асбестоцемента, полиэтилена и керамики Ø 150 - 400 мм, общей протяжённостью 0,93 км.

#### Планировочный микрорайон 01:07

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160 мм, общей протяжённостью 0,09 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна Ø 150 мм, общей протяжённостью 0,49 км.

#### Планировочный микрорайон 01:08

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160 - 200 мм, общей протяжённостью 0,25 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики асбестоцемента, железобетона и стали Ø 100 - 400 мм, общей протяжённостью 3,94 км.

#### Планировочный микрорайон 02:01

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики асбестоцемента, железобетона, бетона и стали Ø 100 - 500 мм, общей протяжённостью 4,78 км.

#### Планировочный микрорайон 02:02

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160 - 400 мм, общей протяжённостью 0,74 км;

реконструировать (при необходимости) существующую канализационную насосную станцию в юго-восточной части микрорайона;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики асбестоцемента, бетона и полиэтилен Ø 100 - 500 мм, общей протяжённостью 10,1 км.

#### Планировочный микрорайон 02:03

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160 - 250 мм, общей протяжённостью 0,94 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна и керамики Ø 100 - 300 мм, общей протяжённостью 5,53 км.

#### Планировочный микрорайон 02:04

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160 - 200 мм общей протяжённостью 1,19 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики, полиэтилена и асбестоцемента Ø 100 - 300 мм, общей протяжённостью 2,83 км.

#### Планировочный микрорайон 02:05

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,54 км;

реконструировать (при необходимости) существующую канализационную насосную станцию  КНС-13 расположенную в юго-восточной части микрорайона;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики, бетона, стали и асбестоцемента Ø 80 - 300 мм, общей протяжённостью 4,01 км.

#### Планировочный микрорайон 02:06

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160 - 200 мм, общей протяжённостью 0,55 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики, железобетона, бетона, стали и асбестоцемента Ø 100 - 600 мм, общей протяжённостью 15,34 км.

#### Планировочный микрорайон 02:07

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160 - 400 мм, общей протяжённостью 1,2 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики, стали и асбестоцемента Ø 100 - 400 мм, общей протяжённостью 7,38 км.

#### Планировочный микрорайон 02:08

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160 - 200 мм, общей протяжённостью 1,16 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики, стали и асбестоцемента Ø 100 - 500 мм, общей протяжённостью 11 км.

#### Планировочный микрорайон 05:01

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,03 км.

#### Планировочный микрорайон 05:02

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,26 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики, асбестоцемента, бетона и стали Ø 150 - 500 мм, общей протяжённостью 1,71 км.

#### Планировочный микрорайон 05:03

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,01 км;

реконструировать (при необходимости) существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна, керамики, асбестоцемента, бетона и стали Ø 150 - 500 мм, общей протяжённостью 1,56 км.

### Теплоснабжение

Центральную часть обеспечить централизованной системой теплоснабжения.

Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения предусматривается установку индивидуальных тепловых пунктов в  строящихся зданиях.

Первоочередными мероприятиями для развития центральной части необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию основных магистральных сетей для обеспечения теплоносителем сохраняемой и проектируемой застройки.

Источником теплоснабжения для центральной части является ТЭЦ №1 г. Южно-Сахалинска.

В планировочных микрорайонах центральной части предусмотрено сохранить и проложить новые проектные тепловые сети.

Проектом планировки предусмотрено на первую очередь в границах первоочередного освоения:

строительство новых тепловых сетей в современной тепловой изоляции протяженностью 3,88 км;

реконструкция существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

Для повышения надежности теплоснабжения района на расчетный срок  предусмотрено:

строительство новых тепловых сетей в современной тепловой изоляции протяженностью 4,36 км;

реконструкция тепловых сетей в современной тепловой изоляции протяженностью 6,76 км;

реконструкция существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

В том числе по планировочным микрорайонам:

#### Планировочный микрорайон  01:01

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89 – 520 мм протяжённостью 0,29 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  820 мм протяжённостью 0,14 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  820 мм протяжённостью 0,13 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон  01:07

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  159 – 420 мм протяжённостью 0,44 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108 мм протяжённостью 0,11 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон  01:08

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57 – 820 мм протяжённостью 2,09 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  820 мм протяжённостью 0,57 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон  02:01

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57 – 325 мм протяжённостью 2,8 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108 мм протяжённостью 0,11 км (в двухтрубном исполнении).

##### Планировочный микрорайон  02:02

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76 – 820 мм протяжённостью 6,51 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  820 мм протяжённостью 0,64 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  57 мм протяжённостью 0,14 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон  02:03

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89 – 820 мм протяжённостью 2,67 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  820 мм протяжённостью 1,24 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  300-820 мм протяжённостью 1,07 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон  02:04

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  159 – 219 мм протяжённостью 2,37 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  159 мм протяжённостью 1,52 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон  02:05

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108 – 520 мм протяжённостью 2,42 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  159 мм протяжённостью 0,61 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон  02:06

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  25 – 525 мм протяжённостью 7,95 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  108-426 мм протяжённостью 2,12 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108-159  мм протяжённостью 1,26 км (в двухтрубном исполнении).

реконструировать (при необходимости) две сохраняемых котельных.

#### Планировочный микрорайон  02:07

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89 – 520 мм протяжённостью 5,2 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  520-820 мм протяжённостью 2,04 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108 - 820  мм протяжённостью 1,49 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон  02:08

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57 – 273 мм протяжённостью 8,76 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  273 мм протяжённостью 1,57 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон 05:01

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76 – 420 мм протяжённостью 0,95 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  133 мм протяжённостью 0,13 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон 05:02

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76 – 273 мм протяжённостью 1,86 км (в двухтрубном исполнении).

#### Планировочный микрорайон 05:03

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76 – 273 мм протяжённостью 0,86 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108 мм протяжённостью 0,11 км (в двухтрубном исполнении).

### Газоснабжение:

По развитию системы газоснабжения центральной части предусматриваются следующие мероприятия по микрорайонам  первую очередь:

#### Планировочный микрорайон 02:02

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм – 99 м;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм -282 м;

газорегуляторные пункты, производительностью 200 м.куб/ч-1 шт.

#### Планировочный микрорайон 02:03

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм – 546 м;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм -551 м.

#### Планировочный микрорайон 02:04

газопроводы высокого давления, проектируемые  2х(273 - 3136 м;

газопроводы высокого давления, проектируемые ( 159 мм – 2 м;

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм – 27 м;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм -620 м;

газорегуляторные пункты, производительностью 200 м.куб/ч-1 шт.

#### Планировочный микрорайон 02:06

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 269 м.

#### Планировочный микрорайон 02:07

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 1574 м.

#### Планировочный микрорайон 02:08

газопроводы высокого давления, проектируемые 2х(273 -1024 м;

газопроводы высокого давления, проектируемые ( 159 мм – 3 м;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 1800 м;

газорегуляторные пункты, производительностью 350 м.куб/ч-2 шт.

### Связь и информатизация:

По развитию системы связи центральной части предусматриваются следующие мероприятия по микрорайонам  на первую очередь:

#### Планировочный микрорайон 02:02

линии связи, проектируемые - 39 м;

#### Планировочный микрорайон 02:03

линии связи, проектируемые - 50 м;

#### Планировочный микрорайон 02:05

линии связи, проектируемые - 54 м;

#### Планировочный микрорайон 02:06

линии связи, проектируемые - 302 м;

#### Планировочный микрорайон 02:07

линии связи, проектируемые - 360 м;

#### Планировочный микрорайон 02:08

линии связи проектируемые - 500 м;

#### Планировочный микрорайон 05:02

линии связи проектируемые - 171 м;

### Электроснабжение:

Планировочные микрорайоны обеспечить централизованным электроснабжением от системы энергоснабжения города. Тип и мощность трансформаторного оборудования проектных понизительных подстанций и трансформаторных подстанций,  определить на стадии рабочего проектирования. При необходимости реконструировать сохраняемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ.

Проектом планировки предусмотрено на первую очередь в границах первоочередного освоения:

реконструкция с техническим перевооружением ПС 110/35/6 кВ «Центральная», в связи с выработкой нормативного ресурса оборудования. Мощность подстанции сохраняется;

строительство в центральной части города 2-х понизительных подстанций 35/6 кВ «Гранд» и ПС 35/6 кВ «Петрова» мощностью 2х10 МВА каждая.

строительство высоковольтных ЛЭП напряжением 110 кВ – 0,6 км;

реконструкция существующего РП 6 кВ №4 с заменой коммутационного оборудования;

строительство 2-х РП 6 кВ мощностью 400 и 630 кВА каждый;

строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ для новых потребителей планировочных кварталов в количестве 14 об. различных мощностей от 100 до 630 кВА;

строительство воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 6 кВ общей протяженностью по трассе 10,0 км для подключения проектируемых трансформаторных подстанций.

На расчетный срок:

для обеспечения бесперебойным электроснабжением проектных потребителей планировочного района «Центральный» предусматривается установка 27-мь трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, мощностью 100-630 кВА;

строительство кабельных и воздушных ЛЭП напряжением 6 кВ общей протяженностью по трассе 23,6 км для подключения объектов электроснабжения;

демонтаж существующих объектов электроснабжения в количестве 10-ти ТП 6/0,4 кВ и линий электропередачи напряжением 110-6 кВ общей протяженностью 11,0 км, попадающих в жилую застройку и улично-дорожную сеть, а также демонтаж 2-х недействующих дизельных электростанций.

#### Планировочный микрорайон 01:07

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ЛЭП 110 кВ, общей протяженностью 0,01 км;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 2,15 км.

#### Планировочный микрорайон 01:08

Предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующей  ПС 110/35/6 кВ «Центральная»;

строительство ЛЭП 110 кВ, общей протяженностью 0,24 км;

строительство ЛЭП  35 кВ, протяженностью 1,03 км;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 0,87 км.

#### Планировочный микрорайон 02:01

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 0,76 км.

#### Планировочный микрорайон 02:02

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство четырёх трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ;

строительство ЛЭП  35 кВ,  общей протяженностью 1,35 км;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.

#### Планировочный микрорайон 02:03

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трёх трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 1,25 км;

#### Планировочный микрорайон 02:04

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство одного распределительного пункта РП 6 кВ;

строительство трёх трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 2,65 км.

#### Планировочный микрорайон 02:05

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство шести трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 1,35 км.

#### Планировочный микрорайон 02:06

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ПС 35/6 кВ «Петрова» и ПС 35/6 кВ «Гранд»;

строительство одного распределительного пункта РП 6 кВ;

реконструкция одного существующего распределительного пункта РП 6 кВ;

строительство семи трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство ЛЭП 35 кВ, общей протяженностью 2,16 км;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 8,42 км.

#### Планировочный микрорайон 02:07

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двенадцати трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 4,79 км.

#### Планировочный микрорайон 02:08

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство пяти  трансформаторных подстанций  ТП 6/0,4 кВ;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 4,44 км.

#### Планировочный микрорайон 05:01

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ

строительство ЛЭП 110 кВ, общей протяженностью 0,36 км;

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 0,19 км;

#### Планировочный микрорайон 05:02

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ЛЭП 6 кВ, общей протяженностью 0,32 км;

## Озеленение и благоустройство

Выполнить после завершения застройки и инженерной подготовки территории ее благоустройство и озеленение.

Система зеленых насаждений жилого района складывается из:

озелененных территорий общего пользования (бульвары, скверы, парки, набережные) площадью 89 га;

озелененных территорий ограниченного пользования (внутридворовые территории, территории детских садов, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, ВУЗов) площадь 77 га;

озелененных территорий специального назначения (озеленение вдоль дорог) площадью 4,2 га.

В соответствии с РНГП Сахалинской области норма зеленых насаждений общего пользования в микрорайоне составляет 30 м2/чел, норма зеленых насаждений жилых микрорайонов и кварталов- 24 м2/чел.

В результате проектных решений площадь озелененных территорий общего пользования составляет 18,5 м2/чел.

Нормативный показатель озеленения достигается за счет прилегающих озелененных территорий восточнее жилого района.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Количество мусорных контейнеров, планируемых к размещению  на территории жилой застройки,  представлено ниже в таблице 5.

Размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке.

Таблица 5 Количество мусорных контейнеров

| № п/п | Номер планировочного микрорайона | Численность населения, тысяч человек |  | Количество мусорных контейнеров, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01:01 | 0,2 |  | 2 |
| 2 | 01:03 | 0 |  | 0 |
| 3 | 01:07 | 0 |  | 0 |
| 4 | 01:08 | 2,6 |  | 25 |
| 5 | 02:01 | 2,3 |  | 22 |
| 6 | 02:02 | 5,7 |  | 55 |
| 7 | 02:03 | 5,5 |  | 53 |
| 8 | 02:04 | 0 |  | 0 |
| 9 | 02:05 | 0,7 |  | 7 |
| 10 | 02:06 | 10,6 |  | 102 |
| 11 | 02:07 | 7,0 |  | 67 |
| 12 | 02:08 | 13,1 |  | 126 |
| 13 | 05:01 | 0 |  | 0 |
| 14 | 05:02 | 0,3 |  | 3 |
| 15 | 05:03 | 0 |  | 0 |
| 16 | 05:05 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО | 48 |  | 460 |

## Охрана окружающей среды

Таблица 6 Перечень объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

| Планировочный микрорайон | Очередь мероприятия | Наименование, местоположение объекта | Размер ограничений, м | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:01 | I | Кафе | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 02:03 | I | Прачечная, химчистка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 02:04 | I | Трибуна стадиона | 300 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Кафе | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Многоуровневый паркинг | 50,35 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 02:05 | В течение расчетного срока | Рынок крытый | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Кафе | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Многоуровневые гаражные комплексы, СТО, автомойка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 02:06 | I | Многоуровневый гаражный комплекс, СТО, автомойка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Торгово-административный комплекс | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 02:07 | В течение расчетного срока | Многоуровневый гаражный комплекс, СТО, автомойка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 05:01 | В течение расчетного срока | Многоуровневый гаражный комплекс | 25 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 05:02 | В течение расчетного срока | Многоуровневый гаражный комплекс, СТО, автомойка | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Торговый комплекс | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 05:03 | В течение расчетного срока | Автовокзал | 300 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |

## Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

### Перечень объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с указанием характеристик

В результате проектных решений на территории планировочного микрорайона 02:05 планируется размещение одного пожарного депо мощностью 6 автомобилей.

Начальник отдела генерального плана

и планировки территории                                                                  В.Э.Османкина