УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Южно-Сахалинска

№_1055-па_ от 21.06.2013

## ПоложениЯ

## о размещении объектов капитального строительства

## и характеристиках планируемого развития территории

## южного ЖИЛОГО РАЙОНА ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Положения о размещении объектов капитального строительства и о характеристиках планируемого развития территории ЮЖНОГО жилого района  ГОРОДА Южно-СахалинскА В ГРАНИЦАХ: ПР. ПОБЕДЫ - УЛ. ГОРЬКОГО - УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ - УЛ. ЛЕНИНА.

# характеристики планируемого развития территории

## Цель разработки проекта планировки и проекта межевания

Проект планировки  и проект межевания разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:01.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:01 являются:

на севере – пр. Победы;

на юге – ул. Пограничная;

на востоке – ул. Ленина;

на западе – железная дорога.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 12,7 | 12,7 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 1,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 14,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 1,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 12,0 | - |
| 2.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 5,1 | 12,3 |
|  |  | кв.м / чел | 51,0 | 153,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 5,0 |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | - | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | - | 7,5 |
| 2.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | 5,1 | 8,1 |
|  |  | кв.м / чел | 51,0 | 101,3 |
| 2.2.4 | Коммерческо-делового назначения | га | - | 3,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 40,0 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 4,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 42,0 | - |
| 2.3.1 | Промышленности | га | 2,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 28,0 | - |
| 2.3.2 | Коммунально-складского назначения | га | 1,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 14,0 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 1,8 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 18,0 | 5,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Объектов железнодорожного транспорта | га | 1,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,8 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 5,0 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,0 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,8 |  |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,8 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 5,0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,25 | 0,26 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,46 | 0,56 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 1,0 | 0,8 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 79 | 63 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | 22 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона учебно-образовательного назначения

Общая площадь жилого фонда 17,7 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажа.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 6 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Многопрофильный учебный комплекс | 2 объекта | 18,1 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:02.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:02 являются:

на севере – ул. Пограничная;

на юге – ул. Емельянова;

на востоке – ул. Ленина;

на западе – железная дорога.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 12,5 | 12,5 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 9,3 | 9,0 |
|  |  | кв.м / чел | 30,0 | 26,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 7,2 | 8,4 |
|  |  | кв.м / чел | 23,2 | 24,7 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,5 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,0 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 3,2 | 1,8 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 1,4 | 3 |
|  |  | кв.м / чел | 4,5 | 8,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,1 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 0,3 | 2,6 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,2 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 0,6 | 1,8 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | - | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,6 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,1 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 3,5 | 3,2 |
| 2.2.5 | Культового назначения | га | - | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,6 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | - |
| 2.3.1 | Коммунально-складского назначения | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 0,8 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 2,6 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,6 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,5 |  |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,3 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,3 | - |
| 3.4 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,5 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0 | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 1,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,5 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,6 |  |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,23 | 0,26 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,21 | 0,70 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 3,1 | 3,4 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 248 | 272 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22 | 22 |

Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 23 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 0,3 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 405 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 7 этажей.

Общая площадь жилого фонда 75,8 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 3,0 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона культового назначения

Общая площадь жилого фонда 0,1 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона культовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Высота – до 30 метров.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объектов социальной сферы к размещению не предусмотрено.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:03.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:03 являются:

на севере – ул. Емельянова;

на юге – ул. Пуркаева;

на востоке – ул. Ленина;

на западе – железная дорога.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 17,3 | 17,3 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 6,9 | 4,9 |
|  |  | кв.м / чел | 345 | 490 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 5,0 | - |
| 2.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 6,8 | 4,9 |
|  |  | кв.м / чел | 340 | 490 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 0,8 | 7,7 |
|  |  | кв.м / чел | 40 | 770 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,8 | 6,7 |
|  |  | кв.м / чел | 40 | 670 |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | 0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
| 2.2.3 | Спортивного назначения | га | - | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 100 |
| 2.2.4 | Культового назначения | га | 0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 7,1 | 4,7 |
|  |  | кв.м / чел | 355 | 470 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 5,6 | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | 280 | 240 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,5 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 75 | 230 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 125 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 2,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 115,0 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,5 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 75,0 | 230 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,5 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 75,0 | 230 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 5,6 | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | 280,0 | 240,0 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,12 | 0,18 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,1 | 0,26 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,2 | 0,1 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 12 | 6 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 23 | 33 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 20 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки –0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 3,3 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 0,3 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивно-коммерческий центр | 2 объекта | 8,9 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:04.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:04 являются:

на севере – ул. Пограничная;

на юге – ул. Емельянова;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 31,7 | 31,7 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 7,0 | 4,6 |
|  |  | кв.м / чел | 100 | 38,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 2,8 | 4,6 |
|  |  | кв.м / чел | 40,0 | 38,3 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 15,7 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 3,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 44,3 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 8,2 | 24,6 |
|  |  | кв.м / чел | 117,1 | 205 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,7 | 2,5 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 20,8 |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | 3,3 | 13,1 |
|  |  | кв.м / чел | 47,1 | 109,2 |
| 2.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,4 | 1,8 |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | 15 |
| 2.2.4 | Культурно-досугового назначения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 2,9 | 1,7 |
| 2.2.5 | Спортивного назначения | га | - | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 12,5 |
| 2.2.6 | Здравоохранения | га | 2,6 | 5,5 |
|  |  | кв.м / чел | 37,1 | 45,8 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 2,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 28,6 | - |
| 2.3.1 | Коммунально-складского назначения | га | 2,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 28,6 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 7,1 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Водоснабжения | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 7,1 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 10,0 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 142,9 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 6,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 98,6 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 3,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 44,3 | 0 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 1,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 22,9 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 1,6 | - |
|  |  | кв.м/чел | 22,9 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,4 | 2,5 |
|  |  | кв.м / чел | 34,3 | 20,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,9 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 15,7 | - |
| 3.4 | Мест отдыха общего пользования | га | 1,1 | 2,5 |
|  |  | кв.м / чел | 15,7 | 20,8 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 4,2 | 2,5 |
|  |  | кв.м / чел | 60,0 | 20,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,1 | 2,5 |
|  |  | кв.м / чел | 15,7 | 20,8 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 44,3 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 6,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 98,6 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,15 | 0,20 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,22 | 0,53 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,7 | 1,2 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 152 | 261 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22 | 26 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 261 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки –1,2

Этажность – до 9 этажей.

Общая площадь жилого фонда 31,6 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 18,0 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона объектов здравоохрвнения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1 | Неврологическое отделение больницы | 30 коек | 25,6 | 4 | региональное |
| 1.2 | Инфекционное отделение больницы | 20 коек |  |  | региональное |
| 1.3 | Госпиталь | 200 коек | 29,1 | 25 | региональное |
| 2 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Спортивный центр | 3000 кв. м площади пола | 15,0 | - | местное |
| 3 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  | местное |
| 3.1 | САХГУ Сахалинский театральный колледж* | 1 объект | 3,5 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 5 объектов |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:05.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:05 являются:

на севере – пр. Победы;

на юге – ул. Пограничная;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 25,7 | 25,7 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 13,0 | 12,7 |
|  |  | кв.м / чел | 27,1 | 26,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 13,0 | 12,7 |
|  |  | кв.м / чел | 27,1 | 26,5 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 8,7 | 12,2 |
|  |  | кв.м / чел | 18,1 | 25,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,1 |
| 2.2.2 | Учебно-образовательного назначения | га | 8,7 | 8,5 |
|  |  | кв.м / чел | 18,1 | 17,7 |
| 2.2.3 | Культурно-досугового назначения | га | - | 2,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 5,6 |
| 2.5 | Автомобильного транспорта | га | 1,1 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 2,3 | 1,7 |
| 2.5.1 | Улично-дорожная сеть | га | 1,1 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 2,3 | 1,7 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 2,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 6,0 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 1,0 | - |
|  |  | кв.м/чел | 2,1 | - |
| 2.6.2 | Режимных территорий | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м/чел | 3,9 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,1 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 2,3 | 1,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,1 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 2,3 | 1,7 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,18 | 0,18 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,53 | 0,56 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 4,8 | 4,8 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 187 | 187 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | 21 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 362 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 9 этажей.

Общая площадь жилого фонда 96,5 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона учебно-образовательного назначения

Общая площадь жилого фонда 6,0 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 7 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 6 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект культурно-досугового назначения | 200 мест | 14,8 | - | местное |
| 1.2 | Объект культурно-досугового назначения | 200 мест |  | - | местное |
| 1.3 | Объект культурно-досугового назначения* | 200 мест | 11,9 | - | местное |
| 1.4 | Объект культурно-досугового назначения* | 200 мест |  | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 4 объекта |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:06.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:06 являются:

на севере – ул. Пограничная;

на юге – ул. Емельянова;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 13,4 | 13,4 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 2,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 270 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 2,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 270 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 6,7 | 13,2 |
|  |  | кв.м / чел | 670 | 1320,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,8 | 3,3 |
|  |  | кв.м / чел | 80 | 330,0 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | - | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 100,0 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,1 | 3,7 |
|  |  | кв.м / чел | 10 | 370,0 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,5 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 50 | 90,0 |
| 2.2.5 | Спортивного назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 90 | - |
| 2.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | - | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 120,0 |
| 2.2.8 | Здравоохранения | га | 2,0 | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | 200 | 240,0 |
|  | Научно-исследовательского назначения |  | - | 0,7 |
|  |  |  | - | 70,0 |
|  | Культового назначения |  | 1,1 | - |
|  |  |  | 110 | - |
|  | Многофункционального назначения |  | 1,3 | - |
|  |  |  | 130 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 0,4 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 40,0 | 20,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.3 | Водоснабжения | га | 0,4 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 40,0 | 20,0 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 2,0 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 200,0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 90,0 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 110,0 | 0 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 160,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 1,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 150,0 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 110,0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 110,0 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 90,0 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,14 | 0,22 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,24 | 0,50 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,1 | 0 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 7 | 0 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 17 | 0 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона научно-исследовательской застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1 | Родильный дом | 50 коек | 9,8 | 7 | региональное |
| 2 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Культурно-досуговый центр | 200 мест | 12,2 | - | местное |
| 3 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 3.1 | Южно-Сахалинская радиотехническая школа «РОСТО» | 1 объект | 9,2 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 3 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:07.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:07 являются:

на севере – пр. Победы;

на юге – ул. Пограничная;

на востоке – ул. Горького;

на западе – ул. Комсомольская.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 30,6 | 30,6 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 6,8 | 10,7 |
|  |  | кв.м / чел | 35,8 | 16,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 6,8 | 10,7 |
|  |  | кв.м / чел | 35,8 | 16,0 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 15,1 | 18,4 |
|  |  | кв.м / чел | 79,5 | 27,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 9,8 | 6,5 |
|  |  | кв.м / чел | 51,6 | 9,7 |
| 2.2.2 | Учебно-образовательного назначения | га | 4,5 | 10,2 |
|  |  | кв.м / чел | 23,7 | 15,2 |
| 2.2.3 | Культурно-досугового назначения | га | - | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,5 |
| 2.2.4 | Научно-исследовательского назначения | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 42,1 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 2,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 11,1 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.3 | Связи | га | 2,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 11,1 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 5,6 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 29,5 | 2,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 4,6 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 24,2 | 0,6 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,0 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 5,3 | 1,6 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,7 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м/чел | 3,7 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,0 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 5,3 | 1,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,0 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 5,3 | 1,6 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 4,6 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 24,2 | 0,6 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,18 | 0,23 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,51 | 0,88 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 1,9 | 6,7 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 62 | 219 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 20 | 26 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 450чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 16 этажей.

Общая площадь жилого фонда 167,4 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 69,6 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона учебно-образовательного назначения

Общая площадь жилого фонда 4,9 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона культурно-досуговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | 140 мест | 6,9 | - | местное |
| 1.2 | Детский сад | 280 мест | 9,2 | - | местное |
| 1.3 | Начальная школа | 400 учащихся | 12,8 | - | местное |
| 1.4 | Спортивный зал | 1000 кв. м площади пола | 2,7 | - | местное |
| 2 | Культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Культурно-досуговый центр с кинотеатром | 500 мест/1500 мест | 12,1 |  | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | объектов |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:08.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:08 являются:

на севере – ул. Пограничная;

на юге – ул. Емельянова;

на востоке – ул. Горького;

на западе – ул. Комсомольская.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 12,0 | 12,0 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 45,0 | 45,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 45,0 | 45,0 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 1,9 | 2,9 |
|  |  | кв.м / чел | 95,0 | 145,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Торгового назначения | га | 0,8 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 40,0 | 75,0 |
| 2.2.2 | Здравоохранения | га | 1,1 | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | 55,0 | 70,0 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 1,4 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 70,0 | 75,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Электроснабжения | га | 1,4 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 70,0 | 75,0 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 6,9 | 6,0 |
|  |  | кв.м / чел | 345,0 | 300,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 6,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 335,0 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,2 | 6,0 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 300,0 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,9 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 45,0 | 35,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 5,0 | - |
| 3.2 | Природных территорий | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 40,0 | - |
| 3.4 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 35,0 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,2 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 35,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 35,0 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 6,7 | 6,0 |
|  |  | кв.м / чел | 335,0 | 300,0 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,06 | 0,17 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,10 | 0,29 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,2 | 0,2 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 17 | 17 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22 | 22 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 222 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 5 этажей.

Общая площадь жилого фонда 4,3 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детская городская поликлиника | 150 посещений в смену | 13,6 | 12 | региональное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:09.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:09 являются:

на севере – ул. Емельянова;

на юге – ул. Пуркаева;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 39,9 | 39,9 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 29,4 | 31,2 |
|  |  | кв.м / чел | 32,0 | 33,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 29,4 | 31,2 |
|  |  | кв.м / чел | 32,0 | 33,2 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 8,5 | 8,0 |
|  |  | кв.м / чел | 9,2 | 8,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 | - |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 7,4 | 8,0 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 8,5 |
| 2.3 | инженерной инфраструктуры | га | 0,5 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 0,5 | 0,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Теплоснабжения | га | - | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,2 |
| 2.3.3 | Связи | га | 0,5 | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | 0,5 | 0,5 |
| 2.4 | транспортной инфраструктуры | га | 1,5 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,5 | - |
| 2.4.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,0 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 | 0 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,0 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,0 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,1 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,5 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,17 | 0,18 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,64 | 0,66 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 9,2 | 9,4 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 231 | 236 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 23 | 23 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 301 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 9 этажей.

Общая площадь жилого фонда 213,9 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детская школа искусств* | 150 мест | 2,2 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:10.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:10 являются:

на севере – пр. Победы;

на юге – ул. Пограничная;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 37,1 | 37,1 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 21,4 | 27,2 |
|  |  | кв.м / чел | 26,8 | 27,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 16,8 | 27,2 |
|  |  | кв.м / чел | 21,0 | 27,5 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 4,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 5,8 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 13,7 | 8,8 |
|  |  | кв.м / чел | 17,1 | 8,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 5,1 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 6,4 | 0,8 |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | 0,2 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | 5,5 | 5,4 |
|  |  | кв.м / чел | 6,9 | 5,5 |
| 2.2.4 | Здравоохранения | га | 2,7 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 3,4 | 2,3 |
| 2.2.5 | Культового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,3 | - |
| 2.3 | транспортной инфраструктуры | га | 2,0 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 2,5 | 1,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1 | Улично-дорожная сеть | га | 2,0 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 2,5 | 1,1 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 2,0 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 2,5 | 1,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 2,0 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 2,5 | 1,1 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,17 | 0,18 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,64 | 0,66 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 8,0 | 9,9 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 216 | 267 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22 | 24 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 364 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 12 этажей.

Общая площадь жилого фонда 234,8 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 73,1 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объектов социальной сферы к размещению не предусмотрено.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:11.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:11 являются:

на севере – ул. Емельянова;

на юге – ул. Пуркаева;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 51,4 | 51,4 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 30,4 | 31,0 |
|  |  | кв.м / чел | 31,3 | 23,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 29,3 | 31,0 |
|  |  | кв.м / чел | 30,2 | 23,7 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,6 | - |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,5 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 9,1 | 14,7 |
|  |  | кв.м / чел | 9,4 | 11,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,4 | 3,4 |
|  |  | кв.м / чел | 0,4 | 2,6 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 1,3 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 1,3 | 0,5 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 7,0 | 10,7 |
|  |  | кв.м / чел | 7,2 | 8,2 |
| 2.2.5 | Многофункционального назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.3 | инженерной инфраструктуры | га | 3,2 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 3,3 | 0,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Теплоснабжения | га | - | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,2 |
| 2.3.1 | Связи | га | 3,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,3 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 4,4 | 4,1 |
|  |  | кв.м / чел | 4,5 | 3,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 4,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,1 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,4 | 4,1 |
|  |  | кв.м / чел | 0,4 | 3,1 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 4,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,3 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 4,2 | - |
|  |  | кв.м/чел | 4,3 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га |  | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел |  | 0,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 3.4 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,9 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,4 | 5,3 |
|  |  | кв.м / чел | 0,4 | 4,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,9 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,4 | 4,1 |
|  |  | кв.м / чел | 0,4 | 3,1 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га |  |  |
|  |  | кв.м / чел |  |  |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,16 | 0,17 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,50 | 0,75 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 9,7 | 13,1 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 189 | 255 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22 | 24 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 423 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 16 этажей.

Общая площадь жилого фонда 319,1 тыс. кв. м, в том числе: реконструируемый жилой фонд – 2,0 тыс. кв. м, новое жилищное строительство – 104,5 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Школа | 1200 учащихся | 25,4 | - | местное |
| 2 | Административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Объект спортивного назначения | 600 кв. м площади пола | 4,6 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 03:12.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 03:12 являются:

на севере – ул. Емельянова;

на юге – ул. Пуркаева;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – ул. Горького.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 30,2 | 30,2 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | 37,8 | 33,9 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 19,1 | 20,3 |
|  |  | кв.м / чел | 23,9 | 22,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 19,1 | 20,3 |
|  |  | кв.м / чел | 23,9 | 22,8 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 4,6 | 6,5 |
|  |  | кв.м / чел | 5,8 | 7,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,1 | - |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | - | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,6 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 1,5 | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | 1,9 | 1,9 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 3,0 | 3,4 |
|  |  | кв.м / чел | 3,8 | 3,8 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Теплоснабжения | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,1 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 6,5 | 3,3 |
|  |  | кв.м / чел | 8,1 | 3,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 3,2 | 1,3 |
|  |  | кв.м / чел | 4,0 | 1,5 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 3,3 | 2,0 |
|  |  | кв.м / чел | 4,1 | 2,2 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 3,3 | 2,0 |
|  |  | кв.м / чел | 4,1 | 2,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,3 | 2,0 |
|  |  | кв.м / чел | 4,1 | 2,2 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 3,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 4,9 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,19 | 0,23 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,67 | 0,80 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 8,0 | 8,9 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 265 | 295 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22 | 22 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 438 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 10 этажей.

Общая площадь жилого фонда 200,0 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 19,6 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские ясли - сад | 210 мест | 24,5 | - | местное |
| 1.2 | Детские сад | 110 мест |  | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:01.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:01 являются:

на севере – ул. Пуркаева;

на востоке – ул. Ленина;

на западе – проектной железная дорога.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 13,9 | 13,9 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 110,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 110,0 | - |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 1,4 | 2,9 |
|  |  | кв.м / чел | 140,0 | 290 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,4 | 1,6 |
|  |  | кв.м / чел | 140,0 | 160 |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | - | 1,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 130 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 10,6 | 11,0 |
|  |  | кв.м / чел | 1060,0 | 110 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Железнодорожного транспорта |  | 0,1 | - |
|  |  |  | 10,0 | - |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 10,3 | 11,0 |
|  |  | кв.м / чел | 1030,0 | 110 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | 0 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 10,3 | 11,0 |
|  |  | кв.м / чел | 1030,0 | 1100,0 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,22 | 0,28 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,18 | 0,89 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | менее 0,1 | 0 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 1 | 0 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22 | 0 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

Развития жилого фонда на территории микрорайона не предполагается.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объектов социальной сферы к размещению не предусмотрено.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:02.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:02 являются:

на севере – ул. Пуркаева;

на юге – ул. Больничная;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 97,3 | 97,3 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 5,6 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 560,0 | 30,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 5,6 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 560,0 | 30,0 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 43,1 | 53,0 |
|  |  | кв.м / чел | 4310,0 | 5300,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 7,4 | 13,9 |
|  |  | кв.м / чел | 740,0 | 1390,0 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 3,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 340,0 | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 2,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 200,0 | - |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 900,0 | 900,0 |
| 2.2.5 | Здравоохранения | га | 29,4 | 38,2 |
|  |  | кв.м / чел | 2940,0 | 3820 |
| 2.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 900,0 | - |
| 2.3.1 | Коммунально-складского назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 900,0 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 20,4 | 17,8 |
|  |  | кв.м / чел | 2040,0 | 1780 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 17,2 | 17,8 |
|  |  | кв.м / чел | 1720,0 | 1780 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 3,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 320,0 | 0 |
| 2.6 | Специального назначения | га | 24,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2460,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.6.1 | Ритуального назначения | га | 24,6 | - |
|  |  | кв.м/чел | 2460,0 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,7 | 26,3 |
|  |  | кв.м / чел | 270,0 | 2630 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | 2,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 270,0 | - |
| 3.2 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 26,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2630 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 3,2 | 26,3 |
|  |  | кв.м / чел | 320,0 | 2630 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 26,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2630 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 320,0 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 17,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1720,0 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,1 | 0,26 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | менее 0,1 | менее 0,1 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 1 | менее 1 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 23 | 41 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 20 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 0,2 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 6 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Учебно-производственный комбинат | 1500 мест | 8,8 |  | местное |
| 2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Платный корпус №1 | 50 коек | 119,4 | 7 | региональное |
| 2.2 | Платный корпус №2 | 50 коек |  | 7 | региональное |
| 2.3 | Платный корпус №3 | 50 коек |  | 7 | региональное |
| 2.4 | Платный корпус №4 | 50 коек |  | 7 | региональное |
| 2.5 | Корпус лечебно-трудовых мастерских | 1 объект |  | - | региональное |
| 2.6 | Корпус психотуберкулезного отделения | 20 коек |  | 3 | региональное |
| 2.7 | Корпус судебно-психиатрической экспертизы | 20 коек |  | 3 | региональное |
| 2.8 | Патологоанатомический корпус | 1 объект |  | - | региональное |
| 2.9 | Поликлиника | 180 посещений в смену |  | 12 | региональное |
| 2.10 | Реабилитационный центр | 1 объект |  | - | региональное |
| 2.11 | Поликлиника | 150 посещений в смену | 8,7 | 14 | региональное |
| 3 | Объектов автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| 3.1 | Пожарное депо | 8 автомобилей | 9,7 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 13 объектов |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:03.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:03 являются:

на севере – ул. Больничная;

на юге – ул. Авиационная;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 25,6 | 25,6 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 18,4 | 18,8 |
|  |  | кв.м / чел | 73,6 | 53,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 6,3 | 11,5 |
|  |  | кв.м / чел | 25,2 | 32,9 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 6,0 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 24,0 | 1,7 |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 6,1 | 6,7 |
|  |  | кв.м / чел | 24,4 | 19,1 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 2,4 | 5,8 |
|  |  | кв.м / чел | 9,6 | 16,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 4,9 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,4 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | 3,4 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,1 | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | 0,4 | 1,4 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,0 | 1,7 |
|  |  | кв.м / чел | 4,0 | 4,9 |
| 2.2.5 | Спортивного назначения | га | 0,2 | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 | 1,1 |
| 2.2.6 | Здравоохранения | га | - | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,9 |
| 2.2.7 | Многофункционального назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 2,8 | - |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Теплоснабжения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,8 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 4,6 | 1,0 |
|  |  | кв.м / чел | 18,4 | 2,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 2,6 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 10,4 | 2,0 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 2,0 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 0,9 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 2,0 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 0,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 2,0 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 8,0 | 0,9 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 2,6 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 10,4 | 2,0 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,1 | 0,15 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,24 | 0,43 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 2,5 | 3,5 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 98 | 137 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 22 | 25 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 25 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 4,2 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 1,6 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 207чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – до 4 этажей.

Общая площадь жилого фонда 3,1 тыс. кв. м, в том числе 100% новое жилищное строительство, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 275 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 9 этажей.

Общая площадь жилого фонда 79,0 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 34,1 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | 280 мест | 11,3 | - | местное |
| 1.2 | Детский сад | 160 мест | 5,8 | - | местное |
| 2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Водно-оздоровительный комплекс | 1 объект | 3,1 | - | региональное |
| 3 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 3.1 | Физкультурно-оздоровительный клуб | 1000 кв. м площади пола | 2,1 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 4 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:04.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:04 являются:

на севере – ул. Авиационная;

на юге – ул. Инженерная;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 32,7 | 32,7 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 22,2 | 22,9 |
|  |  | кв.м / чел | 317,1 | 327,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,8 | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | 25,7 | 20,0 |
| 2.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 20,4 | 21,5 |
|  |  | кв.м / чел | 291,4 | 307,1 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 3,1 | 3,8 |
|  |  | кв.м / чел | 44,3 | 54,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 1,4 | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | 20,0 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,5 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 7,1 | 11,4 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 2,9 |
| 2.2.4 | Культового назначения | га | 1,2 | 1,4 |
|  |  | кв.м / чел | 17,1 | 20,0 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 4,9 | 3,6 |
|  |  | кв.м / чел | 70,0 | 51,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 11,4 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 4,1 | 3,6 |
|  |  | кв.м / чел | 58,6 | 51,4 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,5 | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | 35,7 | 34,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 7,1 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 2,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 28,6 | - |
| 3.4 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 34,3 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,8 | 6,0 |
|  |  | кв.м / чел | 11,4 | 85,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 34,3 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,8 | 3,6 |
|  |  | кв.м / чел | 11,4 | 51,4 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 11,4 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,7 | 0,7 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 21 | 21 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 29 | 29 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 24 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 14,7 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 1,0 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 138 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – до 4 этажей.

Общая площадь жилого фонда 5,6 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона культовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Высота – до 30 метров.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объектов социальной сферы к размещению не предусмотрено.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:05.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:05 являются:

на севере – ул. Инженерная;

на юге – ул. Отдаленная;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Ленина.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 39,1 | 39,1 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 25,8 | 26,6 |
|  |  | кв.м / чел | 516,0 | 443,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,7 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 14,0 | 5,0 |
| 2.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 25,1 | 26,3 |
|  |  | кв.м / чел | 502 | 438,3 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 1,1 | 1,3 |
|  |  | кв.м / чел | 22,0 | 21,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,2 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 4,0 | 5,0 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,2 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 4,0 | 5,0 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 14,0 | 11,7 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 3,8 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 76,0 | 73,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Водоснабжения | га | 3,8 | 4,4 |
|  |  | кв.м / чел | 76,0 | 73,3 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 8,4 | 6,8 |
|  |  | кв.м / чел | 168,0 | 113,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Улично-дорожная сеть | га | 8,4 | 6,8 |
|  |  | кв.м / чел | 168,0 | 113,3 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 8,4 | 6,8 |
|  |  | кв.м / чел | 168,0 | 113,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 8,4 | 6,8 |
|  |  | кв.м / чел | 168,0 | 113,3 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,5 | 0,6 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 13 | 15 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 40 | 38 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 22 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 22,0 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 3,3 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 80 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – до 4 этажей.

Общая площадь жилого фонда 0,9 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объектов социальной сферы к размещению не предусмотрено.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:06.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:06 являются:

на севере – ул. Инженерная;

на юге – проектная автомобильная дорога;

на востоке – ул. Горького;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 34,1 | 34,1 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | 19,9 | 23,1 |
|  |  | кв.м / чел | 199,0 | 231,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | - | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 12,0 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | - | 6,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 63,0 |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 19,9 | 15,6 |
|  |  | кв.м / чел | 199,0 | 156,0 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 0,2 | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | 24,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Социально-бытового назначения | га | 0,2 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 20,0 | 6,0 |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | - | 1,8 |
|  |  | кв.м / чел | - | 18,0 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | 0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Связи | га | 0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 8,8 | 6,7 |
|  |  | кв.м / чел | 88,0 | 67,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 17,0 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 7,1 | 6,7 |
|  |  | кв.м / чел | 71,0 | 67,0 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,0 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м/чел | 1,0 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 5,1 | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | 51,0 | 19,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 5,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 51,0 | - |
| 3.4 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 19,0 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 7,1 | 8,6 |
|  |  | кв.м / чел | 71,0 | 86,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 19,0 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 7,1 | 6,7 |
|  |  | кв.м / чел | 71,0 | 67,0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 17,0 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,03 | 0,05 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,04 | 0,06 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0 | 1,0 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 0 | 29 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 0 | 28 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 28 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 12,0 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 7,5 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 28 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – до 4 этажей.

Общая площадь жилого фонда 5,0 тыс. кв. м, в том числе 100% новое жилищное строительство, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 339чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 10 этажей.

Общая площадь жилого фонда 11,4 тыс. кв. м, в том числе 100% новое жилищное строительство, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

Объектов социальной сферы к размещению не предусмотрено.

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:07.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:07 являются:

на севере – ул. Авиационная;

на юге – ул. Инженерная;

на востоке – пр. Мира;

на западе – ул. Комсомольская.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 21,2 | 21,2 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  |  |
| 2.1 | жилого назначения | га | - | 8,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 40,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | - | 6,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 29,5 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | - | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | - | 11,0 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | - | 2,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 10,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Социально-бытового назначения | га | - | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 4,3 |
| 2.2.2 | Учебно-образовательного назначения | га | - | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 5,2 |
| 2.2.3 | Здравоохранения | га | - | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,0 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 0,4 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 2,7 | 7,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Улично-дорожная сеть | га | 0,4 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 2,7 | 7,1 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 20,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 138,7 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 20,8 | - |
|  |  | кв.м/чел | 138,7 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0 | 9,0 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 42,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
| 3.2 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 9,0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 42,9 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,4 | 10,5 |
|  |  | кв.м / чел | 2,7 | 50,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 9,0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 42,9 |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,4 | 1,5 |
|  |  | кв.м / чел | 2,7 | 7,1 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,15 | 0,25 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 1,5 | 2,1 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 71 | 99 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 20 | 23 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 163 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4.

Коэффициент плотности застройки – 0,8.

Этажность – до 4 этажей.

Общая площадь жилого фонда 8,6 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 274 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 5 этажей.

Общая площадь жилого фонда 39,0 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 17,0 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | 240 мест | 10,8 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:08.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:08 являются:

на севере – ул. Больничная;

на юге – ул. Авиационная;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 11,5 | 11,5 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га | - | 11,5 |
| 2.1 | жилого назначения | га | - | 5,6 |
|  |  | кв.м / чел |  | 26,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | - | 5,6 |
|  |  | кв.м / чел | - | 26,7 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 0,7 | 5,9 |
|  |  | кв.м / чел | 70,0 | 28,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | - | 5,7 |
| 2.2.2 | Здравоохранения | га | - | 4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 19,05 |
| 2.2.3 | Культового назначения | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 70,0 | 3,33 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 60,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 50,0 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 0 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 10,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1020,0 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га | 10,2 | - |
|  |  | кв.м/чел | 1020,0 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,7 | - |
|  |  | кв.м / чел | 70,0 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,002 | 0,16 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,0002 | 0,92 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | менее 0,1 | 2,1 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | менее 1 | 183 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 25 | 30 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 375 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 10 этажей.

Общая площадь жилого фонда 63,9 тыс. кв. м, в том числе 100% новое жилищное строительство, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона культового назначения

Общая площадь жилого фонда 0,1 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 9 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона культовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Высота – до 30 метров.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1 | Поликлиника | 150 посещений в смену | 5,4 | 12 | региональное |
| 1.2 | Госпиталь | 400 коек | 34,3 | 30 | региональное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:09.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:09 являются:

на севере – ул. Больничная;

на юге – ул. Инженерная;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – ул. Горького.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 24,5 | 24,5 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  | 24,5 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 1,0 | 9,1 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 28,44 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | - | 7,8 |
|  |  | кв.м / чел | - | 24,38 |
| 2.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,0 | 1,3 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 4,06 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | - | 7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 21,88 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | 0,5 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,56 |
| 2.2.2 | Торгового назначения | га | - | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | - | 2,5 |
| 2.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | - | 5,7 |
|  |  | кв.м / чел | - | 17,81 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,25 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.31 | Теплоснабжения | га | - | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,25 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 0,6 | 1,1 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 3,44 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,3 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 2,81 |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,3 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 0,63 |
| 2.6 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 20,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
| 2.6.1 | Оборонного назначения | га |  | - |
|  |  | кв.м/чел |  | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,5 | 6,9 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 21,56 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Акваторий | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
| 3.2 | Природного ландшафта | га | 2,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0 | - |
| 3.3 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 6,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 21,56 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,3 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 0,63 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м / чел | - | - |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,3 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 0,63 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,3 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 0 | 2,9 |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,1 | 0,46 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 0 | 3,2 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 0 | 131 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 0 | 30 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 10 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 0,4 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 413 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 12 этажей.

Общая площадь жилого фонда 96,7 тыс. кв. м, в том числе 100% новое жилищное строительство, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Интернат | 50 мест | 51,1 | - | местное |
| 1.2 | Школа | 400 учащихся |  | - | местное |
| 1.3 | Детский сад | 120 мест | 5,7 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 3 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:10.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:10 являются:

на севере – ул. Есенина;

на юге – ул. Больничная;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – ул. Горького.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 21,8 | 21,8 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  | 21,8 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 13,5 | 16,7 |
|  |  | кв.м / чел | 67,5 | 32,12 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 3,5 | 10,3 |
|  |  | кв.м / чел | 17,5 | 19,81 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,8 | 4 |
|  |  | кв.м / чел | 4,0 | 7,69 |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 9,2 | 2,4 |
|  |  | кв.м / чел | 46,0 | 4,62 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 3,3 | 4,2 |
|  |  | кв.м / чел | 16,5 | 8,08 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Учебно-образовательного назначения | га | - | 1,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,92 |
| 2.2.2 | Здравоохранения | га | 3,3 | 2,3 |
|  |  | кв.м / чел | 16,5 | 4,42 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | 0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Теплоснабжения | га | - | 0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 3,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 15,5 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 9,5 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 6,0 | 0 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1,9 | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | 9,5 | 1,73 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 9,5 | - |
| 3.2 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 0,9 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,73 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 6,0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 6,0 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 9,5 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,1 | 0,18 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,25 | 0,73 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 2,0 | 5,2 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 92 | 239 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | 27 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 37 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 2,4 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 0,6 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 50 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – до 4 этажей.

Общая площадь жилого фонда 5,4 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 0,2 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 450 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 12 этажей.

Общая площадь жилого фонда 133,9 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 96,0 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | 360 мест | 5,3 | - | местное |
| 1.2 | Детский сад* | 330 мест | 12,8 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

Примечание:

* - реконструкция

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:11.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:11 являются:

на севере – ул. Есенина;

на юге – ул. Больничная;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 26,6 | 26,6 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  | 26,6 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 15,3 | 17 |
|  |  | кв.м / чел | 26,4 | 28,81 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 15,3 | 17 |
|  |  | кв.м / чел | 26,4 | 28,81 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 8,2 | 9,5 |
|  |  | кв.м / чел | 14,1 | 16,10 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,5 | - |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | - | 0,4 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,68 |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,6 | - |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 4,9 | 5 |
|  |  | кв.м / чел | 8,4 | 8,47 |
| 2.2.5 | Спортивного назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,2 | - |
| 2.2.6 | Здравоохранения | га | - | 2,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 3,56 |
| 2.2.7 | Соцобеспечения | га | 2,0 | 2 |
|  |  | кв.м / чел | 3,4 | 3,39 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,17 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Теплоснабжения | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,17 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 1,1 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,9 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 0,7 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,2 | 0 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 2,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,4 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта |  | 2,0 | - |
|  |  | кв.м / чел | 3,4 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 0,7 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,2 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,7 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,2 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,4 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,18 | 0,2 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,6 | 0,7 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 5,8 | 5,9 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 218 | 222 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | 22 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 347 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 10 этажей.

Общая площадь жилого фонда 128,7 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона застройки здравоохранения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона застройки соцобеспечения

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 5 этажей

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1 | Реабилитационный центр для инвалидов | 1 объект | 21,1 | - | региональное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:12.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:12 являются:

на севере – ул. Пуркаева;

на юге – ул. Есенина;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – пр. Мира.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 24,4 | 24,4 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  | 24,4 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 16,7 | 17,7 |
|  |  | кв.м / чел | 24,6 | 25,65 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 16,7 | 17,7 |
|  |  | кв.м / чел | 24,6 | 25,65 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 5,2 | 6,1 |
|  |  | кв.м / чел | 7,6 | 8,84 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,5 | 0,6 |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | 0,87 |
| 2.2.2 | Социально-бытового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,3 | - |
| 2.2.3 | Торгового назначения | га | 0,6 | 0,3 |
|  |  | кв.м / чел | 0,9 | 0,43 |
| 2.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 3,9 | 4,8 |
|  |  | кв.м / чел | 5,7 | 6,96 |
| 2.2.5 | Спортивного назначения | га | - | 1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,45 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | 0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Теплоснабжения | га | - | 0 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 1,9 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 2,8 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,3 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 1,0 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,5 | 0 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 0,6 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 0,9 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | 0,6 | - |
|  |  | кв.м / чел | 0,9 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 1,0 |  |
|  |  | кв.м / чел | 1,5 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,0 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 1,5 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 1,3 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,18 | 0,2 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,2 | 0,7 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 6,8 | 6,9 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 279 | 283 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | 21 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 390 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 10 этажей.

Общая площадь жилого фонда 148,2 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 2,6 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона административно-делового застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона торговой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона спортивной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Специализированный детский сад | 200 мест | 6,1 | - | местное |
| 2 | Спортивного назначения |  |  |  |  |
| 2.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 1200 кв. м зеркала воды | 8,7 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 2 объекта |

## Характеристики планируемого развития территории планировочного микрорайона 04:13.

### Общая характеристика территории

Границами проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 04:13 являются:

на севере – ул. Пуркаева;

на юге – ул. Есенина;

на востоке – ул. Комсомольская;

на западе – ул. Горького.

### Параметры зон размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки - всего | га | 18,5 | 18,5 |
| 2 | площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: | га |  | 18,5 |
| 2.1 | жилого назначения | га | 10,5 | 16,4 |
|  |  | кв.м / чел | 35,0 | 29,82 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 4,6 | 10 |
|  |  | кв.м / чел | 15,3 | 18,19 |
| 2.1.2 | Малоэтажной жилой застройки | га | 3,0 | 5,7 |
|  |  | кв.м / чел | 10,0 | 10,36 |
| 2.1.3 | Индивидуальной жилой застройки | га | 2,9 | 0,7 |
|  |  | кв.м / чел | 9,7 | 1,27 |
| 2.2 | общественно-делового назначения | га | 0,3 | 1,2 |
|  |  | кв.м / чел | 1,0 | 2,18 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | Социально-бытового назначения | га | 0,1 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 0,3 | 0,36 |
| 2.2.2 | Учебно-образовательного назначения | га | - | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,45 |
| 2.2.3 | Культового назначения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | кв.м / чел | 0,7 | 0,36 |
| 2.4 | инженерной инфраструктуры | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,18 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | Теплоснабжения | га | - | 0,1 |
|  |  | кв.м / чел | - | 0,18 |
| 2.5 | транспортной инфраструктуры | га | 4,2 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 14,0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | Автомобильного транспорта | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м / чел | 6,3 | - |
| 2.5.2 | Улично-дорожная сеть | га | 2,3 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 7,7 | 0 |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 3,5 | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | 11,7 | 1,45 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Природного ландшафта | га | 3,5 | - |
|  |  | кв.м / чел | 11,7 | - |
| 3.2 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 0,8 |
|  |  | кв.м / чел | - | 1,45 |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территорий общего пользования | га | 2,3 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 7,7 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 2,3 | 0 |
|  |  | кв.м / чел | 7,7 | 0 |
| 5 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,8 | - |
|  |  | кв.м / чел | 6,0 | - |
| 6 | Коэффициент застройки | % | 0,13 | 0,18 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,5 | 0,8 |
| 8 | Население |  |  |  |
| 8.1 | Численность населения | тыс. чел | 3,0 | 5,5 |
| 8.2 | Плотность населения в границах микрорайона | чел / га | 162 | 297 |
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 21 | 26 |

### Параметры планируемого развития территории

#### Зона размещения объектов жилищного строительства

##### Зона индивидуальной жилой застройки

Плотность населения – 27 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Этажность – 1-3 этажа.

Общая площадь жилого фонда 0,5 тыс. кв. м, в том числе 100% новое жилищное строительство, из них 30% социального жилого фонда.

##### Зона малоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 85 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 0,8

Этажность – до 4 этажей.

Общая площадь жилого фонда 12,6 тыс. кв. м, в том числе 100% сохраняемый жилой фонд.

##### Зона многоэтажной жилой застройки

Плотность населения – 450 чел./га.

Коэффициент застройки – 0,4

Коэффициент плотности застройки – 1,2

Этажность – до 12 этажей.

Общая площадь жилого фонда 128,5 тыс. кв. м, в том числе новое жилищное строительство – 57,9 тыс. кв. м, из них 30% социального жилого фонда.

#### Зона размещения объектов общественно-делового строительства

##### Зона социально-бытовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона учебно-образовательной застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Этажность – до 3 этажей.

##### Зона культовой застройки

Коэффициент застройки – 0,8

Высота – до 30 метров.

### Зона размещения объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | 180 мест | 8,1 | - | местное |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания всего | 1 объект |

# Характеристика развития системы транспортного обслуживания

## Транспортное обслуживание осуществляется

В целях развития транспортной инфраструктуры жилого района Южный, согласно действующему генеральному плану ГО Южно-Сахалинска, предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых улиц. Учитывая сложившуюся застройку жилого района, все пересечения и примыкания улиц предлагается выполнить в одном уровне. Главным решением в развитии магистральной улично-дорожной  сети жилого района является строительство ул. Горького и ул. Комсомольская в юго-восточном направлении, с выходом на объездную дорогу. В месте примыкания ул. Комсомольская к ул. Горького предусмотрено строительство пересечения в одном уровне по типу кольца. Одноуровневое пересечение кольцевого типа также запланировано на пересечении ул. Мира и ул. Больничная. Сведения по строительству и реконструкции магистральных улиц представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Сведения по строительству и реконструкции магистральных улиц

| Наименование улицы | Предусмотренное мероприятие | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| ул. Ленина | реконструкция по нормам четырехполосных улиц на всем протяжении | 3 940 |
| пр. Мира | реконструкция, с устройством 3 дополнительных полос движения на всем протяжении | 3 880 |
| ул. Комсомольская | реконструкция, с устройством 3 дополнительных полос движения на участке от пересечения с пр. Победы до примыкания ул. Авиационной | 3 030 |
|  | строительство шестиполосного участка от примыкания ул. Авиационной до примыкания к ул. Горького | 770 |
| ул. Горького | реконструкция, с устройством 3 дополнительных полос движения на участке от примыкания пр. Победы до примыкания ул. Пуркаева | 1 740 |
|  | строительство шестиполосного участка от примыкания ул. Пуркаева до южной границы жилого района | 2 360 |
| пр. Победы | реконструкция, с устройством 3 дополнительных полос движения на всем протяжении | 2 340 |
| ул. Пуркаева | реконструкция, с устройством 3 дополнительных полос движения на всем протяжении | 2 150 |
| Магистральные улицы районного значения |
| ул. Пограничная | реконструкция по нормам двухполосных улиц на участке от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской | 1 380 |
|  | строительство двухполосного участка от пересечения с ул. Комсомольской до примыкания к ул. Горького | 610 |
| ул. Емельянова | реконструкция по нормам четырехполосных улиц на участке от пересечения с ул. Ленина до примыкания к ул. Горького | 1 850 |
| ул. Есенина | реконструкция по нормам двухполосных улиц на участке от пересечения с ул. Комсомольской по направлению ул. Горького | 300 |
|  | строительство двухполосного участка от примыкания к пр. Мира до пересечения с ул. Комсомольской | 560 |
|  | строительство двухполосного участка на примыкании к ул. Горького | 120 |
| ул. Больничная | реконструкция по нормам четырехполосных улиц на участке от примыкания к ул. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской | 1 580 |
|  | строительство четырехполосного участка от пересечения с ул. Комсомольской до примыкания к ул. Горького | 470 |
| ул. Авиационная | реконструкция по нормам двухполосных улиц на участке от примыкания к ул. Ленина до примыкания к ул. Комсомольской | 1 530 |
| ул. Инженерная | реконструкция по нормам двухполосных улиц на участке от примыкания к ул. Ленина до примыкания к ул. Комсомольской | 1 500 |

Реконструкцию существующих магистральных улиц предлагается выполнить в 1 очередь, а строительство новых магистральных улиц – в течение расчетного срока.

Улицы и дороги местного значения, не соответствующие проектируемой планировочной структуре ликвидируются. Общая протяженность ликвидируемых улиц и дорог местного значения составляет порядка 4 км.

Категории проектируемым магистральным улицам присвоены согласно проекту генерального плана ГО Южно-Сахалинска. Для движения пешеходов в состав магистральных улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 3,0 – 4,0 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Для организации велосипедного движения все магистральные улицы, за исключением ул. Пограничной, обустраиваются велосипедными дорожками шириной 1,5 м. С целью обеспечения возможности очистки проезжей части улиц от снега в зимний период предусмотрены полосы для складирования снега шириной 3,0 м. В их качестве возможно использование части газона, которая свободна для механизированной уборки снега. Основные параметры магистральных улиц представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Основные параметры проектируемых магистральных улиц

| Наименование улицы | Ширина улицы в проектных красных линиях, м | Проезжая часть | Разделительная полоса, м | Элементы обустройства и прочие элементы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество полос движения, ед. | ширина полосы движения, м | полная ширина, м | площадь, м2 (с учетом полос уширения) |  | Ширина тротуара, м | Ширина велосипедной дорожки, м | Ширина полосы для складирования снега, м |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| ул. Ленина | 30-65 | 4 | 3,75 | 15,0 | 73 290 | - | 4,0 | 1,5 | 3,0 |
| пр. Мира | 55-60 | 6 | 3,75 | 22,5 | 95 210 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Комсомольская | 40-50 | 6 | 3,75 | 22,5 | 89 210 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Горького | 50-60 | 6 | 3,75 | 22,5 | 100 460 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| пр. Победы | 30-64 | 6 | 3,75 | 22,5 | 25 080 | 2,0 | 3,0-4,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Пуркаева | 45-57 | 6 | 3,75 | 22,5 | 41 920 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения |
| ул. Пограничная | 25-58 | 2 | 3,75 | 7,5 | 17 770 | - | 3,0 | - | 3,0 |
| ул. Емельянова | 30-35 | 4 | 3,75 | 15,0 | 25 370 | - | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Есенина | 30 | 2 | 3,75 | 7,5 | 7 920 | - | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Больничная | 43-50 | 4 | 3,75 | 15,0 | 25 840 | - | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Авиационная | 18,5-20,0 | 2 | 3,75 | 7,5 | 12 980 | - | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| ул. Инженерная | 24 | 2 | 3,75 | 7,5 | 12 000 | - | 3,0 | 1,5 | 3,0 |

Остальные улицы района отнесены к категории «улицы и дороги местного значения». Они имеют ширину проезжей части равную 6,0-9,0 м, ширину тротуара – 1,5 м, ширину полосы для складирования снега – 1,5 м. Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам.

На всех улицах предусмотрено устройство дорожных одежд капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети жилого района Южный представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: | км / м2 | 42,6 (25,2) / 604 430 |
| - магистральные улицы общегородского значения | км / м2 | 20,2 (17,1) / 425 170 |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 9,9 (8,1) / 101 880 |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 12,5 / 77 380 |

Примечание. В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

В местах перехода через водные препятствия предлагается строительство 4 новых автодорожных мостов (1 очередь – 2 ед., расчетный срок – 2 ед.). Их размещение предусмотрено в следующих местах:

ул. Комсомольская, рядом с существующим мостом, для размещения 3 дополнительных полос движения (1 очередь);

пр. Мира, рядом с существующим мостом, для размещения 3 дополнительных полос движения (1 очередь);

ул. Комсомольская, при пересечении с р. Еланька (расчетный срок);

ул. Горького, при пересечении с р. Еланька (расчетный срок).

Пешеходные мосты ликвидируются, по причине их несоответствия проектируемой планировочной структуре.

Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, в месте пересечения пр. Победы с железнодорожными линиями предлагается строительство автодорожного тоннеля (расчетный срок).

При реконструкции ул. Пуркаева необходимо выполнить строительство второго пролетного строения путепровода на пересечении с железной дорогой (1 очередь).

Согласно проектируемой планировочной структуре жилого района предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по всем магистральным улицам общегородского и районного значения. Общая протяженность линий общественного транспорта на расчетный срок соответствует протяженности магистральных улиц и составляет порядка 30 км.

В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта на территории жилого района предлагается строительство 62 (1 очередь – 50 ед., расчетный срок – 12 ед.) остановочных павильонов.

Для регулирования дорожного движения, на перекрестках, в местах пересечения транспортных потоков между собой, а так же с пешеходными потоками в одном уровне, предусматриваются светофоры.

Для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети предлагается строительство 4 подземных и 3 надземных пешеходных переходов. Их размещение предусмотрено в следующих местах:

подземные пешеходные переходы

пересечение пр. Мира и ул. Пуркаева (1 очередь);

пересечение ул. Ленина и ул. Пуркаева (1 очередь);

пересечение пр. Победы и пр. Мира (1 очередь);

примыкание пр. Победы к ул. Горького (1 очередь);

надземные пешеходные переходы

ул. Ленина, между микрорайонами 03:03 и 03:11 (1 очередь);

пр. Мира, между микрорайонами 03:11 и 03:09 (1 очередь);

ул. Комсомольская, между микрорайонами 03:09 и 03:12 (1 очередь).

Предусмотрена ликвидация МУП "ПАТО" и дорожного ремонтно-строительного управления.

Сведения по строительству и реконструкции объектов транспортного обслуживания на территории микрорайонов жилого района Южный представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Сведения по строительству и реконструкции объектов транспортного обслуживания на территории жилого района Южный

| Наименование сооружений | Ед. измерения мощности | Мощность сооружений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реконструкция | Строительство | Итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| микрорайон 03:01 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 2 / 1120 | 2 / 1120 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 241 | 6 / 241 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1 / 235 | 1 / 235 |
| микрорайон 03:02 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 190 | 6 / 190 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 2 / 270 | 2 / 270 |
| микрорайон 03:03 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 4 / 2920 | 4 / 2920 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 370 | 6 / 370 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 2 / 225 | 2 / 225 |
| микрорайон 03:04 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 10 / 925 | 10 / 925 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 727 | 6 / 727 |
| микрорайон 03:05 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 14 / 918 | 14 / 918 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 2 / 235 | 2 / 235 |
| микрорайон 03:06 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 1 / 300 | 1 / 300 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 15 / 945 | 15 / 945 |
| микрорайон 03:07 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 1 / 273 | 1 / 273 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 14 / 770 | 14 / 770 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 7 / 920 | 7 / 920 |
| микрорайон 03:08 |
| Автозаправочные станции | Объект / колонок | - | 1 / 8 | 1 / 8 |
| Гаражи индивидуального транспорта | Машино-мест | - | 145 | 145 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 3 / 1765 | 3 / 1765 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 8 / 874 | 8 / 874 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1 / 170 | 1 / 170 |
| микрорайон 03:09 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 19 / 832 | 19 / 832 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 9 / 720 | 9 / 720 |
| микрорайон 03:10 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 23 / 1207 | 23 / 1207 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 5 / 500 | 5 / 500 |
| микрорайон 03:11 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | 11 / 183 | 34 / 812 | 45 / 995 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 10 / 1120 | 10 / 1120 |
| микрорайон 03:12 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 3 / 830 | 3 / 830 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 17 / 746 | 17 / 746 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 560 | 6 / 560 |
| микрорайон 04:01 |
| Автозаправочные станции | Объект / колонок | - | 1 / 8 | 1 / 8 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 6 / 1990 | 6 / 1990 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1 / 150 | 1 / 150 |
| Станции технического обслуживания | Объект / постов | - | 6 / 48 | 6 / 48 |
| микрорайон 04:02 |
| Автозаправочные станции | Объект / колонок | 1 / 8 | - | 1 / 8 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 3 / 660 | 3 / 660 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 31 / 2805 | 31 / 2805 |
| Станции технического обслуживания | Объект / постов | - | 5 / 25 | 5 / 25 |
| микрорайон 04:03 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 2 / 158 | 2 / 158 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 15 / 428 | 15 / 428 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 642 | 6 / 642 |
| микрорайон 04:04 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 2 / 29 | 2 / 29 |
| микрорайон 04:06 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 4 / 267 | 4 / 267 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 1 / 340 | 1 / 340 |
| микрорайон 04:07 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 4 / 110 | 4 / 110 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 4 / 610 | 4 / 610 |
| микрорайон 04:08 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 8 / 300 | 8 / 300 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 4 / 495 | 4 / 495 |
| микрорайон 04:09 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 1 / 500 | 1 / 500 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 10 / 385 | 10 / 385 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 5 / 850 | 5 / 850 |
| микрорайон 04:10 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 35 / 684 | 35 / 684 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 6 / 555 | 6 / 555 |
| микрорайон 04:11 |
| Многоуровневые гаражные комплексы | Объект / машино-мест | - | 1 / 30 | 1 / 30 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 21 / 966 | 21 / 966 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 3 / 170 | 3 / 170 |
| микрорайон 04:12 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 13 / 208 | 13 / 208 |
| микрорайон 04:13 |
| Наземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 28 / 384 | 28 / 384 |
| Подземные стоянки индивидуального транспорта | Объект / машино-мест | - | 3 / 555 | 3 / 555 |

## Инженерная подготовка территории и благоустройство.

Анализ современного состояния территории жилого района показал, что данный тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог.

По крутизне поверхности данная территория относится ко II категории. Общий уклон направлен в западную часть. Для отвода поверхностных вод в настоящий момент используются несколько веток ливневой канализации по улицам Пуркаева, Комсомольской, Пограничной, Ленина и пр. Мира.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку по дорогам и проездам.

Ручей Пригородный на участке от улицы Ленина до ул. Горького забран в трубу.

Проектом предусмотрено берегоукрепление берегов р.Еланьки в границах микрорайона 04:04.

Проектом предусматривается устройство сети водоотводных лотков вдоль внутриквартальных проездов южнее ул. Авиационной, с дальнейшим сбросом в проектируемую подземную ливневую канализацию вдоль ул. Ленина и проспекта Мира.

Сброс поверхностных вод с территории района осуществляется в ручей, находящийся в южной части за границей района. Для очистки сбрасываемых вод предусмотрено устройство очистных сооружений закрытого типа.

Расход в сечении коллектора:

по ул. Ленина (в северной части района) составит 2600 л/с ;

по пр. Мира (в северной части района) составит 840 л/с;

по ул. Комсомольская составит 980 л/с;

по ул. Емельянова составит 3000 л/с;

по ул. Ленина (в центральной части района) составит 3800 л/с;

по ул. Ленина(в южной части района) составит 580 л/с;

по пр. Мира (в южной части района) составит 300 л/с .

Основные показатели по инженерной подготовке составили:

протяженность существующей подземной ливневой канализации около 12930 м;

протяженность проектируемой подземной ливневой канализации около 6890 м;

протяженность берегоукрепления около 2085м;

общая длина железобетонных лотков около12675 м;

общее количество труб и их длина (59 шт) около 750 м;

количество очистных сооружений 2 шт ( 1 шт за границей района);

количество канализационная насосная станция-1 шт за границей района.

Основные показатели по инженерной подготовке по микрорайонам Южного жилого района приведены в (

Таблица 5):

Таблица 5 Основные показатели по инженерной подготовки по микрорайонам

| № микро-района | Общий объем сточных вод, л/с | Протяженность существующей подземной ливневой канализации, м | Протяженность проектируемой подземной ливневой канализации, м | Общая длина железо- бетонных лотков, м | Общее количество труб и их длина, м/шт | Кол-во очистных сооружений, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:01 | 369,12 | - | - | - | - | - |
| 03:02 | 357,56 | - | - | - | - | - |
| 03:03 | 488,44 | - | - | - | - | - |
| 03:04 | 1056,18 | - | - | - | - | - |
| 03:05 | 739,82 | 70,0 | - | - | - | - |
| 03:06 | 443,52 | 60,0 | - | - | - | - |
| 03:07 | 936,06 | - | - | - | - | - |
| 03:08 | 388,26 | 115,0 | - | - | - | - |
| 03:09 | 1119,47 | 115,0 | - | - | - | - |
| 03:10 | 1104,27 | - | - | - | - | - |
| 03:11 | 760,0 | 720,0 | 272,0 | 520,0 | 64/5 | - |
| 03:12 | 1007,47 | - | - | - | - | - |
| 04:01 | 504,71 | - | - | - | - | - |
| 04:02 | 2163,78 | - | - | - | - | - |
| 04:03 | 666,33 | - | - | - | - | - |
| 04:04 | 506,19 | - | - | 2450,0 | 109/9 | - |
| 04:05 | 625,37 | - | 610,0 | 4770,0 | 227/19 | - |
| 04:06 | 593,94 | - | - | 3407,0 | 233/14 | - |
| 04:07 | 369,76 | - | - | - | - | - |
| 04:08 | 228,88 | - | - | - | - | - |
| 04:09 | 429,87 | - | - | - | - | - |
| 04:10 | 650,49 | - | - | - | - | - |
| 04:11 | 828,95 | - | - | - | - | - |
| 04:12 | 680,72 | - | - | - | - | - |
| 04:13 | 506,77 | - | - | - | - | - |

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных сооружений представлены на листе «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

# Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

## Водоснабжение:

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от сетей города. Первоочередными мероприятиями для развития южного жилого района необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию источников водоснабжения, а также строительство основных магистральных сетей необходимых для обеспечения водой сохраняемой и проектируемой застройки. Источником водоснабжения проектируемой и сохраняемой застройки города рассматривается реконструируемый водозабор «41 км» и перспективный   водозабор  «Солнечный».

Для обеспечения района централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрено размещение следующих объектов:

на первую очередь:

проектируемые водопроводные сети из полиэтиленовых труб Ø 110-250 мм, протяжённостью 2,9 км, и реконструкция существующих сетей и насосных станций по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

на расчетный срок:

проектируемые водопроводные сети из полиэтиленовых труб Ø 90-900 мм, протяжённостью 33,16 км, и реконструкция существующих сетей и насосных станций по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации;

реконструируемые НС №29-III подъёма и НС-№10 с установкой УЧР и доведением мощностей до расчётных.

В том числе по планировочным микрорайонам:

Планировочный микрорайон 03:01

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “41 км” и “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 100 мм, общей протяжённостью 0,02 км;

реконструировать при необходимости существующие сети водоснабжения в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 100-250 мм, общей протяжённостью 1,72 км.

Планировочный микрорайон 03:02

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “41 км” и “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

реконструировать при необходимости две существующие насосные станции;

реконструировать при необходимости существующие сети водоснабжения в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна  Ø 50-200 мм, общей протяжённостью 2,35 км.

Планировочный микрорайон 03:03

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора  “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети водоснабжения запроектированы Ø 90-900 мм, общей протяжённостью 3,91 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали Ø 150-900 мм, общей протяжённостью 0,75 км.

Планировочный микрорайон 03:04

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора  “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить реконструкцию насосной станции №29 и сопутствующих сооружений;

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов. Сети запроектированы Ø 110-900 мм, общей протяжённостью 1,13 км;

реконструировать при необходимости существующую насосную станцию;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 32-900 мм, общей протяжённостью 5,57 км.

Планировочный микрорайон 03:05

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов  “Луговое” и “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,08 км;

реконструировать при необходимости существующую насосную станцию;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 50-400 мм, общей протяжённостью 4,86 км.

Планировочный микрорайон 03:06

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов  “Луговое” и “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 110 мм, общей протяжённостью 0,06 км;

реконструировать при необходимости две  существующие насосные станции, резервуар чистой воды и скважину для забора воды;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 100-630 мм, общей протяжённостью 4,42 км.

Планировочный микрорайон 03:07

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 110-200 мм, общей протяжённостью 1,54 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 50-250 мм, общей протяжённостью 3,63 км.

Планировочный микрорайон 03:08

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 160 мм, общей протяжённостью 0,59 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 80-400 мм, общей протяжённостью 1,14 км.

Планировочный микрорайон 03:09

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов  “Луговое” и “р. Рогатка”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,03 км;

реконструировать при необходимости существующую насосную станцию;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна и керамики Ø 25-400 мм, общей протяжённостью 9,26 км.

Планировочный микрорайон 03:10

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора  “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 110-160 мм, общей протяжённостью 0,27 км;

реконструировать при необходимости четыре существующие насосные станции;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 25-630 мм, общей протяжённостью 9,93 км.

Планировочный микрорайон 03:11

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора  “Луговое”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить реконструкцию насосной станции №10 и сопутствующих сооружений;

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 160-900 мм, общей протяжённостью 1,92 км;

реконструировать при необходимости существующую насосную станцию;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 25-900 мм, общей протяжённостью 9,41 км.

Планировочный микрорайон 03:12

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов  “р. Рогатка” и “р. Еланька”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 160 мм, общей протяжённостью 0,48 км;

реконструировать при необходимости существующую насосную станцию;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 32-300 мм, общей протяжённостью 4,67 км.

Планировочный микрорайон 04:01

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Отдаленный”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 110-900 мм, общей протяжённостью 1,74 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали Ø 50-150 мм, общей протяжённостью 1,15 км.

Планировочный микрорайон 04:02

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “Отдаленный”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 110-900 мм, общей протяжённостью 3,45 км;

реконструировать при необходимости существующую скважину для забора воды;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 25-400 мм, общей протяжённостью 7,37 км.

Планировочный микрорайон 04:03

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Отдаленный”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 110-900 мм, общей протяжённостью 3,15 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали Ø 70-500 мм, общей протяжённостью 2,91 км.

Планировочный микрорайон 04:04

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Отдаленный”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 160-900 мм, общей протяжённостью 1,7 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали Ø 25-500 мм, общей протяжённостью 2,34 км.

Планировочный микрорайон 04:05

Микрорайон находится в зоне влияния  водозабора “Отдаленный”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 110-900 мм, общей протяжённостью 1,78 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные очистные сооружения;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна Ø 25-500 мм, общей протяжённостью 5,03 км.

Планировочный микрорайон 04:06

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Отдаленный”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 90-500 мм, общей протяжённостью 7,82 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали,  общей протяжённостью 0,03 км.

Планировочный микрорайон 04:07

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Отдаленный”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø 160 мм, общей протяжённостью 0,4 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали  Ø 100-150 мм, общей протяжённостью 2,14 км.

Планировочный микрорайон 04:08

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “Отдаленный”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø110-300 мм, общей протяжённостью 1,03 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали  Ø 100-600 мм, общей протяжённостью 0,55 км.

Планировочный микрорайон 04:09

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов “Отдаленный” и “р. Еланька”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø160-500 мм, общей протяжённостью 2,52 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали  Ø 100-400 мм, общей протяжённостью 0,83 км.

Планировочный микрорайон 04:10

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “р. Еланька”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø160-500 мм, общей протяжённостью 1,11 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали  Ø 25-400 мм, общей протяжённостью 3,24 км;

реконструировать при необходимости существующую насосную станцию.

Планировочный микрорайон 04:11

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов  “Луговое” и “Отдаленный”

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø110 мм, общей протяжённостью 0,37 км;

реконструировать при необходимости три существующие насосные станции и скважину для забора воды;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали  Ø 25-600 мм, общей протяжённостью 7,26 км.

Планировочный микрорайон 04:12

Микрорайон находится в зоне влияния водозаборов  “Луговое” и “Отдаленный”

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

реконструировать при необходимости существующую насосную станции и скважину для забора воды;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна  Ø 50-600 мм,  общей протяжённостью 6,49 км.

Планировочный микрорайон 04:13

Микрорайон находится в зоне влияния водозабора “р. Еланька”.

Для обеспечения централизованной системой холодного водоснабжения необходимо:

выполнить строительство полиэтиленовых водопроводных сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.  Сети запроектированы Ø110-300 мм, общей протяжённостью 0,96 км;

реконструировать при необходимости, существующие водопроводные сети в зависимости от степени износа и аварийности. Сети водоснабжения выполнены из стали и полиэтилена  Ø 20-300 мм,  общей протяжённостью 3,51 км.

## Водоотведение:

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод  южного жилого района осуществить в канализационные сети города и в локальные септики с перспективой их дальнейшего подключения к централизованной системе водоотведения. Утилизация стоков осуществляется на реконструируемых городских очистных сооружениях.

Для обеспечения района централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, предусмотрено на первую очередь в границах первоочередного освоения:

строительство самотечных и напорных канализационных коллекторов из полимерных труб Ø110-300 мм, протяжённостью 4,32 км, и реконструкция существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации;

строительство КНС №1-04:09 производительностью 1100 м3/сут.

На расчетный срок предусмотрено:

строительство КНС №2-04:09 производительностью 1500 м3/сут;

–строительство самотечных и напорных канализационных коллекторов из полимерных труб Ø160-800 мм, протяжённостью 16,89 км, и реконструкция существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

В том числе по планировочным микрорайонам:

Планировочный микрорайон 03:01

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200  мм, общей протяжённостью 0,08 км

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики Ø 150-200 мм, общей протяжённостью 1,82 км.

Планировочный микрорайон 03:02

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160-200  мм, общей протяжённостью 0,13 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и железобетона Ø 100 - 500 мм, общей протяжённостью 3,4 км.

Планировочный микрорайон 03:03

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200  мм, общей протяжённостью 0,68 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики и железобетона Ø 300-800 мм, общей протяжённостью 0,77 км.

Планировочный микрорайон 03:04

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200-600  мм, общей протяжённостью 1,28 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и железобетона Ø 100 - 600 мм, общей протяжённостью 2,97 км.

Планировочный микрорайон 03:05

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, чугуна и железобетона Ø 100-400 мм, общей протяжённостью 5,3 км.

Планировочный микрорайон 03:06

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200  мм, общей протяжённостью 0,45 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики и чугуна Ø 100-400 мм, общей протяжённостью 1,36 км.

Планировочный микрорайон 03:07

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160-200  мм общей протяжённостью 1,26 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и  железобетона и стали Ø 100 - 300 мм, общей протяжённостью 3,38 км.

Планировочный микрорайон 03:08

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200  мм, общей протяжённостью 0,42 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента и чугуна Ø 150-400 мм, общей протяжённостью 0,71 км.

Планировочный микрорайон 03:09

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200  мм, общей протяжённостью 0,04 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента и чугуна Ø 100 - 400 мм, общей протяжённостью 7,91 км.

Планировочный микрорайон 03:10

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 160-250  мм, общей протяжённостью 0,7 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и железобетона Ø 75-600 мм, общей протяжённостью 7,58 км.

Планировочный микрорайон 03:11

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200-355  мм, общей протяжённостью 1,84 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и железобетона Ø 100 - 800 мм, общей протяжённостью 9,44 км.

Планировочный микрорайон 03:12

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 150-200 мм, общей протяжённостью 0,61 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и стали Ø 150-500 мм, общей протяжённостью 6,11 км.

Планировочный микрорайон 04:01

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200-800 мм, общей протяжённостью 1,11 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики и асбестоцемента Ø 150 - 500 мм, общей протяжённостью 0,58 км.

Планировочный микрорайон 04:02

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200-500 мм, общей протяжённостью 2,07 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и железобетона Ø 150-500 мм, общей протяжённостью 7,55 км.

Планировочный микрорайон 04:03

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 150-400 мм, общей протяжённостью 1,72 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента и чугуна Ø 150-500 мм, общей протяжённостью 3,43 км.

Планировочный микрорайон 04:04

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна Ø 150-200 мм, общей протяжённостью 0,68 км.

Планировочный микрорайон 04:05

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из асбестоцемента Ø 150-250 мм, общей протяжённостью 2,34 км.

Планировочный микрорайон 04:06

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм, общей протяжённостью 1,08 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из асбестоцемента и керамики Ø 250-300 мм, общей протяжённостью 1,64 км.

Планировочный микрорайон 04:07

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,68 км;

реконструировать при необходимости существующую канализационную насосную станцию;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна и керамики Ø 150-250 мм, общей протяжённостью 1,81 км.

Планировочный микрорайон 04:08

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 110-280 мм, общей протяжённостью 1,73 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из чугуна Ø 150-260 мм, общей протяжённостью 0,7 км.

Планировочный микрорайон 04:09

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 110-300 мм, общей протяжённостью 2,47 км;

выполнить строительство канализационной насосной станции КНС №1-04:09 производительностью 1100 куб.м/сут;

выполнить строительство канализационной насосной станции КНС №2-04:09 производительностью 1500 куб.м/сут.

Планировочный микрорайон 04:10

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200-250 мм, общей протяжённостью 1,88 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и железобетона Ø 100-500 мм, общей протяжённостью 1,89 км.

Планировочный микрорайон 04:11

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,23 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна, железобетона и стали Ø 100-500 мм, общей протяжённостью 5,73 км.

Планировочный микрорайон 04:12

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,12 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и стали Ø 100 - 400 мм, общей протяжённостью 4,64 км.

Планировочный микрорайон 04:13

Для обеспечения централизованной системой водоотведения необходимо:

выполнить  строительство  сетей водоотведения из полиэтиленовых труб Ø 200 мм, общей протяжённостью 0,63 км;

реконструировать при необходимости существующие коллекторы в зависимости от степени износа и аварийности. Коллекторы выполнены из керамики, асбестоцемента, чугуна и полиэтилена Ø 100-500 мм, общей протяжённостью 3,03 км.

## Теплоснабжение

Южный район обеспечить централизованной системой теплоснабжения.

Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения предусматривается сохранение существующих центральных тепловых пунктов (ЦТП) и установка индивидуальных тепловых пунктов в строящихся зданиях.

Первоочередными мероприятиями для развития южного жилого района необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию основных магистральных сетей необходимых для обеспечения теплоносителем сохраняемой и проектируемой застройки.

Источником теплоснабжения для южного района является ТЭЦ №1 г. Южно-Сахалинск.

В планировочных микрорайонах южного жилого района предусмотрено реконструировать и построить новые тепловые сети.

В планировочных микрорайонах южного жилого района предусмотрено сохранить и проложить новые проектные тепловые сети.

Проектом планировки предусмотрено на первую очередь в границах первоочередного освоения:

строительство новых тепловых сетей в современной тепловой изоляции протяженностью 4,50 км;

реконструкция тепловых сетей в современной тепловой изоляции протяженностью 1,55 км;

реконструкция существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

Для повышения надежности теплоснабжения района на расчетный срок  предусмотрено:

строительство новых тепловых сетей в современной тепловой изоляции протяженностью 12,9 км;

реконструкция тепловых сетей в современной тепловой изоляции протяженностью 0,94 км;

реконструкция существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации;

реконструировать центральный тепловой пункт ЦТП-11.

В том числе по планировочным микрорайонам:

Планировочный микрорайон  03:01

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57 – 159 мм протяжённостью 1,71 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  03:02

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76 – 325 мм протяжённостью 2,07 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  325 мм протяжённостью 0,06 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  03:03

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  159 мм протяжённостью 0,79 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  03:04

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  38 – 325 мм протяжённостью 2,83 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108 - 325 мм протяжённостью 0,99 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  03:05

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57 – 800 мм протяжённостью 4,31 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  03:06

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89 – 800 мм протяжённостью 2,66 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  159 мм протяжённостью 0,22 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) насосную станцию ТПНС-4.

Планировочный микрорайон  03:07

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89 – 325 мм протяжённостью 2,86 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  159 мм протяжённостью 1,08 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  03:08

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108 – 520 мм протяжённостью 0,99 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  426 мм протяжённостью 0,3 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  426 мм протяжённостью 0,62 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  03:09

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108 – 520 мм протяжённостью 4,23 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89 – 159 мм протяжённостью 0,19 км (в трехтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) центральный тепловой пункт ЦТП-9.

Планировочный микрорайон  03:10

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57 – 325 мм протяжённостью 4,95 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108-159 мм протяжённостью 0,25 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  03:11

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром 57 –219 мм протяжённостью 2,55 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром 57 –159 мм протяжённостью 0,55 км (в трёхтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  520 мм протяжённостью 0,94 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  219-273 мм протяжённостью 1,44 км (в четырехтрубном исполнении);

реконструировать центральный тепловой пункт ЦТП-11

Планировочный микрорайон  03:12

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76 –219 мм протяжённостью 2,48 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89 –159 мм протяжённостью 0,48 км (в трёхтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89 –300 мм протяжённостью 0,74 км (в четырёхтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  108 мм протяжённостью 0,08 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  219-273 мм протяжённостью 1,44 км (в четырёхтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) центральный тепловой пункт ЦТП-14.

Планировочный микрорайон  04:01

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  159 мм протяжённостью 0,99 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  04:02

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57 –219 мм протяжённостью 4,1 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  100 мм протяжённостью 0,13 км (в трёхтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76-89 мм протяжённостью 0,43 км (в четырёхтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108-125 мм протяжённостью 2,27 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) две сохраняемых котельных.

Планировочный микрорайон  04:03

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108 – 250 мм протяжённостью 0,96 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108-219 мм протяжённостью 1,83 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  04:04

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108 мм протяжённостью 0,05 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108 мм протяжённостью 0,31 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  04:06

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  159 мм протяжённостью 0,34 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  04:07

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108-159 мм протяжённостью 0,54 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  108-273 мм протяжённостью 1,34 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  04:08

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  273 мм протяжённостью 1,04 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  04:09

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  273 мм протяжённостью 0,92 км (в двухтрубном исполнении).

Планировочный микрорайон  04:10

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57-325 мм протяжённостью 1,12 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  426 мм протяжённостью 1,29 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) центральный тепловой пункт ЦТП-13а.

Планировочный микрорайон  04:11

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  57-525 мм протяжённостью 4,73 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  89-250 мм протяжённостью 0,28 км (в трёхтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  525 мм протяжённостью 0,65 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) центральный тепловой пункт ЦТП-12а.

Планировочный микрорайон  04:12

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76 –525 мм протяжённостью 2,78 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  76-219 мм протяжённостью 0,16 км (в трёхтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108 мм протяжённостью 0,17 км (в четырёхтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) центральный тепловой пункт ЦТП-12.

Планировочный микрорайон  04:13

Для обеспечения системой централизованного теплоснабжения необходимо:

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108 –159 мм протяжённостью 0,17 км (в двухтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  125-159 мм протяжённостью 0,13 км (в трёхтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) существующие тепловые сети диаметром  108-159 мм протяжённостью 0,14 км (в четырёхтрубном исполнении);

реконструировать тепловые сети диаметром  426 мм протяжённостью 0,42 км (в двухтрубном исполнении);

выполнить строительство тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов диаметром  219 мм протяжённостью 0,76 км (в четырёхтрубном исполнении);

реконструировать (при необходимости) центральный тепловой пункт ЦТП-13.

## Газоснабжение

По развитию системы газоснабжения южного жилого района предусматриваются следующие мероприятия по микрорайонам на первый этап:

Планировочный микрорайон  03:02

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,08 км;

Планировочный микрорайон  03:03

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,26 км;

Планировочный микрорайон  03:04

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 1,49 км;

Планировочный микрорайон  03:06

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм – 0,05 км;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,06 км;

газорегуляторные пункты производительностью 200 м.куб/ч - 1 шт. ;

Планировочный микрорайон  03:07

газопроводы высокого давления, проектируемые 2х( 273 мм -0,6 км;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,63 км;

газорегуляторные пункты производительностью 200 м.куб/ч - 1 шт. ;

Планировочный микрорайон  03:08

газопроводы высокого давления, проектируемые 2х( 273 мм - 0,3 км;

Планировочный микрорайон  03:09

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм -0,80 км;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 1,14 км;

Планировочный микрорайон  03:10

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,62 км;

Планировочный микрорайон  04:02

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм -1,09 км;

Планировочный микрорайон  04:03

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 1,3 км;

Планировочный микрорайон  04:04

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм -1,05 км;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 2,42 км;

газорегуляторные пункты производительностью 200 м.куб/ч-1 шт. ;

Планировочный микрорайон  04:05

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 2,56 км;

Планировочный микрорайон  04:06

газопроводы высокого давления, проектируемые 2х( 273 мм - 0,4 км;

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм -0,13 км;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 3,17 км;

газорегуляторные пункты производительностью 1000 м.куб/ч - 1 шт. ;

Планировочный микрорайон  04:07

газопроводы высокого давления, проектируемые 2х( 273 мм – 0,4 км;

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм -0,47 км;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,61 км;

Планировочный микрорайон  04:08

газопроводы высокого давления, проектируемые 2х( 273 мм – 0,8 км;

газопроводы среднего давления, проектируемые ( 159 мм - 0,26 км;

Планировочный микрорайон  04:09

газопроводы высокого давления, проектируемые 2х( 273 мм – 0,5 км;

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,9 км;

Планировочный микрорайон  04:10

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,91 км;

Планировочный микрорайон  04:12

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 0,28  км;

Планировочный микрорайон  04:13

газопроводы низкого давления, проектируемые ( 159 мм – 1,31 км;

## Электроснабжение

Планировочные микрорайоны обеспечить централизованным электроснабжением от системы энергоснабжения города. Тип и мощность трансформаторного оборудования проектных понизительных подстанций и трансформаторных подстанций,  определить на стадии рабочего проектирования. При необходимости реконструировать сохраняемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ.

С учётом перспектив развития города первоочередными мероприятиями для развития южного жилого района необходимо предусмотреть:

строительство понизительной подстанции ПС 35/6 кВ в планировочном микрорайоне 03:11;

реконструкция понизительной подстанции ПС 110/35/6 кВ «Южная» в планировочном микрорайоне 03:08;

строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ и 35 кВ.

Планировочный микрорайон 03:01

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 3-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 0,3  км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

Планировочный микрорайон 03:02

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ, общей протяженностью 0,3  км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяженностью 0,9  км.

Планировочный микрорайон 03:03

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 4-х проектных трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,1  км.

Планировочный микрорайон 03:04

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 6-ти трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ, общей протяженностью 0,1  км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяженностью 3,0 км.

Планировочный микрорайон 03:05

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 0,6  км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,0  км.

Планировочный микрорайон 03:06

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяженностью 2,0  км.

Планировочный микрорайон 03:07

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 3-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 0,5  км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяженностью 2,4 км.

Планировочный микрорайон 03:08

Предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция понизительной подстанции ПС 110/35/6 кВ «Южная»;

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 0,2 км;

строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ,  общей протяженностью 1,2 км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 1,9 км.

Планировочный микрорайон 03:09

Предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция  существующего РП  6 кВ №7;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 0,8 км.

Планировочный микрорайон 03:10

Предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция одной трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 0,8 км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 1,2  км.

Планировочный микрорайон 03:11

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство понизительной подстанции ПС 35/6 кВ «Пуркаева»;

строительство 8-ми трансформаторных подстанций  ТП 6/0,4 кВ;

реконструкция одной трансформаторной подстанции  ТП 6/0,4 кВ;

реконструкция  существующего РП  6 кВ №13 с встроенной ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ,  общей протяженностью 0,8 км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 6,7  км.

Планировочный микрорайон 03:12

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 1,4  км.

Планировочный микрорайон 04:01

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 3-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 1,0 км.

Планировочный микрорайон 04:02

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 4-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ

строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ,  общей протяженностью 0,8 км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 4,8  км.

Планировочный микрорайон 04:03

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 4-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

реконструкция 1-й трансформаторный подстанции ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 2,3  км.

Планировочный микрорайон 04:04

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 2-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 2,3  км.

Планировочный микрорайон 04:05

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 0,3  км.

Планировочный микрорайон 04:06

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 1-ой трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 1,0  км.

Планировочный микрорайон 04:07

Предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция 1-й трансформаторный подстанции ТП 6/0,4 кВ.

Планировочный микрорайон 04:08

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 2-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 0,9  км.

Планировочный микрорайон 04:09

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 2-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 0,4  км.

Планировочный микрорайон 04:10

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 6-ти трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 2,2  км.

Планировочный микрорайон 04:11

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ

реконструкция существующего распределительного пункта  РП 6 кВ № 9 с встроенной ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 1,3  км.

Планировочный микрорайон 04:12

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 2-х трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ,  общей протяженностью 0,5 км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 1,0  км.

Планировочный микрорайон 04:13

Предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 5-ти трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ;

строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ,  общей протяженностью 0,05 км;

строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ,  общей протяженностью 2,5  км.

## Связь и информатизация

По развитию системы связи южного жилого района предусматриваются следующие мероприятия по микрорайонам на первый этап:

Планировочный микрорайон  03:02

линии связи проектируемые - 0,01 км;

Планировочный микрорайон  03:03

линии связи проектируемые - 0,93 км;

Планировочный микрорайон  03:06

линии связи проектируемые - 0,39 км;

Планировочный микрорайон  03:07

линии связи проектируемые- 1,17 км;

Планировочный микрорайон  03:08

линии связи проектируемые – 0,40 км;

Планировочный микрорайон  03:09

линии связи проектируемые – 0,12 км;

Планировочный микрорайон  03:10

линии связи проектируемые - 0,04 км;

установка автоматической телефонной станции АТС ПСЭ-74/2 в новое здание;

Планировочный микрорайон  03:11

линии связи проектируемые - 0,98 км;

Планировочный микрорайон  03:12

линии связи проектируемые - 0,14 км;

Планировочный микрорайон  04:01

линии связи проектируемые - 0,80 км;

Планировочный микрорайон  04:02

линии связи проектируемые - 0,05 км;

установка цифровой автоматической телефонной станции на 16175 абонентов;

Планировочный микрорайон  04:03

линии связи проектируемые- 0,77 км;

Планировочный микрорайон  04:08

линии связи проектируемые - 0,83 км;

Планировочный микрорайон  04:10

линии связи проектируемые - 1,11 км;

Планировочный микрорайон  04:11

линии связи проектируемые - 0,69 км;

Планировочный микрорайон  04:13

линии связи проектируемые - 0,93 км

# Озеленение и благоустройство

Выполнить после завершения застройки и инженерной подготовки территории ее благоустройство и озеленение.

Система зеленых насаждений жилого района складывается из:

озелененных территорий общего пользования (бульвары, скверы, парки, набережные) площадью 64,1 га;

озелененных территорий ограниченного пользования (внутридворовые территории, территории детских садов, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, ВУЗов) площадью 172,0 га;

озелененных территорий специального назначения (озеленение вдоль дорог) площадью 3,1 га.

В соответствии с РНГП Сахалинской области норма зеленых насаждений общего пользования составляет 30 м2/чел, норма зеленых насаждений жилых микрорайонов и кварталов- 24 м2/чел.

В результате проектных решений площадь озелененных территорий общего пользования составляет 6,4 м2/чел.

Нормативный показатель озеленения достигается за счет прилегающих озелененных территорий восточнее жилого района.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Количество мусорных контейнеров, планируемых к размещению  на территории жилой застройки,  представлено ниже в таблице.

Размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке.

Таблица 6 Количество мусорных контейнеров

| Номер планировочного микрорайона | Численность населения, тысяч человек | Количество мусорных контейнеров, шт |
| --- | --- | --- |
| 3:01 | 0,8 | 8 |
| 3:02 | 3,4 | 33 |
| 3:03 | 0,1 | 1 |
| 3:04 | 1,2 | 12 |
| 3:05 | 4,8 | 46 |
| 3:06 | 0 | 0 |
| 3:07 | 6,7 | 64 |
| 3:08 | 0,2 | 2 |
| 3:09 | 9,4 | 90 |
| 3:10 | 9,9 | 95 |
| 3:11 | 13,1 | 126 |
| 3:12 | 8,9 | 85 |
| 4:01 | 0 | 0 |
| 4:02 | 0 | 0 |
| 4:03 | 3,5 | 34 |
| 4:04 | 0,7 | 7 |
| 4:05 | 0,6 | 6 |
| 4:06 | 1 | 10 |
| 4:07 | 2,1 | 20 |
| 4:08 | 2,1 | 20 |
| 4:09 | 3,2 | 31 |
| 4:10 | 5,2 | 50 |
| 4:11 | 5,9 | 57 |
| 4:12 | 6,9 | 66 |
| 4:13 | 5,5 | 53 |
| ИТОГО | 95,2 | 913 |

## Охрана окружающей среды

Перечень объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

| Планировочный микрорайон | Очередь мероприятия | Наименование, местоположение объекта | Размер ограничений, м | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:01 | В течение расчетного срока | Многоуровневый гаражный комплекс с СТО и автомойкой | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Торговый комплекс | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 03:03 | В течение расчетного срока | Многоуровневые гаражные комплексы с СТО и автомойкой | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 03:04 | В течение расчетного срока | Торговый комплекс | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 03:06 | I | Многоуровневый гаражный комплекс с СТО и автомойкой | 50,35 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Торговый комплекс | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 03:07 | В течение расчетного срока | Многоуровневый гаражный комплекс | 35 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 03:08 | В течение расчетного срока | Гаражи индивидуального транспорта | 25,15 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | I | Многоуровневый гаражный комплекс | 50,35 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Торговый комплекс | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Автозаправочная станция | 100 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 03:12 | I | Многоуровневые гаражные комплексы с СТО и автомойкой | 50,35 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 04:01 | В течение расчетного срока | Многоуровневый гаражный комплекс с СТО и автомойкой | 50,25 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Автозаправочная станция | 100 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Станция технического обслуживания | 100,50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 04:02 | В течение расчетного срока | Станция технического обслуживания | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Многоуровневый гаражный комплекс | 35 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  |  | Автозаправочная станция | 100 | Установление СЗЗ для реконструируемого объекта |
| 04:03 | В течение расчетного срока | Многоуровневая парковка | 25 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 04:09 | В течение расчетного срока | Канализационная насосная станция | 20 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
|  | В течение расчетного срока | Многоуровневый гаражный комплекс | 50 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |
| 04:11 | В течение расчетного срока | Двухуровневая стоянка | 15 | Установление СЗЗ для проектируемого объекта |

## Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

### Перечень объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с указанием характеристик

В результате проектных решений на территории планировочного микрорайона 04:02 планируется размещение одного пожарного депо мощностью 8 автомобилей.

Начальник отдела генерального плана

и планировки территории                                                           В.Э.Османкина