УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Южно-Сахалинска

от 27.11.2013 № 2162-па

«Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории»

шифр 65-21-2013-ПП

2.1. Введение

2.1.1. Общая часть

Настоящий проект «Проект планировки с проектом межевания в границах: ул. Красная – ул. им. космонавта Поповича – существующая дворовая территория жилого дома 59 – до территории МДОУ № 49 «Ласточка», разработан ООО «Славянский» на основании:

- договора № 3 от 10.02.2011 «О развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, в границах части элемента планировочной структуры: ул. Красная – ул. им. космонавта Поповича – существующая дворовая территория жилого дома № 59 – до территории МДОУ ДСОВ № 49 «Ласточка», заключенным между ДАГУН города            Южно-Сахалинска и ООО «Славянский» по результатам аукциона;

- постановления администрации города Южно-Сахалинска от 19.04.2011
 № 602 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, в границах части элемента планировочной структуры: ул. Красная – ул. им. космонавта Поповича – существующая дворовая территория жилого дома № 59 – до территории МДОУ ДСОВ № 49 «Ласточка».

В соответствии с «Заданием на разработку документации по планировке территории в границах: г. Южно-Сахалинск в границах части элемента планировочной структуры: ул. Красная – ул. им. космонавта Поповича – существующая дворовая территория жилого дома № 59 – до территории МДОУ ДСОВ № 49 «Ласточка» от 22.04.2011г, выданным ДАГУН города  Южно-Сахалинска, при подготовке проекта осуществлена разработка:

-проекта планировки территории;

-проекта межевания территории.

2.1.2. Основные цели и задачи проекта

1) Обеспечение устойчивого развития территории;

2) Определение характеристик планируемого развития территории: плотности застройки, этажности зданий и сооружений, развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения;

3) Определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) Установление границ незастроенных земельных участков, предназначенных для строительства, границ земельных участков, которые будут предоставлены без торгов лицу, с которым был заключен договор о развитии застроенной территории для строительства;

5) Определение минимальных отступов от границ земельного участка до мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, установление линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений объектов капитального строительства;

6) Установление границ зон действия публичных сервитутов, границ зон с особыми условиями использования территорий;

7) Установление прав на земельные участки, которые должны быть предоставлены Застройщику для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

2.1.3. Местоположение, границы, функциональная и территориальная зоны:

1) Площадь проектируемой территории – 4324.97кв.м;

2) Границы проектируемой территории определены Проектом границ земельного участка, содержащимся в приложении № 1 к Договору № 3 от 10.02.2011г. «О развитии застроенной территории, расположенной в границах: г.Южно-Сахалинск, в границах части элемента планировочной структуры: ул.Красная – ул. им. космонавта Поповича – существующая дворовая территория жилого дома № 59 – до территории МДОУ ДСОВ № 49 «Ласточка».

2.2. Характеристики планируемого развития территории

2.2.1. Структура и объем жилищного фонда, численность населения:

1) Структура планируемого жилищного фонда указана в таблице №1.

Таблица № 1

| № | Наименование строения | Этажность | Общая площадь квартир, кв.м. | Площадь этажей по внешнему контуру, кв.м. | Площадь застройки, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой дом | 10 | 6655.00 | 16550.00 | 1655.00 |

2) Тип жилого дома и квартир по уровню комфорта - массовый (эконом-класс) и социальный (муниципальное жилище);

3) Норма общей площади жилого дома и квартир в расчете на одного человека 30 кв.м./ чел и 18 кв.м/чел соответственно;

4) Расчетная численность населения составляет 266 чел.

2.2.2. Показатели плотности застройки

Таблица №2

| № | Наименование показателя | проектный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент застройки | 0.4 |

* Обоснование превышения нормативного значения коэффициента плотности приведено в пояснительной записке.

2.2.3. Обеспечение населения услугами первой необходимости:

Предусмотрено:

- встроенными в размещаемые многоэтажном жилом доме основными предприятиями и учреждениями повседневного обслуживания: торговли, отделение сбербанка, общественного питания, бытового обслуживания.

2.2.4. Транспортное обслуживание:

Для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей проектом предусмотрены открытые автостоянки:

Для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей проектом предусмотрен встроенный подземный 2-х этажный гараж вместимостью 72 машино-мест.

Для обеспечения временной стоянки автомобилей посетителей общественно-деловой  и торговой зон предусмотрены в 2-х этажном подземном гараже в количестве 20 м/мест.

Ширина проездов принята 2-х полосной – 5.5 м.

2.2.5. Благоустройство и озеленение

Проектом планировки предусматривается комплексное благоустройство территории:

- покрытия проездов выполняются из асфальтобетона с установкой  бортовых камней по ГОСТ 6665-91;

- покрытие тротуаров выполняется из тротуарной плитки по                          ГОСТ 17608-91;

- территории оборудуется малыми формами архитектуры современного дизайна  (цветники, скамьи, урны);

- планируется устройство уличного освещения территории;

- озеленение участка выполняется посадкой деревьев, кустарников, устройством газонов и цветников.

2.2.6 Инженерная подготовка и вертикальная планировка  территории

Расчетный суточный объем поверхностного стока с проектируемой территории составляет 20.85 м3/сут.

Вертикальная планировка территории:

1) Решения по организации поверхностного стока ливневых и талых вод определены схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

2.2.7. Обеспечение территории инженерной инфраструктурой:

2.2.7.1. Водоснабжение:

1) Присоединение проектируемых сетей водоснабжения осуществляется в соответствии с ТУ, выданными ООО «Сахалинский Водоканал»                              от 23.03.2010г. № 1015, напорный водопровод, проходящий с южной стороны домов № 57, 59;

2) Расчетный расход воды равен 275 м3/сут., в том числе:

- Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно – питьевые нужды – 196 м3/сут.;

- Расчетный расход воды на поливку – 12 м3/сут.;

- Расчетный расход воды на наружное пожаротушение – 67 м3/сут.;

Противопожарный водопровод принимается объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Забор воды на пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопроводов.

Для автоматического пожаротушения проектируемой механизированной автостоянки в здании стоянки предусмотрена установка резервуаров общим объемом 36 м3/сут, с насосной станцией  автоматического пожаротушения.

3) Проектом предусмотреть:

- перекладка напорного водопровода по южной стороне домов №№ 57, 59               от дома № 57 по ул. Поповича до дома № 69 по ул. Чехова с увеличением Ду до 200 мм;

- прокладка нового напорного водопровода от напорного водопровода насосной станции 3-го подъема № 7 со врезкой в водопровод Ду 200 мм по ул. Поповича с установкой врезных колодцев и запорной арматуры (восточнее дома № 57);

- переключение существующих абонентов на новый водопровод;

- реконструкцию насосной станции 3-го подъема, расположенной по адресу: ул. Поповича, 53, с установкой нового насосного оборудования.

2.2.7.2. Водоотведение:

1) Присоединение проектируемых канализационных сетей к магистральным канализационным сетям осуществляется в соответствии с ТУ, выданными ООО «Сахалинский Водоканал» от 23.03.2010г. № 1015;

2) Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от данной застройки осуществляется в существующий коллектор Ду 400 мм по ул. Поповича;

3) Расчетный расход сточных вод составляет = 275 м3/сут.

2.2.7.3. Электроснабжение:

1) Электроснабжение района застройки централизованное. Точкой подключения централизованного электроснабжения является проектируемая понизительная подстанция ПС «им. Петрова» 35/6 кВ. От понизительной подстанции передача мощности осуществляется по 2-м КЛ-6кВ из сшитого полиэтилена расчетного сечения с разных секций шин до ТП-153;

2) Согласно ТУ, выданными ОАО «Сахалинэнерго» от 25.03.2010 № 4-13-79, ТП-153 является местом присоединения проектируемых электрических сетей к городским электрическим сетям. Электроснабжение проектируемого жилого дома выполняется, в соответствии с ТУ, от реконструируемой ТП-153 по ЛЭП-0.4 кВ;

3) Расчетная электрическая нагрузка составляет 584 кВт;

4) Жилой дом является потребителем 2 категории по обеспечению надежности электроснабжения;

5) Проектом предусматривается:

- монтаж КТПБ-35/6 кВ (ПС «им. Петрова») с 2-мя трансформаторами мощностью 10 МВа;

- реконструкция РП-25 в ЗРУ-6 кВ проектируемой ПС-35/6 кВ с монтажом 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями;

- реконструкция ВЛ-6 кВ 44Л, 50Л-Ц-6 в ВЛ-35 кВ от ПС «Центр» до ПС «им. Петрова»;

- реконструкция ТП-153 с установкой 2-х трансформаторов 2х1000 кВА и 2-х дополнительных ячеек типа КСО-301;

- предусмотреть оснащение проектируемого объекта микропроцессорами защитами;

- монтаж 2-х КЛ-6 кВ из сшитого полиэтилена с разных шин ПС «Петрова» до ТП-153;

- монтаж ЛЭП-0.4 кВ от ТП-153 до проектируемого объекта;

6) Освещение территории  проектируемого многоэтажного жилого дома в вечернее и ночное время предусматривается консольными светильниками, устанавливаемыми на фасадах здания.

Сеть наружного освещения выполнить кабелем  марки ВВГ- 0.66.

2.2.7.4. Средства  связи:

1) Ёмкость сети телефонной связи- 70 абонентских номеров.

2.2.7.4. Теплоснабжение:

1) Присоединение проектируемых тепловых сетей к городским тепловым сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями от 29.03.2010                  № 125-ТУ, выданными ОАО «Сахалинская коммунальная компания»                           г. Южно-Сахалинска.

2) Расчетное количество тепловой энергии составляет 2 Гкал/час;

3) Источником теплоснабжения является ТЭЦ-1.

4) Параметры теплоносителя = 150-70С.

5) Точка подключения – тепловая камера ТК-1.

6)Проектом предусмотрено:

- замена трубопроводов на участке теплотрассы от тепловой камеры 1ТК20 до 1ТК-23 с Ду 400 мм на 2Ду 500 мм;

- замена трубопроводов на участке теплотрассы от тепловой камеры ХVТК-5 до тепловой камеры IТК-18 Т1, Т2 с 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм;

- замена трубопроводов на участке теплотрассы от тепловой камеры 1ТК23 до ТК-1па с 2Ду 300 мм на 2Ду 400 мм;

- в тепловой камере 1ТК18 на ответвлении «восток» заменить две задвижки с 2Ду 400 на 2 Ду 500;

- от точки подключения до проектируемого объекта заложена теплотрасса 2Ду 200.

2.2.8. Санитарная очистка территории

Вопросы по санитарной очистке проектируемой территории решены в соответствии с общей организацией этих мероприятий по городу. Порядок уборки и содержания территорий города определен «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории МО «Город                     Южно-Сахалинск», утвержденными решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 17.10.2001г. №122/12-01-2.

Расчетный объем накопления  бытовых отходов составляет 73 т/год;

2.2. Проект межевания территории

1) В соответствии с проектом планировки, планировочная организация  проектируемой территории выполнена путем выделения одного земельного участка для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения в г.                          Южно-Сахалинске, в границах части элемента планировочной структуры:                         ул. Красная – ул. им. космонавта Поповича – существующая дворовая территория жилого дома № 59 – до территории МДОУ ДСОВ № 49 «Ласточка», соответственно, подготавливаемый проект межевания устанавливает на проектируемой территории границы одного земельного участка.

2.4. Публичные сервитуты

Публичный сервитут на проектируемой территории установлен в красных линиях ул. Красная:

- для размещения инженерных сетей, предназначенных для обеспечения проектируемого объекта.

2.5. Мероприятия по реализации решений проекта

2.5.1. Мероприятия по реализации решений проекта планировки

Реализация решений проекта планировки предусмотрена в 1 этап:

Срок реализации планируется в 2016 г.

2.5.2. Мероприятия по реализации проекта межевания

- Проект межевания, в составе проекта планировки застроенной территории подготовлен ООО «Славянский.», во исполнение п.3.1.2. обязательств Застройщика договора № 3 от 10.02.2011 «О развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, в границах части элемента планировочной структуры: ул. Красная – ул. им. космонавта Поповича – существующая дворовая территория жилого дома № 59 – до территории МДОУ ДСОВ № 49 «Ласточка», заключенным между ДАГУН города Южно-Сахалинска и ООО «Славянский» по результатам аукциона (далее – Застройщик), в соответствии с требованиями п.3.3. ст.46.2 Градостроительного кодекса РФ.

- Одной из основных целей подготовки Застройщиком проекта планировки с проектом межевания застроенной территории является, согласно п.3.9 и п.6 ст. 46.2 Градостроительного кодекса, приобретение прав на земельный участок который должен быть предоставлен Застройщику для строительства объекта, в соответствии с п.3.1.4. Договора, п. 2.1 ст.30 Земельного кодекса,     после утверждения проекта планировки с проектом межевания. Для осуществления указанной цели, после утверждения  в установленном порядке проекта планировки с включенном в него проектом межевания, Застройщику, в соответствии с п.8. ст.46.1 Градостроительного кодекса,  п.2.1 ст.30 Земельного кодекса, следует выполнить:

1) обратиться в орган власти, уполномоченный на распоряжение земельными участками (в настоящее время МИЗО Сахалинской области), с заявлением о предоставлении, в соответствии с проектом межевания, утвержденном в составе документации по планировке территории, земельного участка в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения в                                       г. Южно-Сахалинске, в границах части элемента планировочной структуры: ул. Красная – ул. им. космонавта Поповича – существующая дворовая территория жилого дома № 59 – до территории МДОУ ДСОВ № 49 «Ласточка», в аренду или в собственность; (орган власти, уполномоченный на распоряжение земельными участками, определяет технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении указанного земельного участка для строительства указанного объекта бесплатно и без проведения торгов, в аренду или в собственность, на усмотрение Застройщика);

2) после получения документа о предоставлении земельного участка Застройщик:

а) за свой счет обеспечивает подготовку землеустроительной документации для государственного кадастрового учета сформированного земельного участка;

б) согласно п.3.1.5. Договора № 3 от 10.02.2011 «О развитии застроенной территории…», на основании утвержденного в составе документации по планировке территории градостроительного плана земельного участка:

- готовит проектную документацию для строительства объекта;

- осуществляет строительство в соответствии с утвержденным проектом планировки, в том числе сетей и сооружений инженерной инфраструктуры, предназначенной для обеспечения развития застроенной территории.

2.6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современ- ное состояние на 2013 год | Расчетный срок 2016год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | га | 0.43 | 0.43 |
|  | В том числе: - территория жилой зоны; - зона инженерно транспортной инфраструктуры; - зона зеленых насаждений. | га | 0.08 - 0.35 | 0.23 0.15 0.05 |
| 1.2. | Из общей площади проектируемой территории участок механизированной стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | 0.23 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | ед. | 0.22 | 0.38 |
| 1.4. | Коэффициент плотности застройки | ед. | 0.22 | 2 |
| 1.5. | Из общей территории: | га | 0.43 | 0.43 |
|  | - Земли государственной собственности | га | 0.43 | - |
|  | - Земли частной собственности | га | - | 0.43 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | Тыс. чел. | 0.084 | 0.266 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | Тыс.кв.м. общей площади квартир |  |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 10 |
| 3.3. | Существующий, сохраняемый жилищный фонд | Тыс.кв.м. общей площади квартир | - | - |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда, всего: | - «» - | 0.3797 | - |
|  | В том числе: - муниципальной собственности | - «» - | 0.3797 | - |
| 3.5. | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по техническому состоянию | - «» - | 0.3797 | - |
| 3.6. | Новое жилищное строительство- Всего: | Тыс.кв.м. общей площади квартир | - | 6,655 |
|  | - в том числе многоэтажное | - «» - | - | 6,655 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего: на 1000 чел. – 90 мест. | мест | 7 | 24 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы всего: На 1000 чел.- 170 мест | мест | 14 | 45 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли, всего на 1000 чел.- 100 кв.м. торговой площади | кв.м. торговой площади | 8.4 | 26.6 |
| 4.4. | Предприятия общественного питания, всего На 1000 чел – 8 мест | мест | - | 5 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания, всего На 1000 чел. – 2 рабочих места | Рабочее место | - | 2 |
| 4.6. | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий, всего: На 1000 чел. -70 мест | кв.м. | 6.8 | 20 |
| 4.7. | Спортивные залы общего пользования, всего На 1000 чел.60 кв.м. | кв.м. площади пола | 5.1 | 16 |
| 4.8. | Поликлиники | посещений в день | - | 30 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | -протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | м | - | 96.00 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | Машино-мест | - | 84 |
|  | - постоянного хранения | - «» - | - | 72 |
|  | - временного хранения | - «» - | - | 12 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление, всего | м3/сут | - | 275 |
| 6.2. | Водоотведение | - «» - | - | 275 |
| 6.3. | Расчетная электрическая нагрузка | кВт | - | 584 |
| 6.4. | Общее потребление тепла | Гкал/час | - | 2 |
| 6.5. | Количество твердых бытовых отходов, | кг/сут | 15.0 | 73 |
| 6.6 | в том числе – утилизируемых отходов | - «» - | 15.0 | 73 |
| 6.7. | Суточный объем поверхностного стока | м3/сут | - | 275 |
| 8. | Озеленение | га | 0.35 | 0.05 |

2.7. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2011год | Расчетный срок 2015год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0.43 | 0.43 |  |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 0.43 | 0.28 |  |