УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  администрации

города Южно-Сахалинска  города  от_06.03.2014 №_397-па_

ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»

проект планировки с

проектом межевания

ВОСТОЧНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ

Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

## Положения о размещении объектов

## капитального строительства

## и характеристики планируемого

## развития территории

Омск   2014 г.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

ВОСТОЧНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ

Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

## Положения о размещении объектов

## капитального строительства

## и характеристики планируемого

## развития территории

Омск 2014

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории ВОСТОЧНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

1. Характеристики планируемого развития территории

## Цель разработки проекта планировки и проекта межевания

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий в соответствии с документами территориального планирования и нормативами градостроительного проектирования посредством:

уточнения планировочной структуры отдельных территорий и закрепления красными линиями границ элементов планировочной структуры;

организации улично-дорожной сети;

установления зон планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения;

уточнения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах элементов планировочной структуры;

установления границ земельных участков в границах элементов планировочной структуры, в том числе: земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов федерального, регионального, местного значения; границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов капитального строительства; границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, и целей, не связанных со строительством; границ земельных участков территорий общего пользования, иных земельных участков, не предназначенных для строительства.

## Общие характеристики территории

Площадь территории в  границах проекта планировки составляет 2104,1 га.

Таблица 1 Общие характеристики территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки | га | 2104,1 | 2104,1 |
| 2 2 | Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства: |  |  |  |
| 2.1 | Зоны жилого назначения | га | 3,5 | 26,3 |
|  |  | кв.м\чел. | 62,8 | 203,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоэтажной жилой застройки | га | 1,6 | 1,8 |
|  |  | кв.м\чел. | 28,7 | 13,9 |
| 2.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,9 | 24,5 |
|  |  | кв.м\чел. | 34,1 | 189,6 |
| 2.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 25,8 | 48,0 |
|  |  | кв.м\чел. | 463,2 | 371,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | Административно-делового назначения | га | 7,6 | 6,9 |
|  |  | кв.м\чел. | 136,4 | 53,4 |
| 2.2.2 | Социального-бытового назначения | га | 4,9 | 5,5 |
|  |  | кв.м\чел. | 88,0 | 42,6 |
| 2.2.3 | Учебно-образовательного назначения | га | 3,8 | 8,3 |
|  |  | кв.м\чел. | 68,2 | 64,2 |
| 2.2.4 | Культурно-досугового | га | - | 13,4 |
|  |  | кв.м\чел. | - | 103,7 |
| 2.2.5 | Научно-исследовательского назначения | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | кв.м\чел. | 12,6 | 0,03 |
| 2.2.6 | Здравоохранения | га | 8,8 | 10,0 |
|  |  | кв.м\чел. | 158,0 | 77,4 |
| 2.2.7 | Культового назначения | га | - | 3,2 |
|  |  | кв.м\чел. |  | 0,15 |
| 2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 13,3 | 30,6 |
|  |  | кв.м\чел. | 238,8 | 236,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1 | Объектов автомобильного транспорта | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м\чел. | 34,1 | - |
| 2.3.2 | Улично-дорожная сеть | га | 11,4 | 30,6 |
|  |  | кв.м\чел. | 204,7 | 236,8 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 55,7 | 55,7 |
|  |  | кв.м\чел. | 1000,0 | 431,1 |
| 2.5 | Зона рекреационного назначения | га | 151,8 | 853,1 |
|  |  | кв.м\чел. | 2725,4 | 6602,9 |
| 2.5.1 | Спортивного назначения | га | 140,2 | 815,0 |
|  |  | кв.м\чел. | 2517,1 | 6308,0 |
| 2.5.2 | Мест отдыха общего пользования | га | 11,6 | 38,1 |
|  |  | кв.м\чел. | 208,3 | 294,9 |
| 2.6 | Застройки сезонного проживания | га | 18,4 | - |
|  |  | кв.м\чел. | 330,3 | - |
| 2.7 | Оборонного назначения | га | 5,8 | - |
|  |  | кв.м\чел. | 104,1 | - |
| 3 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории: | га | 1829,8 | 1090,4 |
|  |  | кв.м / чел | 32851,0 | 8439,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Городских лесов | га | 1787,6 | 1050,6 |
|  |  | кв.м\чел. | 32093,4 | 8131,6 |
| 3.2 | Зона особо охраняемых природных территорий | га | 39,8 | 39,8 |
|  |  | кв.м\чел. | 714,5 | 308,0 |
| 3.3 | Природного ландшафта | га | 2,4 | - |
|  |  | кв.м\чел. | 43,1 | - |
| 4 | Из общей площади территории в границах проекта планировки территории общего пользования | га | 1852,8 | 1159,1 |
|  |  | кв.м\чел. | 33263,9 | 8971,4 |
|  | из них: |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1841,4 | 1128,5 |
|  |  | кв.м\чел. | 33059,2 | 8734,5 |
| 4.2 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | кв.м\чел. | - | - |
| 4.3 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 11,4 | 30,6 |
|  |  | кв.м\чел. | 204,7 | 236,8 |
| 5 | Из общей площади территории в границах проекта планировки участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,9 | - |
|  |  | кв.м\чел. | 34,1 | - |
| 6 | Коэффициент застройки |  | 0,002 | 0,008 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,004 | 0,013 |
| 8 | Из общей территории в: |  |  |  |
| 8.1 | федеральной собственности | га | 1988,86 | 1837,7 |
| 8.2 | собственности субъектов Российской Федерации |  |  |  |
| 8.3 | муниципальной собственности | га | 94,21 | 224,5 |
| 8.4 | частной собственности | га | 21,03 | 41,9 |
| II | Население |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 557 | 1292 |
| 2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел. / га | 0,3 | 0,6 |
| 3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 26 | 24 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м | 14,2 | 30,9 |
| 2 | Общая площадь сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв.м | 0 | 14,3 |
| 3 | Общая площадь нового жилищного строительства | тыс. кв.м | 0 | 16,6 |

## Параметры планируемого развития территории

### Зоны размещения объектов общественно-делового назначения

Восточная рекреационная зона ограничена: с запада  – пер. Алтайским и ул. имени А.М. Горького (построена частично), кварталами индивидуальной жилой застройки; с юга - садово-огородническими участками; с севера, востока и юго-востока - границей г. Южно-Сахалинска (согласно проекту генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск», выполненного ФГУП «РосНИПИУрбанистики»).

Таблица 2 Параметры объектов капитального строительства, планируемых к размещению в зонах объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование зоны/ объекта | Период реализации | Мощность объекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Зона административно-делового назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Бизнес-Центр | Расчетный срок | 1 объект/14,8 тыс. кв. м общей площади | 27,8 | - | - |
| II | Зона социально-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница | Расчетный срок | 50 мест | 2,0 | 6 | - |
| 2 | Кафе | Расчетный срок | 20 мест | 3,9 | 8 | - |
| III | Зона учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 1 очередь | 60 мест | 13,2 | - | местное |
| 2 | Центр образования | 1 очередь | 1000 мест | 20,4 | - | местное |
| IV | Зона культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб (2 объекта) | Расчетный срок | 400 посетительских мест | 10,5 | 150 | - |
| 2 | Кинотеатр | Расчетный срок | 200 мест | 19,9 | 100 | - |
| 3 | Зал аттракционов | Расчетный срок | 1 объект | 29,2 | - | - |
| 4 | Мемориальный комплекс с выставочным центром | Расчетный срок | 1 объект | 20,5 | - | - |
| 5 | Экологический клуб | Расчетный срок | 1 объект | 4,2 | - | местное |
| V | Зона спортивного назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Бассейн | 1 очередь | 1,6 тыс. кв. м зеркала воды | 22,1 | - | местное |
| 2 | Спортивный комплекс | Расчетный срок | 1,3 тыс. кв. м площади пола | 3,2 | - | региональное |
| 3 | Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" | 1 очередь | 1 объект | 1642,1 | 1305 | региональное |
| 4 | Спортивный зал | Расчетный срок | 3,9 тыс. кв. м площади пола | 5,1 | - | местное |
| 5 | Спортивный зал | Расчетный срок | 3 тыс. кв. м площади пола | 6,5 | - | местное |
| 6 | Клуб любителей горного велосипеда | Расчетный срок | 1 объект | 3,7 | - | местное |
| 7 | Биатлонный центр (трамплин) | 1 очередь | 5200 мест | 1286,3 | 1498 | региональное |
| 8 | Крытый манеж | 1 очередь | 31 тыс. кв. м площади пола | 58,2 | - | местное |
| 9 | Парк активного отдыха (скейт-парк, теннисный корт, тренажерный зал, лыжная база) | 1 очередь | 1 объект | 988,4 | 1498 | местное |
| VI | Зона здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУЗ "Сахалинский областной онкологический диспансер" (хирургический корпус, палатный комплекс) | Расчетный срок | 2,3 тыс. кв. м общей площади | 88,2 | 47 | региональное |
| VII | Зона культового назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафедральный Собор Рождества Христова и Центр духовно-нравственной культуры | Расчетный срок | 1 объект | 27,9 | - | - |

## Параметры развития системы транспортной инфраструктуры

### Транспортная инфраструктура

Таблица 3 Основные параметры улиц и дорог

| Категория | Наименование | Ширина проезжей части, м; площадь покрытия, тыс.кв.м; протяженность, м | Количество полос движения | Ширина тротуаров, м | Ширина полос для складирования снега, м | Ширина в красных линиях, м | Тип дорожной одежды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проектируемые улицы и проезды |
| Магистральная улица общегородского значения | ул. имени А.М. Горького | 15,0 (2м - разделительная полоса); 5,7; 360 | 4 | 4 | 3 | 60-36 | капитальный |
| Улицы и дороги местного значения | - | 6; 11,61; 1930 | 2 | 2,25 | 1,5 | 16 |  |
| Проезды с парковками | - | -; 241,59; - | 2 | 1,5 | 1,5 | - |  |
| реконструируемые улицы и дороги |
| Автомобильная дорога регионального значения | Южно-Сахалинск –Лесное | 8; 18,0; 2250 | 2 | - | - | 23-15 | капитальный |
| Улицы и дороги местного значения | ул. Венская | 6; 2,88 480 | 2 | 2,25 | 1,5 | 15-7 |  |

В результате принятых планировочных решений проектом предусматривается:

реконструкция и ремонт существующих проездов и асфальтированных площадок общей площадью – 14500 кв.м;

строительство новых проездов и асфальтированных площадок общей площадью – 227100 кв.м.

### Поперечные профили улиц

Автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Лесное (от перекрестка Ул. Детская и пер. Алтайский до Лесное), ширина в красных линиях 23 метра.

4-4 (см. лист 06 «Схема развития улично-дорожной сети. Схема размещения парковок (парковочных мест), сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств»)

Улицы и дороги местного значения

Участок примыкает к ул. имени А.М. Горького и проходит вокруг стадиона, ширина в красных линиях 16 метров.

6-6 (см. лист 06 «Схема развития улично-дорожной сети. Схема размещения парковок (парковочных мест), сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств»).

Проезды

7-7 (см. лист 06 «Схема развития улично-дорожной сети. Схема размещения парковок (парковочных мест), сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств»)

### Объекты транспортного обслуживания

Согласно п. 12.1. РНГП Сахалинской области:

общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок (450 автомобилей на 1000 жителей) и требований РНГП Сахалинской области нормативная потребность в местах для постоянного хранения легковых автомобилей составляет 99 машино-мест.

В соответствии с  нормативной потребностью проектом планировки с межеванием предусмотрено размещение следующих проектируемых объектов на территории восточной рекреационной зоны:

наземных автостоянок для временного хранения индивидуального транспорта, общей вместимостью 3570 машино-мест;

подземных автостоянок для постоянного хранения  индивидуального транспорта, общей вместимостью 1420 машино-мест.

Площадь гаражей и автостоянок на современное состояние (2011 год) составляет  0,4912га, 20 кв. м./чел.

Площадь гаражей и автостоянок на расчетный срок составляет 11,3542 га, 471 кв. м./чел.

## Параметры развития системы инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Для обеспечения восточной рекреационной зоны города Южно-Сахалинска централизованной системой водоснабжения надлежащего качества и количества необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметрами 90-200 мм общей протяжённостью 21,4 км, а также реконструкцию существующих сетей в зависимости от степени изношенности и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации;

строительство системы искусственного снегобразования состоящей из двух насосных станций с резервуарами и трубопроводов ориентировочной протяжённостью 4,8 км.

строительство водозаборного узла ориентировочной производительностью 150 м3/сут, расположенного восточнее ГУЗ "Сахалинский областной онкологический диспансер".

в средней зоне предусмотрено разместить при необходимости (в районе существующего водозабора расположенного возле подъёмников) куст артезианских скважин с блоком доочистки воды ориентировочной производительностью 100 м3/сут и два пожарных резервуара объёмом по 100 м3;

реконструкция действующих водозаборных сооружений « В/З р. Большая Елань»;

при необходимости, строительство повысительных насосных станций с применением частотных регуляторов оборотов насосов для обеспечения оптимального гидравлического режима;

применение средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы насосных станций и станций водоподготовки;

при разработке проектной документации и строительстве учесть сейсмичность района 8 баллов;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

### Водоотведение

Для обеспечения территории восточной рекреационной зоны системой водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство самотечных канализационных коллекторов диаметрами 160-200 мм из полиэтиленовых труб, общей протяжённостью 12,9 км;

при необходимости провести реконструкцию существующих сетей по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации, а также с учётом поступления стоков от планируемых объектов;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;

оборудовать отдалённые объекты септическими камерами заводского изготовления и общественными уборными;

при разработке проектной документации и строительстве учесть сейсмичность района 8 баллов.

### Теплоснабжение

Для обеспечения восточной рекреационной зоны города Южно-Сахалинска системы централизованного теплоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция котельной №8;

строительство котельной "Горный воздух";

строительство котельной в районе ПС "Зима";

строительство тепловых сетей протяжённостью 3,54 км.

### Газоснабжение

По развитию системы газоснабжения восточной рекреационной зоны предусматриваются следующие мероприятия:

установка ГРП – 7 объектов (производительностью 3 ГРП - 200м.куб/час, 2 ГРП -150 м.куб/час., 2 ГРП -100 м.куб/час.) ;

строительство газопроводов высокого давления- диаметром 2х273-6 км, диаметром 159 мм-0,26 км;

строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм- 3,93 км;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 159 мм- 0,76 км.

### Электроснабжение

Для обеспечения территории восточной рекреационной зоны системой электроснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция ПС 35/6 кВ "Зима" с переводом на напряжение 110/35/6 кВ;

строительство проектной кабельной ЛЭП напряжением 35 кВ (марки СШВ) протяженностью 3,4 км;

строительство проектной воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ (марки АС) протяженностью 0,1 км;

строительство проектных воздушных ЛЭП напряжением 6 кВ (марки СИП) общей протяженностью 6,2 км;

строительство проектных кабельных ЛЭП напряжением 6 кВ (марки СШВ) общей протяженностью 6,2 км;

строительство подземных ЛЭП напряжением 0,4 кВ (бронированный кабель) общей протяженностью 16,8 км для наружного освещения улиц и дорог;

для присоединения проектных потребителей различной категории запланировано строительство 16 проектных трансформаторных подстанций БКТП 6/0,4 кВ;

реконструкция 8 существующих ТП-6/0,4 кВ с увеличением мощности;

при необходимости реконструкцию существующих сетей  и трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ по мере их физического, морального износа и возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации;

### Связь и информатизация

По развитию системы связи предусматриваются следующие мероприятия:

строительство кабельной канализации протяженностью 8,0 км;

## Озеленение и благоустройство

После завершения застройки и инженерной подготовки территории необходимо выполнить ее благоустройство и озеленение.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением и складывается из:

озелененных территорий общего пользования (бульвары, скверы, парки, лесопарки, набережные) площадью 550,7 га;

озелененных территорий ограниченного пользования (внутридворовые территории, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения);

озелененных территорий специального назначения (озеленение вдоль дорог).

## Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории восточной рекреационной зоны в результате проектных решений планируется к размещению 13 мусорных контейнеров.

Размер и количество площадок рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук на одной площадке.

## Охрана окружающей среды

Таблица 4 Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении), и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничений, м | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трибуны | 300 | Установление СЗЗ от проектируемого объекта |
| 2 | Кафе | 50 |  |
| 3 | Крытая автостоянка | 50, 25 |  |

## Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

### Перечень объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с указанием характеристик

В результате проектных решений размещение объектов гражданской обороны и источников чрезвычайных ситуаций на территории восточной рекреационной зоны не планируется.