КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку эскизного   проекта   (архитектурных   и объемно-планировочных решений) территории западного жилого района города Южно-Сахалинска, в границах: полоса отвода железной дороги - р.Сусуя - ул. Карпатская - ул. Железнодорожная - ул. Сахалинская

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Эскизный проект застройки (архитектурные и объемно-планировочные решения) территории западного жилого района города Южно-Сахалинска, в границах: полоса отвода железной дороги - р.Сусуя - ул. Карпатская - ул. Железнодорожная - ул. Сахалинская (далее – территория проектирования). |
|  | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, западный жилой район, территория в границах: полоса отвода железной дороги – р. Сусуя – ул. Карпатская – ул. Железнодорожная – ул. Сахалинская (далее – границы территории проектирования). |
|  | Заказчик, адрес | 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска. |
|  | Основание для проектирования | Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2020 № 1063-па. |
|  | Источник финансирования | Бюджет городского округа «Город «Южно-Сахалинск» по итогам проведения конкурса на разработку проектов. |
|  | Вид работ | Эскизный проект застройки (архитектурные, объемно-пространственные решения - архитектурно-градостроительная концепция). |
|  | Основные цели и задачи | Разработка Эскизного проекта застройки территории проектирования в целях: максимально эффективного использования территории проектирования для формирования современного жилого района, общественно-деловой, развлекательной и рекреационной зоны; формирования на основе Эскизного проекта застройки, выполненной участником – победителем конкурса, Технического задания на корректировку ПЗЗ, а также на разработку градостроительной документации и документации по планировке территории в границах проектирования. |
|  | Исходные данные для проектирования | Ситуационный план территории в границах проектирования (Приложение №1 к настоящему заданию), М 1:2000; Топографическая планово-высотная съемка территории в границах проектирования, М 1:1000; Фотофиксация территории проектирования (при необходимости, по запросу участника конкурса); Ортофотоплан (фотосъемка с дрона); Постановление администрации г. Южно-Сахалинска «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания западного жилого района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская – ул. Вокзальная – пр. Победы – ул. Западная»» от 24.12.2019 № 4064. |
|  | Стадийность проектирования | 1 стадия – срок разработки Эскизного проекта застройки по 07.06.2020 г. |
|  | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия | Площадь территории проектирования – 50,74 га (507376,15 м2). В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» планируемая территория представляет собой зоны: среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; объектов общественно-делового и коммерческого назначения; зона рекреационного назначения (вдоль реки Сусуя). В данный момент разработан и проходит стадию утверждения проект планировки, решения которого в большей части фиксируют текущее состояние. При разработке Эскизного проекта застройки возможно использование данного материала. |
|  | Основные технико-экономические показатели | Площадь территории проектирования – 50,74 га. Технико-экономические показатели зоны территории проектирования, отведенной настоящим Техническим заданием для жилой застройки, определяются разработчиком, исходя из оптимальных параметров использования территории проектирования и требований РНГП Сахалинской области в отношении города Южно-Сахалинск. При расчете технико-экономических показателей обеспеченности жителей общей площадью квартир, объектов социальной инфраструктуры, парковочных мест и иных объектов нормирования исходить из требований РНГП. Расчет технико-экономических показателей объектов общественно-делового, коммерческого и развлекательного назначения произвести с учетом Приложении №2 к настоящему Техническому заданию. |
|  | Основные требования к архитектурно-планировочным решениям | Разработать архитектурно-градостроительное, планировочное (объемно-пространственное), а также единое стилевое и цветовое решение проектируемой территории с учетом ландшафтно-визуальных характеристик территории, имеющейся композиционно-планировочной структуры и видовых раскрытий. Проект увязать с существующей градостроительной ситуацией. Функциональное зонирование территории проектирования выполнить с учетом формирования полноценной жилой застройки с размещением всей необходимой инфраструктуры, а также общественно-деловой, развлекательной, рекреационной зоны на фрагменте территории южнее ул. Сахалинской (описание видов функций по видам и долям распределения в планируемой застройке – см. Приложении №2 к настоящему Техническому заданию). При расчете квартирографии исходить из РНГП, а также из следующих показателей: однокомнатные квартиры — 32-42 м2 (20% от общего количества); двухкомнатные квартиры — 56-72 кв. м2 (60% от общего количества); трехкомнатные квартиры — 72-108 кв. м2 (20% от общего количества). При подготовке Эскизного проекта застройки необходимо учитывать: перспективную градостроительную ситуацию с учетом жилищного строительства и объектов социального назначения на прилегающей территории; возможного изменения разработчиком функционального назначения территории предприятия «Колос» исходя из оптимального подхода к использованию территории и требований настоящего Технического задания; сложившуюся и перспективную улично-дорожную сеть, движение транспорта, основные пешеходные связи; наличие инженерных коммуникаций; наличие на прилегающей территории озелененной территории общего пользования, планируемой для размещения парка отдыха; природные особенности, характер ландшафта, включая рельеф территории проектирования; инсоляционный анализ; сведений об имеющихся планировочных ограничениях на территории проектирования (санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, природно-исторические территории, ландшафты и пр.); требования по созданию безбарьерной среды; требования по охране окружающей среды; включение в планировочную структуру жилых зданий встроенных объектов общественного обслуживания, надземных/подземных паркингов и др. соответствие принимаемых проектных решений действующему законодательству, СП и Региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области, утвержденных приказом Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 24.06.2019 № 3.39-21-п. Проектирование произвести в границах территории на основании схемы, предоставляемой Заказчиком. Расчет площади нормируемых элементов благоустройства на проектируемой территории предусмотреть согласно табл. 96 п.11.2.19. РНГП Сахалинской области. Расчет озеленения и площадок производить в соответствии с РНГП. |
|  | Объем выполняемых работ | Проектом предусмотреть: Эскиз планировки и застройки территории проектирования, М 1:2000. Эскиз организации благоустройства и озеленения территории проектирования, М 1:2000. Транспортную схему, М 1:2000. Предварительную оценку жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, планируемых к размещению на территории проектирования, на соответствие нормам по инсоляции, б/м. Схемы разверток по основным улицам в границах территории проектирования, М 1:2000. Основные ТЭП территории проектирования (согласно п. 11 настоящего Технического задания). Материалы 3D-визуализации содержат: сведения о характере пространственного решения и архитектурного облика застройки (1 вариант); объемно-пространственное решение застройки; обязательные виды: с высоты птичьего полета; въезда в квартал (вид на квартал издалека); перспективные виды территории проектирования (улицы районной, улицы местного значения, внутриквартальной территории общего пользования, сквера, двора); видеоролик (облет территории проектирования) ориентировочно 2 минуты в формате «*.mpeg4» - существующее положение/проектное предложение. Рабочий макет М 1:2000: с клапанами «существующее положение / проектное предложение»; с учётом рельефа; материалы - пенокартон, пенопласт. По результатам заседания комиссии о подведении итогов конкурса, участником конкурса, занявшим первое место, при необходимости, производится корректировка архитектурно-градостроительного решения в пределах своих призовых средств в течение 30 календарных дней с даты получения замечаний и предложений от конкурсной комиссии |
|  | Основные требования к объемам выполняемых работ | При разработке эскизного проекта застройки предусмотреть решения, отвечающие требованиям по охране окружающей среды, доступности для маломобильных групп населения. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического, противопожарного, экологического законодательства и нормативов, правил безопасности движения, а также руководствоваться Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также требованиями нормативно-правовых, нормативно-технических документов. |
| 15. | Требования по выполнению демонстрационных материалов | Подрядчик изготавливает демонстрационные материалы в электронном виде в формате PDF, выполняет альбом в составе в соответствии с п. 13 настоящего Технического задания: эскиз планировки и застройки; эскиз организации благоустройства и озеленения; транспортная схема; развертки по улицам в границах проектирования; материалы 3D-визуализации; основные ТЭП. Для защиты проекта подрядчик представляет электронную версию презентации с синхронной озвучкой каждого слайда. |
| 16. | Перечень стандартов, в соответствии с которыми должны выполняться проектные работы | Проект выполнить, руководствуясь действующим законодательством, нормами, правилами, стандартами в том числе: Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; Законом Сахалинской области «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области» от 05.03.2013 9-ЗО; «Правилами землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденными решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4; «Правилами благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденными решением Городской Думы города Южно-Сахалинск от 24.06.2015 №177/12-15-5; Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; РНГП Сахалинской области, утвержденные приказом Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 24.06.2019 № 3.39-21-п.; СП 54.13330.2016 Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; СП 112.13330.2011 Свод правил. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521; СП 113.13330.2012 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*; СП 117.13330.2011. Свод правил. Общественные здания админ. назначения. Актуализированная редакция СНиП 31-05-2003; СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования; СП 140.13330.2012 Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения; СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования. Утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.09.2006 № 572/пр. |
| 17. | Особые условия Заказчика | Документацию выдать на электронном носителе в 1-м экземпляре (флеш-накопитель) и в 3-х экземплярах на бумажном носителе (с доставкой по местонахождению Заказчика). Электронные материалы необходимо предоставлять в следующих форматах: «*.jpeg» или «*.pdf» для изображений, «*.mpeg4» для видеоролика, «*.dwg» для чертежей, «*.pdf» для буклетов и презентаций, «*.doc» для текстовых документов, *.xls для таблиц. |