# Приложение N 1

# Утвержден

постановлением

администрации г. Южно-Сахалинска

от __________ N ____

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: ПР. МИРА – УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ – УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ – ПРОЕКТИРУЕМАЯ УЛ. АВИАЦИОННАЯ В Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки с проектом межевания территории в границах улиц: пр. Мира – ул. Больничная – ул. Комсомольская – проектируемая ул. Авиационная в г.Южно-Сахалинске разработан на основании Постановления администрации города Южно-Сахалинска №761-па от 12.03.2019 г.

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 11,73 га.

На территории проектирования формируется элемент планировочной структуры – квартал, ограниченный красными линиями прилегающей магистральной и местной улично-дорожной сети (соответствует территории подготовки проекта планировки).

  - Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства

Проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство группы многоквартирных жилых домов переменной этажности (максимальная этажность – 18 этажей) суммарной общей площадью жилищного фонда (квартир) 105,5 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями различного функционального назначения общей площадью 8,8 тыс. кв. м и подземными гаражами-стоянками на 710 машино-мест;

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (объект местного значения);

- строительство наземного многоуровневого гаража-стоянки на 500 машино-мест для обеспечения нормативной потребности в местах для постоянного хранения легкового автотранспорта жителей проектируемой застройки;

- формирование сети внутриквартальных проездов для обслуживания проектируемой застройки с автостоянками для постоянного хранения и временного размещения легкового автотранспорта жителей и посетителей жилых домов и общественных объектов;

- строительство локальных инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих функционирование проектируемых объектов капитального строительства;

- комплексное благоустройство территории с размещением детских и спортивных площадок, мест для отдыха жителей и пешеходных коммуникаций.

В границах подготовки проекта планировки территории на момент разработки осуществляется строительство объекта федерального значения – поликлиники УФСБ России по Сахалинской области в соответствии с ранее разработанной проектной документацией. Размещение иных объектов федерального значения проектом планировки территории не предусмотрено.

В границах подготовки проекта планировки территории размещение объектов регионального значения не предусмотрено.

Расчетная перспективная численность населения в границах квартала составляет 3,52 тыс. чел., расчетная перспективная численность занятых – 0,76 тыс. чел. (с учетом нового строительства, существующей застройки и объектов, находящихся в стадии строительства на момент подготовки проекта планировки территории).

Плотность застройки существующих, строящихся на момент подготовки проекта планировки территории и проектируемых жилых и нежилых объектов (рассчитанная как отношение суммарной поэтажной площади наземной части всех зданий в габаритах наружных стен к площади территории) в расчете не территорию квартала в целом составляет 16,3 тыс. кв. м/га.

Перспективная плотность населения в расчете на территорию квартала в целом составляет 300 чел./га.

Плотность проектируемого жилищного фонда (исходя из суммарной общей площади квартир) в расчете на территорию квартала в целом составляет 9,0 тыс. кв. м/га.

Характеристики плотности и параметров застройки в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленных в проекте планировки территории представлены в таблице 1.

Таблица 1. Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № зоны на чертеже плани-ровки терри-тории | Наименование зоны | Площадь зоны, га | Макси-мальный процент застройки1, % | Макси-мальная этажность, эт./ высота, м | Макси-мальная плотность застройки2, тыс. кв. м/га | Макси-мальная общая площадь жилищного фонда (квартир), тыс. кв. м | Макси-мальная плотность жилищного фонда3, тыс. кв. м/га | Общая площадь нежилого фонда (в том числе в составе встроенно-пристроенных помещений), тыс. кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Многоэтажной жилой застройки | 2,54 | 23 | 18 эт. | 26 | 43,3 | 17,0 | 3,44 | Новое строительство |
| 2 | Многоэтажной жилой застройки | 3,45 | 25 | 18 эт. | 28 | 62,2 | 18,0 | 5,44 | Новое строительство |
| 3 | Учебно-образовательного назначения | 0,91 | Опреде-ляется проектом | 3 эт. | Опреде-ляется проектом | - | - | Определяется проектом | Новое строительство (предназначена для размещения объекта местного значения – дошкольного образовательного учреждения на 240 мест) |
| 4 | Здравоохранения | 3,38 | 17 | 4 эт. | 3,5 | - | - | - | В стадии строительства на момент подготовки проекта планировки территории (предназначена для размещения объекта федерального значения) |
| 5 | Автомобильного транспорта | 0,58 | 425 | 6 эт. | 215 | - | - | 10,95 | Новое строительство (предназначена для размещения гаража-стоянки на 500 м/м) |
| 6 | Культового назначения | 0,77 | 8 | 30 м | 0,8 | - | - | - | Существующая застройка |
| 7 | Улично-дорожной сети | 0,10 | - | - | - | - | - | - | Предназначена для организации внутриквартального проезда общего пользования |

Примечания к таблице 1:

- При расчете процента застройки (коэффициента застройки) территории учитывается только наземная часть зданий.

- Плотность застройки рассчитана как отношение суммарной поэтажной площади наземной части зданий в габаритах наружных стен к площади зоны.

- Плотность жилищного фонда рассчитана как отношение общей площади жилищного фонда (квартир) к площади зоны.

- Установленное значение является минимальным. Помещения общего пользования, технические помещения в составе многоквартирных жилых домов не учитываются.

Значения приведены расчетно исходя из возможного варианта планировочного решения, допускается их уточнение на последующих стадиях проектирования при соблюдении предусмотренной проектом планировки территории мощности объекта, а также требований действующих градостроительных регламентов и положений нормативных актов в сфере технического регулирования.

  - Характеристика объектов социальной инфраструктуры

Проектом планировки предусмотрено строительство дошкольного образовательного учреждения (объекта местного значения) на 240 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №3.

Обеспечение жителей проектируемой застройки общественными объектами постоянного и периодического спроса предусмотрено за счет их размещения во встроенно-пристроенных нежилых помещениях в составе многоквартирных жилых домов в границах зоны планируемого размещения №2. Характеристика данных объектов представлена в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика общественных объектов постоянного и периодического спроса

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения мощности | Мощность1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 350 |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 632 |
| 3 | Объекты общественного питания (рестораны, кафе, закусочные, столовые, предприятия быстрого питания) | посадочных мест | 140 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 32 |
| 5 | Спортивные залы | кв. м площади пола зала | 1088 |
| 6 | Помещения свободного назначения (для использования под отделения банков, аптеки, коммунальные службы, учреждения культуры и досуга, офисные помещения и иные объекты, в том числе указанные в пп. 1-5 настоящей таблицы) | кв. м общей площади | 5093 |
| Всего | кв. м общей площади | 8808 |

Примечание к таблице 2:

- Мощность объектов в составе встроенных помещений многоквартирных жилых домов приведена расчетно исходя из минимальной нормативной потребности. Функциональный состав отдельных помещений может уточняться на последующих стадиях реализации проекта. Использование встроенно-пристроенных помещений в составе многоквартирных жилых домов следует осуществлять с учетом действующих градостроительных регламентов, нормативных актов в сфере технического регулирования.

  - Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Строительство новой магистральной и местной улично-дорожной сети в границах разработки проекта планировки территории не предусмотрено. Образуемый элемент планировочной структуры – квартал примыкает к существующей магистральной (пр. Мира и ул. Больничная), планируемой к строительству магистральной (продление ул. Комсомольской) и планируемой к строительству местной (продление ул. Авиационной) улично-дорожной сети в красных линиях.

Транспортное обслуживание существующей, строящейся (на момент подготовки проекта планировки территории) и проектируемой застройки будет осуществляться по внутриквартальным проездам шириной не менее 6 м.

Для хранения легкового автотранспорта жителей проектируемой жилой застройки и временного размещения легковых автомобилей посетителей жилых и нежилых объектов проектом предусмотрено строительство гаражно-стояночных объектов, в том числе:

- наземный многоуровневый гараж-стоянка на 500 м/м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №5;

- подземные гаражи-стоянки в составе жилых групп проектируемой многоквартирной застройки суммарной емкостью 710 м/м, в том числе 284 м/м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №1 и 426 м/м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №2;

- открытые автостоянки суммарной емкостью 110 м/м, в том числе 64 м/м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №1 и 46 м/м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №2.

Емкость предусмотренных проектом планировки территории гаражно-стояночных объектов каждого вида может быть увеличена на последующих стадиях проектирования при наличии планировочных возможностей, при условии сохранения иных нормируемых элементов благоустройства, а также при соблюдении требований действующих градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных нормативных актов в сфере технического регулирования.

Возможность организации парковок для временного размещения легковых автомобилей посетителей жилых и нежилых объектов в границах красных линий примыкающей к формируемому кварталу улично-дорожной сети определяется в соответствии с положениями нормативов градостроительного проектирования и иных нормативных актов в сфере технического регулирования.

  - Характеристика объектов инженерной (коммунальной инфраструктуры)

Проектом планировки предусмотрено обеспечение территории квартала необходимыми объектами инженерной инфраструктуры – внутриквартальными сетями (таблица 3) и сооружениями (БКТП).

Таблица 3. Характеристики проектируемых внутриквартальных сетей

| № п/п | Наименование сети | Протяженность1, м | Материал, диаметр (мм)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 850 | Трубы ПНД Ду200мм для распределяющей сети, Ду150мм для ввода в здания |
| 2 | Дождевая канализация | 2640 | Трубы ПНД 2-х слойные Ду200, Ду400-500 |
| 3 | Хозяйственно-бытовая канализация | 1625 | Трубы ПНД канализационные выпуски из зданий-Ду200; сеть-Ду300 |
| 4 | Сеть теплоснабжения | 2510 | Стальные электросварные трубы 2Ду250мм; 2Ду150мм; 2Ду50 |
| 5 | Электрические кабели | 350 | 0,4-6кВ; Кабель АПвБПг 3х185-6кВ; АПвПБшп 4х240-1кВ |
| 6 | Сети связи | 4500 | Волоконно-оптический кабель (ВОК) в кабельной канализации ПЭ Ду110мм |

Примечания к таблице 3:

- Протяженность уточняется на последующих стадиях проектирования

Материал и диаметр уточняются на последующих стадиях проектирования исходя из требований ТУ РСО.

- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предусмотренные проектом планировки мероприятия по строительству объектов жилищного и нежилого фонда реализуются в два этапа.

На первом этапе предусмотрено:

- строительство многоквартирных жилых домов в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №2 суммарной общей площадью жилищного фонда (квартир) 62,2 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями различного функционального назначения общей площадью 5,4 тыс. кв. м, с подземными гаражами-стоянками суммарной емкостью 426 машино-мест и открытыми автостоянками суммарной емкостью 46 машино-мест;

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №3;

- строительство наземного многоуровневого гаража-стоянки на 500 м/м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №5.

На втором этапе предусмотрено:

- строительство многоквартирных жилых домов в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №1 суммарной общей площадью жилищного фонда (квартир) 43,3 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями различного функционального назначения общей площадью 3,4 тыс. кв. м, с подземными гаражами-стоянками суммарной емкостью 284 машино-места и открытыми автостоянками суммарной емкостью 64 машино-места.

Точные сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства определяются и корректируются при необходимости на последующих стадиях реализации проекта при соблюдении общей последовательности, предусмотренной настоящим проектом планировки территории, а также при условии синхронизированного ввода в эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, элементов благоустройства, предусмотренных настоящим проектом планировки территории.